АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________________________                                                                            № ___________

Экз. № _______

р.п. Радищево

Об утверждении программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области

на 2019-2021 годы

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации  местного самоуправления  в  Российской   Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях финансовой поддержки муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в обеспечении  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на территории  муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы,  Администрация муниципального образования «Радищевский район»  Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области  на  2019-2021 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день после дня его  официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

Глава Администрации                                                                          А.В.Белотелов

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от _______________ № ______

ПРОГРАММА

Комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования  «Радищевский  район» Ульяновской области  на  2019-2021 годы

р.п. Радищево

2018 год

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цели Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Индикаторы Программы | Необходимо достигнуть показатели: Ремонт водопроводных сетей Паспортизация водопроводных сетей Ремонт муниципального жилья Замена и ремонт неисправных пожарных гидрантов |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования | 4056,0 тыс. рублей, в т.ч.: областные средства - 2942,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1114,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: ремонт водопроводных сетей 1,798 км; паспортизация водопроводных сетей не менее 20%; ремонт муниципального жилья не менее 4 квартир; замена 4 шт. и ремонт 14 шт. неисправных пожарных гидрантов |

____________________

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Настоящая  Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2004 г.

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа  предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Ремонт системы централизованного водоснабжения  сельских поселений  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области  отвечает их интересам жителей  (далее - сельские  поселения) и позволит сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Ремонт системы централизованного водоснабжения - это проведение работ по замене 1,798 км, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что  Администрация  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему ремонта, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств  областного  и местного бюджетов, средств, полученных за счёт регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

2. Цели  Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019-2021 годов. Выделение отдельных этапов при реализации мероприятий Программы не планируется.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

Водоснабжение сельских  поселений   осуществляется централизованной системой ОГКП «Ульяновский областной водоканал», и каптированными родниками.

Протяжённость  внутрипоселковых водопроводных сетей - 156,7 км, из них требуют ремонта 109,8 км (или 70,0% от общей протяжённости), износ составляет 72%; год постройки  с 1964 г по 2001 г, эксплуатируются 17-54 года.

В 2017 году ОГКП «Ульяновский областной водоканал» поставил   холодную питьевую воду всего - 177,2 тыс. куб. м, в том  числе: населению – 158,1тыс. кубм., бюджетным  потребителям - 4,3 тыс.куб.м, прочим потребителям - 4,8 тыс.куб.м.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах  поселения, выявлено:

В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

Растёт процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов - 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

Износ водопроводных  сетей составляет 72 %, вследствие чего число ежегодных

порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 20 % от объёма воды, поданной в сеть.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населённого пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 2);

- определение ежегодного объёма средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из  областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных

образований,

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по  водоснабжению.

В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

5. Механизм реализации Программы

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области   в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 2);

-  осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд».

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется с привлечением средств областного бюджета. Общий объём финансирования

Программы составляет 4056,0 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы  по годам тыс.руб.

| Источник финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 1345,0 | 1597 | - | 2942,0 |
| Местный бюджет | 421,0 | 423,0 | 270,0 | 1114,0 |
| Всего | 1766,0 | 2020,0 | 270,0 | 4056,0 |

Объёмы финансирования Программы на 2019-2021 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом её исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить улучшение предоставления коммунальных услуг (водоснабжения) жителей сельских поселений.

-  сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения на 0,1%.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, представленной в приложении № 3.

________________

Приложение №1

Характеристика систем водоснабжения

муниципального образования  Радищевский район» Ульяновской области

| № п\п | Населенный пункт | Год постройки водопроводных сетей | Подача воды | Протяженность водопроводных сетей, км | Количество колонок, шт. | Количество пожарных гидрантов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе нуждается в замене | Всего | В том числе нуждается в замене | Всего | В том числе нуждается в замене |
| 1 | п. Октябрьский | 1979-1985 | Централизованное холодное водоснабжение | 10,4 | 8,5 | 39 | 18 | 3 | 1 |
| 2 | с. Верхняя Маза | 1997-2001 | Централизованное холодное водоснабжение | 7,7 | 5,5 | 47 | 24 | 11 | 1 |
| 3 | с. Нижняя Маза | 1974 | Централизованное холодное водоснабжение | 7,3 | 7,3 | 13 | 13 | 3 | 0 |
| 4 | с. Софьино | 1964 | родник каптированный | 9,0 | 9,0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | с. Средниково | 1964 | родник каптированный | 4,0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | с. Ореховка | 1978-1991 | Централизованное холодное водоснабжение | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 7 | с. Волчанка | 1974-1992 | Централизованное холодное водоснабжение | 7,5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | с. Мор. Карагужа | 1978 | Централизованное холодное водоснабжение | 7,0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | п. Володарский | 1976 | Централизованное холодное водоснабжение | 9,0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 10 | с. Шевченко | 1978 | Централизованное холодное водоснабжение | 5,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | п. Моховое | 1975 | Централизованное холодное водоснабжение | 6,7 | 6,7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | п. Журавлиха | 1975 | Централизованное холодное водоснабжение | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | разъезд Громово | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | с. Вязовка | 1977 | родник каптированный | 16,1 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | п. Вишнёвый | 1973 | Централизованное холодное водоснабжение | 2,3 | 2,3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | п. Кубра | 1973 | Централизованное холодное водоснабжение | 6,1 | 6,1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | ст. Кубра | 1975 | Централизованное холодное водоснабжение | 0,8 | 0,2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | с. Калиновка | 1974 | Централизованное холодное водоснабжение | 12,7 | 5,9 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | ст. Рябина | 1974 | родник каптированный | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | с. Паньшино | 1967 | родник каптированный | 3,8 | 3,8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | п. Гремячий | 1967 | родник каптированный | 6,5 | 0,3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | с. Соловчиха | 1967 | родник каптированный | 5,5 | 1,2 | 14 | 5 | 9 | 1 |
| 23 | с. Дмитриевка | 1967 | родник каптированный | 6,8 | 0,5 | 8 | 3 | 7 | 1 |
|  | Итого |  |  | 156,7 | 109,8 | 256 | 161 | 50 | 4 |

________________________

Приложение № 2

Основные мероприятия программы,

оценка финансовых потребностей, сроки их реализации

| Объект | Наименование мероприятия | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Финансирование по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
| Водопроводные сети | Изготовление проектно-сметной документации, паспортизация | Требуется изготовление проектно-сметной документации, паспортизация | Паспортизация объекта | 300,0 | - | 150,0 | 150, |
| с. Дмитриевка Радищевский район Ульяновская область | Ремонт башни Рожновского | Требуется капитальный ремонт | Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения | 850,0 | - | 850,0 | - |
| с. Соловчиха ул.Родниковая Радищевский район Ульяновская область | Ремонт каптажа родника | Требуется капитальный ремонт | Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения | 100,0 | 100,0 | - | - |
| с. Вязовка ул. Советская и ул. Южная Радищевский район Ульяновская область | Ремонт водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения | 1500,0 | 1500,0 | - | - |
| с. Ореховка переулок Животноводческий, Радищевский район Ульяновская область | Ремонт водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения | 900,0 | - | 900,0 | - |
| п. Октябрьский ул. Мира Радищевский район Ульяновская область | Ремонт водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения | 100,0 | 100,0 | - | - |
| п. Верхняя Маза ул.Совхозная Радищевский район Ульяновская область | Ремонт водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения | 100,0 | - | 100,0 | - |
| с. Нижняя Маза ул. Центральная Радищевский район Ульяновская область | Ремонт водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Ремонт муниципального жилья | Ремонт муниципального жилья | Износ жилфонда | Снижение физического износа муниципального жилья; улучшение качества жилищных условий | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Пожарные гидранты | Замена и ремонт пожарных гидрантов | Необходимость замены и ремонта | Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов | 46,0 | 46,0 | - | - |
| ИТОГО | 4056,0 | 1766,0 | 2020,0 | 270,0 |

________________________

Приложение № 3

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации  программы «Комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  «Радищевский  район»  Ульяновской области

на  2019 -2021 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения запланированного результата вследствие реализации муниципальной программы при фактически достигнутом уровне расходов бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы за отчётный период (финансовый год).

Оценка состояния индикатора осуществляется путём установления соответствия между уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчётном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчётном периоде, которые определяются по итогам  каждого квартала и финансового года.

Оценка состояния индикатора

| Наименование индикатора | Динамика индикатора | Состояние индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | перевыполнение индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | выполнение индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | невыполнение индикатора | 0 | 0 | 1 |

По результатам оценки могут быть сделаны следующие выводы: 0 баллов - муниципальная программа неэффективная, свыше 1 балла - муниципальная программа эффективная.

Результаты состояния индикаторов и годовой (квартальный) отчёт по форме, утверждённой постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 № 396                              «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области», предоставляются в отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования, размещения муниципального заказа и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

На основании полученного отчёта устанавливается результативность исполнения муниципальной программы и делается вывод о степени эффективности расходов муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы.

__________