Утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области от 28.07.2010 № 14/61

______________________________________________________________________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАДИЩЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Радищево

2010 год

Содержание

| Введение Цели и задачи территориального планирования 1 Комплексная оценка современного состояния и использования территории муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области 1.1 Природные условия 1.1.1 Климат 1.1.2 Рельеф 1.1.3 Гидрография 1.1.4 Гидрогеологические условия территории 1.1.5 Полезные ископаемые 1.1.6 Геология и почвообразующие породы 1.1.7 Почвы 1.1.8 Растительность 1.1.9 Ландшафт и зеленые насаждения 1.1.10 Природный рекреационный комплекс 1.1.11 Особо охраняемые природные территории 1.1.12 Состояние окружающей среды 1.1.13 Землепользование 1.1.14 Оценка природно-ресурсного потенциала 1.2 Существующая градостроительная ситуация МО Радищевское городское поселение 1.2.1 Краткая историческая справка 1.2.2 Историко-культурные ресурсы 1.2.3 Современная планировочная организация территории 1.2.4 Характеристика современного землепользования 1.3 Анализ и возможности территориального и экономического развития МО Радищевское городское поселение (существующее положение) 1.3.1 Экономическая база развития 1.3.2 Население. Демографическая ситуация 1.3.3 Жилой фонд 1.3.4 Культурно-бытовое обслуживание населения 1.3.5 Градообразующая база 1.3.6 Состояние транспортной инфраструктуры 1.3.6.1 Автомобильный транспорт 1.3.7 Состояние инженерной инфраструктуры 1.3.7.1 Водоснабжение 1.3.7.2 Канализация 1.3.7.3 Газоснабжение 1.3.7.4 Теплоснабжение 1.3.7.5 Электроснабжение 1.3.7.6 Связь и информационные технологии 1.3.7.7 Состояние пожарной охраны 1.4 Объекты с особым режимом использования территории МО Радищевское городское поселение 1.4.1 Ритуальное обслуживание населения 1.4.2 Сбор и утилизация твердых бытовых отходов 1.4.3 Захоронение биологических отходов 2 Концепция комплексного развития муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области 2.1 Сценарии развития экономической и градостроительной систем МО Радищевское городское поселение 2.2 Градостроительное решение развития территории. Проектные решения 2.2.1 Планировочные решения и функциональное зонирование 2.3 Основная социально-демографическая концепция развития МО Радищевское городское поселение 2.3.1 Прогноз численности населения 2.3.2 Система расселения и трудовые ресурсы 2.4 Развитие производственного комплекса МО Радищевское городское поселение 2.4.1 Развитие транспортной инфраструктуры 2.4.2 Развитие промышленного комплекса и логистики 2.4.3 Развитие агропромышленного комплекса 2.4.4 Развитие инженерной инфраструктуры 2.4.4.1 Система водоснабжения 2.4.4.2 Система водоотведения 2.4.4.3 Теплоснабжение 2.4.4.4 Газоснабжение 2.4.4.5 Электроснабжение 2.4.4.6 Развитие информационных технологий и связи 2.4.4.7 Территории с особым режимом использования 2.5 Развитие жилищного строительства 2.5.1 Типология нового жилищного строительства 2.5.2 Перспективы жилищного строительства 2.6 Развитие системы культуры и бытового обслуживания МО «Радищевское городское поселение 2.7 Развитие туризма и отдыха 3 Природно-экологические условия развития территории. Мероприятия по охране окружающей среды 4 Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области Список используемой литературы Приложение А. Месторождения полезных ископаемых Приложение Б. Перечень предприятий бытового обслуживания населения Приложение Б. Ветеринарно-санитарные карты | 9 13 16 17 17 18 18 20 23 24 26 26 28 30 32 32 41 41 43 43 44 47 50 55 55 60 69 70 78 78 78 82 91 92 92 93 94 95 96 96 96 98 99 101 101 104 107 110 110 116 124 124 125 128 132 132 135 135 137 139 140 141 142 142 144 146 148 153 155 161 163 169 173 |
| --- | --- |

Введение

Настоящий проект посвящен разработке Генерального плана муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области.

Генеральный план МО Радищевское городское поселение является составной частью программных мероприятий областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008−2009 годы».

Цель разработки документации:

- обеспечение достижения градостроительными средствами устойчивого развития территории МО Радищевское городское поселение, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- определение стратегии и этапов развития населенных пунктов, входящих в состав Радищевского городского поселения с учетом историко-культурного, архитектурного, природного и ландшафтного потенциала прилегающих к ним территорий; благоприятной градостроительной ситуации, связанной с близостью исторических и активно развивающихся территорий Ульяновской области;

- анализ возможного обеспечения проектируемых зон застройки инженерными объектами от централизованных и локальных источников;

- разработка рекомендаций по подключению населенных пунктов к централизованным источникам инженерных объектов города и области;

- инженерно-экологическая оценка возможности подготовки территории для дальнейшего использования под селитебную застройку выполнена в соответствии с градостроительными нормами и правилами и с учетом требований Законов РФ «Об охране окружающей природной среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ», отраслевыми и региональными нормативами и правилами.

- максимальное использование высокого природного, селитебного, производственного и рекреационного потенциала территории.

Генеральный план муниципального образования Радищевское городское поселение разработан ООО «УльяновскСтройПроект» на основании муниципального контракта № 013 от 11.03.2008 г. с администрацией муниципального образования в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

Подготовка исходных материалов и предложений для разработки Проекта в соответствии с утвержденными заданиями была обеспечена администрацией муниципального образования.

При разработке Проекта использованы документы территориального планирования, в том числе:

- проект «Схема территориального планирования Ульяновской области» ФГУП Российский Государственный Научно-исследовательский и Проектный Институт Урбанистики, г. Санкт-Петербург, 2008 г.;

- проект «Схема территориального планирования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области», ООО «УльяновскСтройПроект», г. Ульяновск, 2008 г.;

- «Схема районной планировки Радищевского района Ульяновской области», разработанная институтом «Росгипрозем» Средневолжский филиал, 1966 г. Утверждена решением 131/5 от 14.02.1967 г. исполкома Ульяновской области Совета депутатов трудящихся;

- «Проект детальной планировки центра р.п. Радищево», институт «Ульяновскгражданпроект», г. Ульяновск, 1987 г.

Графическая часть работы выполнена на базе применения геоинформационных технологий. При изготовлении электронных версий тематических, в том числе экологических, карт и картосхем использованы   программные продукты: GRAPHISOFT ArchiCAD 11; MapInfo v.9.0.

Генеральный план муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области содержит следующие разделы:

- картографический раздел (цифровая топографическая основа, цифровое космическое изображение);

- социально-экономический раздел (демография, сферы занятости, социально-экономические предпосылки градостроительного развития территорий);

- архитектурно-планировочный раздел (современное использование территории, функциональное зонирование и развитие планировочной структуры, новое жилищное строительство, реорганизация производственных территорий);

- природно-экологический раздел (природные и инженерно-геологические условия, современное состояние окружающей среды, природно-экологический каркас территории, система озеленения);

- инженерно-инфраструктурный раздел (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура).

Проект Генерального плана выполнен с учетом:

- национальных проектов и федеральных программ;

- стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года;

- целевых программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Ульяновской области, муниципального образования «Радищевский район», муниципального образования Радищевское городское поселение;

- разработанных документов территориального планирования;

- предложений заинтересованных лиц.

Указания на существующие и планируемые территории и объекты капитального строительства федерального и регионального значения не являются мероприятиями территориального планирования МО Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области, не утверждаются в составе настоящего Проекта и приводятся для обеспечения информационной целостности Проекта (СНиП от 29.10.2002 № 11-04-2003).

Проект генерального плана состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Проект генерального плана разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г.;

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 27.07.2006 г.;

- РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений к разделу 2.;

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г.;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Приложение 3;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений»;

Базовая документация:

- областная целевая программа «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008−2009 годы»;

- областная целевая программа «Развитие туризма в Ульяновской области на 2005–2010 годы»;

- областная целевая программа «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2006–2008 годы»;

- областная целевая программа «Демографическое развитие Ульяновской области на 2005–2010 годы»;

- областная целевая программа «Дети и семья Ульяновской области»  на 2007–2011 годы»;

- областная целевая программа «Модернизация объектов теплоэнергети-ческого комплекса Ульяновской области» на 2007–2011 годы»;

- областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2006–2010 годы»;

- областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской  области» на 2006–2010 годы»;

- областная целевая программа «Развитие приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2007–2009 годы»;

- областная целевая программа «Формирование и развитие промышленных зон в Ульяновской  области на 2008–2010 годы»;

- областная целевая программа «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на 2005–2010 годы»;

- областная целевая программа «Развитие садоводства Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Пожарная безопасность Ульяновской области на 2006–2009 годы»;

- областная целевая программа «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Школьный автобус на 2007–2009 годы»;

Указания на существующие и планируемые территории и объекты капитального строительства федерального и регионального значения не являются мероприятиями территориального планирования МО Радищевское городское поселение Ульяновской области, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения информационной целостности генерального плана (СНиП от 29.10.2002 № 11-04-2003).

Проект Генерального плана состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта и основные технико-экономические показатели.

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области.

- Мероприятия по территориальному планированию муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области.

Цели и задачи территориального планирования

Долгосрочные цели и задачи

Разработка генерального плана муниципального образования Радищевское городское поселение является составной частью программных мероприятий областной целевой программы. «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008–2009 годы».

Разработка генерального плана направлена на определение в разрабатываемых документах системы развития территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан Российской Федерации и их объединений, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.

Разработка генерального плана Радищевского городского поселения направлена на определение социальных, экономических, экологических и градостроительных условий, устойчивого развития территории поселения.

Основная цель работы – разработка генерального плана муниципального образования Радищевское городское поселение, реализация которого будет способствовать формированию устойчивой организации территории, благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества его жизни.

Основными задачами проекта являются:

- проведение комплексной оценки природно-климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических условий с учётом местоположения поселения в структуре Радищевского района Ульяновской области;

- размещение объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе определение территорий для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры. А также оценка территорий с точки зрения формирования рекреационно-туристической инфраструктуры, мест отдыха и лечения населения, размещению объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов по переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

- сохранение природного и историко-культурного наследия;

- выработка предложений по формированию инвестиционных зон активного экономического развития производственного и общественно-делового назначения и определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного и иного значений;

- выработка предложений по совершенствованию системы расселения населенных пунктов поселения во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Радищевского района Ульяновской области и формированию тенденций на увеличение численности трудоспособного населения в районах области;

- защита территории Радищевского городского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшение экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

Цели и задачи на ближайший период

Государственным заказчиком Проекта является Администрация муниципального образования Радищевское городское поселение.

Исходя из наиболее острых проблем, основной целью социально-экономического развития муниципального образования Радищевское городское поселение является стабилизация экономического состояния и переход к устойчивому социально-экономическому развитию.

В рамках основной цели выделим более конкретные цели на период до 2030 г., каждая из которых также может быть разбита на подцели:

- снижение уровня регистрируемой (официальной) безработицы до 2,0 % от экономически активного населения, обеспечение устойчивых темпов роста общей численности занятых в экономике на уровне 2–5 % ежегодно;

- снижение уровня бедности до минимума;

- восстановление покупательной способности, денежных доходов и заработной платы на местных предприятиях до формального уровня 1990 г.;

- обеспечение положительного естественного прироста и притока населения, выход на динамику стабильного (на протяжении трех лет) увеличения численности населения, увеличение доли молодежи и людей трудоспособного возраста;

- стабилизация бюджетного дефицита на «отметке» 10 % и доведение уровня бюджетной обеспеченности населения как минимум до среднеобластного;

- расширение степени участия поселения в ФЦП, ФАИП, РЦП и других программах до 10–15 проектов в год;

- снижение показателей преступности в поселении не менее чем в 2 раза по отношению к уровню 2002 года;

- опережение ввода новых производственных мощностей и объектов электрических, коммунальных и инженерных сетей над их выбытием, обеспечение бесперебойного энерго- и коммунального обеспечения предприятий и населения жилищно-коммунальными услугами, общее сокращение степени износа производственных фондов до 20−25 %, повышение ежегодных темпов ввода в действие основных фондов до            5–8 % (особенно в организациях социальной сферы и в сфере сельского хозяйства);

- увеличение доли прибыльных организаций до 60−70 % от их общего количества;

- увеличение количества малых предприятий как минимум до 60, а индивидуальных предпринимателей до 400. Обеспечение вклада малого бизнеса и индивидуального предпринимательства на уровне 30 % от общего объема производства товаров, работ и услуг;

- обеспечение устойчивых положительных темпов роста инвестиций в основной капитал на уровне не менее 10–20 % ежегодно;

- получение первого опыта по привлечению иностранных инвестиций в экономику поселения (сельское хозяйство, туризм);

- ежегодное повышение квалификации не менее 20–25 % менеджмента и специалистов;

- достижение устойчивых положительных темпов прироста физических объемов производства во всех базовых отраслях экономики на уровне не менее 5 % ежегодно;

- расширение номенклатуры производимой продукции в 1,2–1,5 раза (цель – диверсификация производства). Получение первого опыта по сертификации местного производства на соответствие международным стандартам качества серии ISO 9000;

- увеличение доли продаваемой продукции на внешние рынки до 30–40 % (от общего оборота товаров, работ, услуг);

- повышение уровня использования действующих производственных мощностей до 60–75 %;

- минимизация убытка муниципальных предприятий отраслей ЖКХ, бытового обслуживания населения и других (вплоть до приватизации или введения процедуры аутсорсинга), развитие конкуренции в этих отраслях и секторах экономики;

- расширение уровня коммерциализации социальной сферы (цель – привлечение внебюджетных средств в развитие учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта) за счет расширения спектра платных услуг.

Проведенная процедура выявления целей на основе имеющегося ресурсного потенциала позволила выделить виды деятельности, отвечающие критериям стратегического выбора.

- Комплексная оценка современного состояния и использования территории муниципального образования Радищевское городское поселение радищевского района Ульяновской области

Муниципальное образование Радищевское городское поселение расположено в южной части Ульяновской области на правом берегу р. Волги в среднем течение р. Терешки пределах Приволжской возвышенности, в юго-западной части Радищевского района Ульяновской области. МО граничит на севере с Дмитриевским сельским поселением, на северо-востоке с Октябрьским сельским поселением Радищевского района, на западе – с Николаевским районом, на юге ( со Старокулаткинским районом и на юго-востоке ( с Хвалынским районом Саратовской области.

Муниципальное образование Радищевское городское поселение занимает территорию площадью 34529 га.

Административным центром МО Радищевское городское поселение является рабочий поселок Радищево, расположенный в юго-западной части Радищевского района, практически в центральной части поселения на автомагистрали, соединяющей его с г. Ульяновск. Расстояние от р.п. Радищево до г. Ульяновска ( 220 км. Ближайшая железнодорожная станция – Новоспасское, с которой районный центр Радищево связан автомагистралью, находится на расстоянии 42 км.

Согласно статистическим данным, МО Радищевское городское поселение насчитывает на 1 января 2008 года 6489 человека из которых:

  - р.п. Радищево – 4930 человек;

  - с. Адоевщина – 725 человек;

  - д. Белогоровка – 3 человека;

  - д. Богдановка – 15 человек;

  - с. Воскресеновка – 179 человек;

  - с. Новая Дмитриевка – 466 человек;

  - с. Рязановка – 92 человека;

  - с. Чауши – 79 человек.

Центр Радищевского городского поселения – р.п. Радищево, является центром крупного сельскохозяйственного района с основным направлением скотоводческо-зерновое с развитием свиноводства, овцеводства и производство подсолнечника.

1.1 Природные условия

1.1.1 Климат

Климат МО Радищевское городское поселение характеризуется резко выраженной континентальностью с холодной зимой и жарким засушливым летом, с преобладанием ясных и малооблачных дней в вегетативный период.

Температура воздуха

Средняя температура самого холодного месяца января − минус 12,9 ºС, самого тёплого месяца июля – плюс 21,4 ºС. Абсолютный минимум равен минус 44 ºС, абсолютный максимум – плюс 39 ºС, сумма положительных температур выше 10 ºС составляет 2350 ºС.

Среднегодовая температура – плюс 3,7 ºС.

Заморозки наблюдаются в среднем до 5 мая, но в отдельные годы могут продолжаться до конца мая и даже до второй декады июня (самая поздняя дата 12 июня). Начинаются заморозки в среднем 1 октября, но вполне возможны и более ранние − самая ранняя дата 11 сентября.

Продолжительность безморозного периода в среднем 143 дня, наименьшая − 105 и наибольшая − 192 дня.

Атмосферные осадки

По количеству выпадающих осадков Радищевское городское поселение относится к зоне с недостаточным увлажнением. Среднегодовая сумма осадков равна 350 мм, из них наибольшая в период с температурами выше 10 ºC − 225 мм. Летние осадки часто выпадают в виде ливней, при этом основная масса воды бесполезно стекает в овраги и балки, размывая при этом территорию.

Снежный покров

Снег ложится в конце ноября и сходит в конце апреля. Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 135 дней. Наибольшая высота снежного покрова 24−25 см приходится, как правило, на конец февраля месяца. Глубина промерзания почвы в среднем 160−170 см, причём уже 1 декабря почва промерзает на глубину 20−25 см. В малоснежные зимы это может отрицательно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур.

Ветер

Над рассматриваемой территорией преобладают ветры южного, юго-западного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра летом 3−4 м/с. Более сильные ветры обычно бывают в январе-феврале.

Влажность воздуха

Средняя относительная влажность воздуха летом равна 43−46 %. Почти ежегодно возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой температурой и низкой (30 %) относительной влажностью воздуха.

Максимальная влажность воздуха наблюдается в декабре-январе – 84–   86 %. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72 %.

1.1.2 Рельеф

В географическом отношении территория МО Радищевское городское поселение расположена на южном склоне Приволжской возвышенности на высоком водоразделе рек Сызранка и Терешка. Поверхность плато представляет собой возвышенную волнистую равнину, расчленённую мелкими реками, оврагами и балками на пологие водоразделы второго и третьего порядка. Рельеф на коренных склонах всхолмленный с общим уклоном к реке. На террасах рельеф ровный и расчленен лишь оврагами и балками. На пойме рельеф слабо расчленен, участки заболочены. Пойма широкая и заболоченность на ней вызвана разгрузкой верхнемелового водоносного комплекса. Абсолютные отметки поверхности на коренных склонах изменяются от 115,0 м до 133,0 м на террасах – от 106,0 до 110,0 м; на пойме от 103,5 м до 106,0 м.

Характерной особенностью описываемой территории является наличием глубоких оврагов с круто падающими бортами, оползневых территорий, связанных с действием абразионных процессов. По сравнению с другими поселениям Радищевского района, в городском поселении не выявлено заметного развития современных эрозионных процессов, которые в основном представлены только в западной части поселения, что показано на рисунке 1.

1.1.3 Гидрография

Гидрографическая сеть Радищевского городского поселения развита слабо. На севере поселения протекает река Терешка, которая впадает в Куйбышевское водохранилище и имеет протяженность 174,5 км. По территории поселения также протекают малые реки: Березовка протяженностью 15 км, Избалык протяженностью 49,7 км, Маза протяженностью 23 км, Малая Терешка протяженностью 32 км, Леплейка протяженностью 10 км.

Долина реки Терешки имеет довольно широкое дно, сложенное современными речными наносами, склоны ее довольно пологие и имеют симметричный поперечный профиль. Имеется большое количество малых рек и ручьёв, озер и прудов, которые в основном приурочены к овражной сети. В геоморфологическом отношении райцентр Радищево находится в долине                р. Терешка, осложненной долиной р. Маза – левого притока Терешки и оврагом Избалык.

Река Терешка у р.п. Радищево имеет верхнее течение, впадает в Куйбышевское водохранилище. Ширина реки и межень различна: от 10 до    100 м. Скорость течения – 0,3–0,5 м/с. Отметка уровня воды у моста в северо-восточной части описываемой территории – 102,0–102,5 м. В период паводка подъем уровня воды возможен до 2,0 м с затапливанием поймы.

Рисунок 1 – Развитие современных эрозионных процессов

По оврагу Избалык течет ручей с небольшим расходом воды. В засушливое время может пересыхать. Отметка уровня воды на середину лета составляет по р.п. Радищево около 106,0 м.

На территории поселения в р.п. Радищево находятся 2 пруда:

- пруд на р. Маза в 3 км от р.п. Радищево с площадью зеркала 3 га;

- пруд на р. Терешка в 7 км к юго-западу от с. Новая Дмитриевка с площадью зеркала  32,7 га.

Два пруда находятся в районе хутора Березовский.

В Радищевском городском поселении у с. Богдановка располагается два родника, у р.п. Радищево – два родника и озеро-родник в р.п. Радищево.

Гидрографическая сеть Радищевского городского поселения и размещение гидротехнических сооружений, образующих пруды, показаны на рисунке 2.

Рыбохозяйственная характеристика рек, протекающих по территории МО Радищевское городское поселение

Малые водотоки Радищевского городского поселения, к которым относятся реки Терешка и Маза выполняют важную функцию в сохранении и воспроизводстве рыбных запасов водоемов (в т. ч. искусственных) и водотоков, к бассейнам которых они принадлежат. Они служат местом нереста рыб, пастбищем для нагула молоди и местом обитания взрослых особей.

Характер питания рек – смешанный с преобладанием снегового. Зарастаемость рек незначительная, с преобладанием воздушно-водной растительности.

Кормовая база водотоков представлена фитопланктоном, среди которого доминируют зеленые (харовые – Charophyceae и нитчатые – Spirogyra) и диатомовые (Diatomea) водоросли, зоопланктоном и зообентосом. Массовыми формами зоопланктона являются дафнии, коловратки, циклопы; зообентоса – олигохеты, личинки хирономид, ручейники, моллюски, пиявки.

Ихтиофауна рек включает виды рыб с разными сроками размножения − весенним (окунь, плотва), зимним (налим, сом) и порционным,  преимущественно летним (карась, ерш). Как правило, нерестилища фитофильных рыб отмечены на всем протяжении рек, на залитой растительности. Малые водотоки имеют огромное значение во время нереста и в качестве «ясель» для нагула молоди.

1.1.4 Гидрогеологические условия территории

На рассматриваемой территории с поверхности повсеместно залегают четвертичные отложения, содержащие водоносные горизонты на различных уровнях. Все четвертичные отложения отличаются литолого-генетической неоднородностью и содержащие водоносные, относительно водоупорные и водоупорные горизонты.

Эти отложения характеризуются слабой водоносностью, не защищены от поверхностного загрязнения, что вызывает опасение использования этих вод для питьевого водоснабжения.

Рисунок 2 − Гидрографическая сеть и размещение гидротехнических сооружений

Воды могут быть использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных хозяйств, преимущественно для технических нужд. По условиям формирования подземных вод на описываемой территории в пределах степи и лесостепи они размещаются повсеместно, но отличаются низким дебитом.

К северу от р. Терешки вплоть до р. Сызранки глубина водоносных горизонтов от поверхности земли составляет в основном 10–30 м и лишь на прирусловых участках  уменьшается до 0–5 м.

В этом районе водоносные горизонты почти повсеместно приурочены к песчано-глинистым, зачастую с примесью крупнообломочного материала отложениям верхнемелового и нижнемелового периодов. Эти водоносные горизонты имеют ограниченное практическое значение для водоснабжения, так как их малая мощность не позволяет обеспечить значительный водоотбор.

Подземные воды на территории МО Радищевское городское поселение изучены по Материалам Средневолжского геологического управления Министерства Геологии СССР. Результаты анализа приведены в таблице 1.

Таблица 1 − Размещение и состояние вод в составе геологического разреза территории

| № п/п | Место расположения буровых скважин на воду | Краткое литологическое описание | Геологический возраст пород | Устано-вившийся уровень, м | Дебит, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Адоевщина, северо-западная окраина в долине р. Терешка | Мергель серый с галькой фосфоритов | Сантонский ярус верхнего отдела меловой системы | 5,6 | свед. нет |
| 2 | д. Богдановка, в 7 км северо-западнее р.п. Радищево, в долине р. Терешка | Мергель серый, плотный | Сантонский ярус верхнего отдела меловой системы | 5 | 0,08 |
| 3 | р.п. Радищево, северо-восточная окраина в долине р. Маза | Песок светло-серый, тонкозернистый | Альбский ярус нижнего отдела меловой системы | 2 | свед. нет |
| 4 | р.п. Радищево, в бассейне р. Терешка | Песок зеленовато- серый, глауконитовый | Альбский ярус нижнего отдела меловой системы | 11 | свед. нет |
| 5 | р.п. Радищево, в бассейне р. Терешка | Песок серый | Альбский ярус нижнего отдела меловой системы | 11 | 1,8 |
| 6 | с. Новая Дмитриевка, в северной окраине долины р. Терешка | Песок зеленовато- серый, глауконито-кварцевый, тонкозернистый | Альбский ярус верхнего отдела меловой системы | 7 | 1 |
| 7 | с. Новая Дмитриевка, в северной окраине долины р. Терешка | Песчаник тёмно- серый, трещиноватый | Альбский ярус нижнего отдела меловой системы | 10 | свед. нет |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | с. Новая Дмитриевка, в северной окраине долины р. Терешка | Песчаник тёмно- серый, трещиноватый | Аптский ярус нижнего отдела меловой системы | 10 | свед. нет |
| 9 | с. Новая Дмитриевка, юго-западная окраина в долине р. Терешка | Суглинок лёгкий серый | Среднечетвертичный аллювий | 6,3 | незна-чит. |

По состоянию поверхности, геологическому строению, степени водообеспеченности и условиям залегания водоносных горизонтов на данной площади выделяются два гидрогеологических района.

Первый − район сызранских и верхнемеловых вод. Он характеризуется сплошным распространением трещинных, местами напорных или изливающихся вод. Этот водоносный горизонт залегает на глубине 70−90 м. Удельный дебит скважин этого горизонта составляет 11−15 л/с. Воды пресные, мягкие, на вкус приятные, по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные.

Второй гидрогеологический район включает в себя глины с прослоями глинистых песков нижнего мела, верхней и средней юры. Самыми обильными являются водоносные горизонты, залегающие в трещиноватых известняках и доломитах пермских отложений, а также в верхнем отделе каменноугольной системы. Глубина залегания 150−300 м и более. Воды напорные, местами изливающиеся с дебитом 1−10 л/с. Водовмещающими породами служат песчаники и глины. Воды по своему химическому составу пригодны для хозяйственно-питьевых целей. Они прозрачны, без запаха, мягки и приятны на вкус. Воды других горизонтов по причине низкого дебита скважин практически не используются.

1.1.5 Полезные ископаемые

Из полезных ископаемых в рассматриваемом поселении обнаружены глины, песчано-гравийные смеси.

Разрабатывается месторождение песчано-гравийной смеси – щебня для производства бетона марки «400» «Однодворцы» (балансовые запасы 268,1 тыс. м3).

Перспективным является месторождение песчано-гравийной смеси – сырья для бетона марки «400» недалеко от с. Адоевщина, запасы которого в настоящее время не утверждены.

Состав и характеристики месторождений нерудного сырья представлены в приложении А.

Таким образом, на базе существующих значительных запасов песчано-гравийной смеси есть возможность организовать ее добычу и промышленный узел по производству цемента, бетона, строительного кирпича.

1.1.6 Геология и почвообразующие породы

Территория МО Радищевское городское поселение сложена породами палеогена − песками, песчаниками, опоками и диатомитами; глубоко расчленена молодыми речными долинами и оврагами.

Территория бедна подземными водами, располагающимися в верхних отложениях.

Низкая залесенность территории приводит к почвенной и овражной эрозии. На значительной территории отмечаются типичные лесостепные и степные ландшафты.

Геологическое строение территории МО на разных участках различно. На коренных склонах залегают коренные меловые породы, перекрытые довольно мощным чехлом элювиально-делювиальных супесчано-суглинистых грунтов. Иногда в основании этой толщи фиксируется щебень окремнелого мергеля, уровень грунтовых вод здесь определяется на значительной глубине (до 5,0 м). На участках развития террас разрез закономерно меняется с глубиной, на поверхность выходят обычно супесчано-суглинистые грунты, покрытые довольно мощным черноземным слоем; с глубиной происходит замена грунтов песками кварцевыми, хорошо отсортированными, в основном средней плотности; уровень грунтовых вод здесь на глубинах от 1,0 м до 4,0 м на абсолютных отметках 102,0–110,0 м.

Геологическую основу территории МО также составляют отложения верхнего мела (опоки и мергели), во многих местах выходящие на поверхность и являющиеся материнской породой дерново-карбонатных почв. В большей части они перекрыты более поздними элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Четвертичные отложения представляют собой темно-бурые карбонатные глины и суглинки. На них формируются темно-серые лесные почвы и выщелоченные, типичные карбонатные черноземы.

Геологическое строение пойм обычное. Они сложены комплексом аллювиальных песков, супесей, илов, заиленных грунтов. Грунтовые воды лежат близко под поверхностью земли, иногда они обнажаются на поверхности, образуя заболоченности. Во время паводка эти участки заливаются паводковыми водами. Долину реки Терешки слагают четвертичные древние современные аллювиальные отложения. Аллювиальные отложения являются материнской породой различных луговых и пойменных почв.

К отложениям писчего мела приурочены карстовые и карстово-суффозионные процессы.

Краткая характеристика физико-механические свойства грунтов:

- на коренных склонах основанием фундаментов могут служить суглинки и супеси желтокоричневые, макропористые, с линзами и прослойками песка, твердые до тугопластичных со следующими основными параметрами:

- объемная масса – 2,7 г/см3;

- коэффициент пористости – 0,792;

- угол внутреннего трения (() – 19(;

- удельное сцепление (с) – 1,8 кПа (0,018 кгс/см2);

- модуль деформации (Е) – 11,0 МПа (110 кгс/см2);

- коэффициент фильтрации – 0,5 м/с.

В активную зону фундаментов может попасть песок мелкий, участками пылеватый, маловлажный до пылеватого, средней плотности со следующими параметрами:

- объемная масса – 1,7 г/см3;

- коэффициент пористости – 0,750;

- угол внутреннего трения (() – 28(;

- модуль деформации (Е) – 18,0 МПа (180 кгс/см2);

- коэффициент фильтрации – 3,5 м/сут.

- на пойме в состав активной зоны основания фундаментов войдут (сверху вниз) суглинок с гравелистыми включениями, мягкопластичный до текучего со следующими параметрами:

- природная влажность – 0,3;

- объемная масса – 1,68 г/см3;

- удельное сцепление (с) – 2 кПа (0,002 кгс/см2);

- угол внутреннего трения (() – 10(;

- модуль деформации (Е) – 3,5 МПа (35 кгс/см2).

Песок пылеватый глинистый водонасыщенный со следующими показателями:

- объемная масса – 1,68 г/см3;

- удельное сцепление (с) – 2 кПа (0,002 кгс/см2);

- угол внутреннего трения (() – 25(;

- модуль деформации (Е) – 1,1 МПа (11 кгс/см2).

По инженерно-геологическим условиям территория Радищевского городского поселения разделяется на участки:

– вполне благоприятные для строительства;

– условно благоприятные для строительства;

– неблагоприятные для строительства.

Участки вполне благоприятные для строительства

Ко вполне благоприятным участкам для строительства в Радищевском городском поселении относятся территории, где отсутствуют просадочные грунты. Рельеф позволяет отводить поверхностные воды (уклон от 3º до 7º), грунтовые воды в активной зоне отсутствуют (глубина их залегания 5 м и более); грунты естественного основания – суглинки коренных склонов, физико-механическая характеристика которых приведена ранее; физико-геологические явления, способные затруднить строительство отсутствуют. Эти зоны, как правило, относятся к зонам развития коренных склонов.

Участки условно благоприятные для строительства

Грунтовые воды залегают близко от поверхности (от 1 до 4 м); воды не агрессивны к бетонам любой плотности; несущими грунтами служат пески и суглинки слабонесущие; суглинки − мягкопластичные до текучих; пески пылеватые, водонасыщенные, а также невыветрелый мергель, способный при замачивании вдвое уменьшить свою несущую способность; это участки, распространенные на террасах.

Естественным основанием фундаментов проектируемых сооружений будут служить суглинки, глины, супеси и пески, а в отдельных случаях ( мел.

Участки неблагоприятные для строительства

Это участки поймы, к которым относятся заболоченные и затапливаемые территории, а также овраги и котлованы, по которым осуществляется сток поверхностных вод. Аллювиальные отложения являются материнской породой различных луговых и пойменных почв.

1.1.7 Почвы

Почвенный покров территории МО Радищевское городское поселение представлен в большей степени дерново-карбонатными и черноземами. Общая площадь их в районе равна 34324 га, удельный вес в пашне составляет приблизительно 83 %. Преобладающими по распространению среди черноземов являются черноземы карбонатные. Их площадь составляет 25999 га, в пашне занимают 92 %, причем около 2 % составляют их среднемощные по гумусности разновидности. Карбонатные черноземы характеризуются тяжелым механическим составом со средним содержанием гумуса. По мощности они представлены как маломощные, так и среднемощные разновидности, причем преобладающими являются последние.

Среднесмытых выщелоченных черноземов и черноземов с легким механическим составом в поселении очень мало. По содержанию гумуса все они среднегумусные. Тучных выщелоченных черноземов нет.

Еще меньшее распространение имеют черноземы типичные, составляющие в пашне около 12 %. Располагаются они там же, где и выщелоченные. Характеризуются, главным образом, тяжелым механическим составом со средним содержанием гумуса средней мощности.

Темно-серые лесные почвы в пределах землепользования поселения встречаются очень редко, их удельный вес ( 0,5 %.

К долине реки Терешки приурочены различные луговые и пойменные почвы. Почвы и почвообразующие породы на территории МО «Радищевское городское поседение» приведены на рисунке 3.

1.1.8 Растительность

По условиям лесорастительного районирования территория муниципального образования Радищевское городское поселение относится к лесостепной почвенно-растительной зоне Низкого Заволжья с преобладанием степных элементов ландшафта, но с крупными островами леса.

Флористический состав территории района проектирования следующий: травянистые растения − 1412 видов, деревья ( 28 видов, кустарники – 60 видов, полукустарники – 36 видов, мохообразные ( 193 вида, лишайники – 230 видов.

Рисунок 3 − Почвы и почвообразующие породы

Леса занимают площадь 3507 га, что составляет 19,3 % всей территории муниципального образования. Всего в них произрастает 28 видов деревьев. Здесь растут широколиственные деревья (дуб, вяз, клен, липа); мелколиственные леса представлены березняками и осинниками; в подлеске растут калина, черемуха, боярышник, лещина, малина, бересклет бородавчатый, яблоня лесная, жимолость лесная; реже встречаются сосновые леса.

Травяной ярус богатый, хорошо развит и представлен множеством видов. В нем доминируют крапива двудомная, подмаренник вздутоплодный, сныть обыкновенная, осока лисья и подмаренник душистый, чина болотная. С периферии они обрамлены лугово-болотными сообществами из мятлика лугового, вейника сероватого и пырея ползучего.

Из злаков часто встречается мятлик дубравный, бор развесистый, овсяница гигантская, из папоротников ( щитовник мужской, а в сырых дубравах ( страусник обыкновенный.

Некоторые виды травянистых растений занесены в Красную Книгу Ульяновской области, это: вейник ложнотростникововидный, ковыль перистый, лютик стоповидный, можжевельник обыкновенный, неоттианта клобучквая, пальчатокоренник мясок-красный, плаун булавовидный, подорожник солончаковый, сальвиния плавающая, серпуха Гмелина шалфей луговой.

Климатические условия поселения в целом благоприятны для роста и развития произрастающих здесь древесных и кустарниковых пород.

На территории МО Радищевское городское поселение имеются особо охраняемые природные территории.

1.1.9 Ландшафт и зеленые насаждения

Рельеф местности МО Радищевское городское поселение был подвергнут незначительной антропогенной трансформации, выразившейся в подсыпке грунта при строительстве дорог и частичной планировке населенных пунктов и поверхности полей.

На лесопокрытой части территории преобладают легкосуглинистые и среднесуглинистые почвообразующие породы. Как отмечено ранее, климатические условия городского поселения в целом благоприятны для роста и развития произрастающих здесь древесных и кустарниковых пород. Для поселения характерен небольшой процент лесистости ( 16 %. Общая площадь земель государственного лесного фонда на территории Радищевского городского поселения – 4780 га. На территории в целом преобладают сосново-лиственные насаждения.

Характеристика лесов Радищевского городского поселения по пожароопасности приведена на рисунке 4.

В отношении растительности поселение является типичным степным районом с редкими, островного характера, небольшими лесными массивами.

По опушкам, лесным полянам на темно-серых лесных почвах расположены суходольные луга, близкие луговым степям.

Рисунок 4 – Характеристика лесов по пожарной опасности

Наиболее типичным видом растительности является разнотравный остепненный луг. Небольшими участками, преимущественно по южным склонам с дерново-карбонатными почвами и карбонатными чернозёмами, сохранились настоящие степи, в прошлом, в основном, разнотравно-типчаково-ковыльные, ныне сильно изменённые под воздействием выпаса скота. Они характеризуются господством плотно-дерновых степных злаков ковыля, тырсы и типчака. В местах выходов пород, преимущественно мелового состава, и в местах образования дерново-карбонатных щебневых почв, растительность характеризуется наличием меловых растений: качима высокого, чабреца мелового, левкоя душистого. Некоторые виды растений, такие, как тонконог жестколистный (местами обилен), пион тонколистый и копеечник крупноцветковый, занесены в Красную книгу России. На отдельных участках обильны такие редкие виды, как овсяница волжская (эндем) и гониолимон высокий, а также встречается очень редкая в области триния многостебельная. Много и других редких кальцефильных растений. Луговая растительность, отличающаяся богатством видов трав, целиком сосредоточена в пойме реки Терешки.

1.1.10 Природный рекреационный комплекс

Природный комплекс МО Радищевское городское поселение включает в себя ряд уникальных природных факторов и объектов, таких как:

- жаркое континентальное лето;

- источники целебной родниковой воды;

- достаточное количество малых рек, прудов;

- лесные массивы, расположенные в южной части поселения;

- богатая флора и фауна, в том числе с редкими видами животных и растений.

На территории МО расположены реки с живописными берегами: Терешка, Малая Терешка, Леплейка, Маза, Избалык. Эти водоёмы обладают чистой водой и обилием рыбы, а так же 4 родника и 2 пруда, в которых водятся такие виды прудовых рыб как карп, сазан, карась, толстолобик, белый амур. Эти объекты представляют природную ценность, но не являются памятниками природы.

По реке Терешке и в болотцах водятся утки. В смешанных лесах и сосняках водятся заяц-беляк и кабан, на всех полях поселения обитают заяц-русак и сурок. Повсеместно водится лиса.

В связи с тем, что в поселении отсутствуют предприятия 1−2 классов вредности и существует относительно небольшое количество источников загрязнения в виде свалок, территория является весьма благоприятной с экологической точки зрения.

Существующий природный комплекс МО Радищевское городское поселение представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 − Существующий природный комплекс

1.1.11 Особо охраняемые природные территории

В границах проектирования в настоящее время отсутствуют особо охраняемые территории, но Радищевское поселение (в особенности в районе сел Адоевщина и  Богдановка) достаточно близко граничит с ООПТ «Зимина гора» Суруловская лесостепь. В перспективе планируется его расширение в составе Богдановского заказника. Заказник состоит из четырёх кластеров, расположенных недалеко друг от друга и представляющих собой единый природный комплекс. В границу поселения частично войдет кластер № 2 «Соловчихинская лесостепь». Участок общей площадью 20803 га расположен в центральной части Радищевского района и в южной части Новоспасского района и заключён между с. Суруловка, с. Зыково, с. Юрьевка, п. Октябрьский, с. Верхняя Маза, с. Нижняя Маза, с. Богдановка, с. Адоевщина,  с. Дмитриевка и п. Гремячий.

1.1.12 Состояние окружающей среды

а) Атмосферный воздух

В урбанизированных зонах выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды с прямым экологическим воздействием.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов, дымовые трубы котельных и автомобильный транспорт.

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят как стационарные, так и передвижные источники загрязнения. Общий объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух за 2008 г. составил не более 200 кг.

По степени экологической напряжённости р.п. Радищево относится к зоне экологической напряжённости третьей степени из четырех.

Стационарные источники загрязнения атмосферы

Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения, являются: наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ), отсутствие установленных СЗЗ от предприятий III классов, изношенность оборудования на предприятиях, отсутствие разработанных проектов нормативов ПДВ на предприятиях МО.

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в современных условиях на территории МО Радищевское городское поселение являются:

- в р.п. Радищево: ОАО «Гидравлик», ООО «Промкомбинат»,             СПК «Нива» ООО «Дворянское», ООО «Зерно»;

- в с. Адоевщина: СПК «Красная Звезда»;

- в с. Новая Дмитриевка: ООО «Агроинвест», СПК «Память Ильича».

В выбросах стационарных источников на территории поселения преобладают:  шесть  видов  пыли  и  сажи,  сернистый   ангидрид,   окислы  азота, оксиды углерода и углеводороды. В общем, объёме выбросов эти загрязнители составляют около 96 %.

Теплоснабжение существующей жилой застройки во всех населенных пунктах решается от автономных (встроенных, пристроенных модулей) котельных на газовом топливе.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от источников теплоснабжения, являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных ингредиентов является диоксид азота, который относится к третьему классу опасности (ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ для всех предприятий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ). СЗЗ отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы  предприятий) и территорией жилой застройки;

- организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование,  ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение  комфортности микроклимата.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена – не менее 60 % площади; для предприятий II, III класса ( не менее 50 % площади.

Основные стационарные источники загрязнения атмосферы на территории МО Радищевское городское поселение с указанием размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), перечислены в таблице 2. Размеры СЗЗ приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Таблица 2 − Основные стационарные источники загрязнения МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Источник загрязнения | Адрес | § по СанПиН | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОАО «Гидравлик» (производство гидрораспределителей, техническое обслуживание транспортных средств) | р.п. Радищево, ул. Заводская | 7.1.11 | IV | 100 |
| 2 | АЗС | 162 км автомобильной дороги с. Ташла – р.п. Старая Кулатка | 7.1.12 | IV | 100 |
| 3 | ООО «Промкомбинат», (деревооб-работка, ремонтные работы) | р.п. Радищево, ул. Кооперативная | 7.1.5 | IV | 100 |
| 4 | ООО «Универсал» (строительство) | р.п. Радищево | 7.1.4 | IV | 100 |
| 5 | НП ОЗЛ «Лесники» (обработка древесины, производство изделий из дерева) | р.п. Радищево, ул. Чкалова | 7.1.5 | IV | 100 |
| 6 | ООО «Радищевский лесхоз» (деревообработка) | р.п. Радищево | 7.1.5 | IV | 100 |
| 7 | Котельные поселения на газовом топливе | р.п. Радищево, с. Новая Дмитриевка, с. Адоевщина | 7.1.10 | V | 50 |
| 8 | СПК «Нива» (растениеводство) | р.п. Радищево | 7.1.11 | IV | 100 |
| 9 | СПК «Красная звезда» (животноводство, растениеводство, производство кормов для животных) | с. Адоевщина | 7.1.11 | IV | 100 |
| 10 | ООО «Агроинвест» (животноводство, растениеводство) | с. Новая Дмитриевка | 7.1.11 | IV | 100 |
| 11 | Конюшня (до 100 голов) | хутор Березовский | 7.1.11 | IV | 100 |
| 12 | Фермерских хозяйства (животноводство (до 500 голов), растениеводство) | с. Адоевщина | 7.1.11 | III | 300 |

# Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ООО «Дворянское» (растениеводство, строительство, производство кормов для скота) | р.п. Радищево | 7.1.11 | III | 300 |
| 14 | ООО «Зерно» (растениеводство, заготовка кормов для скота) | р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 73 | 7.1.11 | III | 300 |
| 15 | ООО «ДИКСС» | с. Новая Дмитриевка |  |  |  |
| 16 | Автостанция | р.п. Радищево | 7.1.12 | III | 300 |
| 17 | Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта, ОАО «Радищевское АТП» | р.п. Радищево, ул. Заводская, д. 4 | 7.1.12 | V | 50 |
| 18 | Закрытые и действующие сельские кладбища | р.п. Радищево, с. Адоевщина, с. Чауши, с. Богдановка, с. Новая Дмитриевка, с. Рязановка | 7.1.12 | V | 50 |
| 19 | Скотомогильники | р.п. Радищево, с. Новая Дмитриевка, с. Адоевщина | 7.1.12 | I | 1000 |
| 20 | Электроподстанции 110/35/10 кВ | р.п. Радищево | 7.1.10 | IV | 100 |
| 21 | Свалка ТБО | р.п. Радищево | 7.1.12 | I | 1000 |
| 22 | Объекты торговли и общественного питания | р.п. Радищево, с. Новая Дмитриевка, с. Адоевщина, с. Чауши, с. Воскресеновка | 7.1.12 | V | 50 |
| 23 | Поля фильтрации | р.п. Радищево | 7.1.13 | II | 500 |

# Передвижные источники загрязнения атмосферы

# Причинами повышенной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выброшенных передвижными источниками загрязнения, являются увеличение числа единиц автотранспорта, недостаточное развитие обходных трасс, неорганизованное хранение транспорта, неудовлетворительное качество дорожного покрытия, недостаточное озеленение примагистральных зон, использование некачественного топлива.

Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодорог регионального и местного значения с интенсивностью транспортного потока 1000(6000 авт./сут.:

- автодорога областного значения «р.п. Старая Кулатка ( р.п. Радищево − с. Нижняя Маза ( с. Верхняя Маза ( п. Октябрьский (                              р.п. Новоспасское»;

- автодорога местного значения «р.п. Радищево ( с. Адоевщина (                  с. Средняя Терешка (Старокулаткинский район)»;

- автодорога местного значения «р.п. Радищево ( с. Воскресеновка (              с. Рязановка ( с. Новая Дмитриевка».

По имеющимся прогнозным данным на всех указанных выше автомобильных дорогах интенсивность движения в ближайшие годы будет возрастать.

Относительно влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта установлено следующее: в выхлопных газах автомобилей содержится более 200 различных соединений ( продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп (в основном альдегиды, полициклические ароматические углеводороды), наиболее токсичным среди которых является бенз(а)пирен. Именно эти вещества вносят наибольший вклад в формирование экологически зависимых заболеваний и состояний.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества − продукты износа шин. Мелкая резиновая пыль может очень долгое время сохраняться на поверхности дорожного покрытия и на почве, поднимаясь в сухую погоду в воздух и попадая в органы дыхания, где она может оседать и вызвать аллергическую реакцию.

В виду того, что не все внутриквартальные улицы в населенных пунктах имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности атмосферного воздуха. Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье человека.

В целом качество атмосферного воздуха на территории Радищевского городского поселения можно считать относительно чистым по сравнению с другими поселениями Ульяновской области.

б) Водные объекты

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах МО Радищевское городское поселение характеризуется качеством воды основных объектов гидрографической сети.

В целом, выделяют три основные группы антропогенных факторов, формирующих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

Основными видами водопользования в границах Радищевского городского поселения являются: отдых, рыболовство, полив огородов и отведение различных категорий сточных вод.

Основными причинами загрязнения поверхностных водных объектов в границах зоны проектирования является отсутствие системы централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в частном секторе жилой застройки населенных пунктов и отсутствие централизованной системы отвода ливневых и талых вод.

Смыв загрязняющих веществ с территорий жилых зон и производственных площадок промышленных предприятий происходит в основном в систему водосбора рек Терешка и Маза.

Систематический контроль за качеством поверхностных вод на территории МО Радищевское городское поселение не ведется. Для того чтобы провести качественную (экспертную) оценку качества, определим основные факторы, влияющие на состояние поверхностных вод.

Химический состав поверхностных вод формируется в результате взаимодействия природных (химический состав атмосферных осадков, почвогрунтов, грунтовых вод, тип и механический состав почв, залесенность и заболоченность водосбора) и антропогенных факторов (распаханность водосбора, отведение сточных вод и поверхностного стока с территории населенных пунктов, предприятий и сельскохозяйственных территорий).

Практически все рассматриваемые водные бассейны относится к интенсивно освоенным водосборам. Площадь естественных угодий (лесов) составляет в среднем около 15 % от площади водосбора. Значительная часть водосборов занята сельскохозяйственными угодьями, основная часть которых используется под пашню, сенокос или пастбище. Реки Терешка и Малая Терешка используются как приемники бытовых, производственных и ливневых сточных вод.

С позиций экологического благополучия воды р. Терешки относятся к умеренно «загрязненным» ИЗВ = 1(2,5 (III класс). Результаты анализов показывают, что по большинству показателей ее ассимилирующая способность еще не исчерпана. По большинству показателей ассимилирующая способность р. Малая Терешка так же не исчерпана.

Вода в искусственных прудах по составу более загрязнена, чем в реках, но не превышает нормативных значений.

Питьевая вода, централизованно подаваемая населению Радищевского городского поселения, не полностью соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», водозаборные сооружения в р.п. Радищево работают в предельном режиме, изношенность − 90−100 %.

Приоритетным загрязнением питьевой воды является микробное загрязнение. Причинами ухудшения качества воды являются: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

Таким образом, система водообеспечения МО Радищевское городское поселение представляет опасность для здоровья населения и требует реконструкции.

в) Почвы и подземные воды

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

- недостаточное количество общественных туалетов;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора;

- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Мощное воздействие на окружающую среду оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.

По данным отчетов Центра эпидемиологии и гигиены в Ульяновской области основными источниками загрязнения почв и продуктов сельского хозяйства солями тяжелых металлов в районах области являются промышленные и транспортные выбросы, а также использование воды на полив из открытых водоемов. Особенно это проявляется на полях, прилегающих к городам, железнодорожным магистралям, автодорогам с интенсивным движением. Эти земли загрязняются свинцом, медью, кадмием, цинком, мышьяком и другими тяжелыми металлами, которые, накапливаясь в продукции, могут вызвать заболевания у людей, животных, пагубно отразится на состоянии растительного мира и экосистем в целом.

Ежегодно каждый квадратный метр почвы поглощает около 6 кг вредных веществ, таких как: свинец, никель, медь, марганец, железо, кадмий, фтор, цинк, мышьяк, окись углерода, оксид азота, диоксид серы. Эти вещества накапливаются, изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют физические свойства почвы, в результате чего теряется ее структура, уменьшается пористость. Разрушение структуры приводит к снижению водопроницаемости, что резко ухудшает водно-воздушный режим.

Интегральная оценка состояния почв Радищевского городского поселения показала низкий уровень загрязнения тяжелыми металлами, содержание которых в почве не превышает ПДК. Однако отмечен высокий уровень загрязнения почв ионами кадмия и цинка (медико-экологический атлас Ульяновской области).

Отсутствие канализационных сетей в Радищевском городском поселении, сброс жидких отходов из жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, а также отсутствие очистных сооружений обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют скотомогильники и свалки бытовых отходов.

Твердые бытовые IV и V класса опасности размещаются на действующей свалке ТБО в р.п. Радищево.

Процесс загрязнения подземных вод при несоблюдении проектных решений в области инженерной подготовки территории под строительство полигона и технологии складирования и захоронения отходов, при невыполнении заложенных природоохранных мероприятий; при размещении отходов на неорганизованных свалках, происходит в три стадии:

- инфильтрация сточных вод через зону аэрации – характеризуется активизацией процессов растворения, выщелачивания и сорбции;

- смешение измененных сточных вод с подземными водами;

- движение загрязненных вод и перенос загрязняющих веществ по водоносному горизонту к области их разгрузки.

Источники негативного влияния на геологическую среду могут размещаться в пределах распространения подземных вод незащищенных (I категория защищенности), слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (III(IV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II ( к надпойменным террасам, III(IV ( к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод I(IV категорий защищенности нельзя допускать устройства скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены с нарушением выше- перечисленных требований, что создает потенциальную опасность загрязнения подземных вод, а, следовательно, загрязнение поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, затрудняется обеспечение населения водой питьевого качества, так как для проектируемой территории хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется также из подземных водозаборов. Положение усугубляется изношенностью оборудования и сетей централизованного водоснабжения.

Используемые для централизованного питьевого водоснабжения подземные воды, имеют повышенное содержание железа, высокую минерализацию и повышенную жесткость, что неблагоприятно влияет на состояние здоровья населения.

г) Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются участки автодорог.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30(50 м от кромки дорожного полотна.

- На проектируемой территории имеется автодорога областного значения     с. Ташла – Старая Кулатка. Нормативные санитарные разрывы до объектов застройки для нее составляет 50 м.

- Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

- Данные по радиационному загрязнению рассматриваемой территории отсутствуют.

Предприятия и организации, имеющие источники ионизирующих излучений, и радиоактивные вещества не выявлены.

1.1.13 Землепользование

Территория Радищевского городского поселения представлена:

- землями населенных пунктов (р.п. Радищево, с. Богдановка,                     с. Адоевщина, с. Чауши, с. Белогоровка, с. Новая Дмитриевка,                 с. Воскресеновка, с. Рязановка);

- землями сельскохозяйственного назначения (земли, находящиеся в частной собственности, СПК «НИВА», агрофирма «Дворянское», ООО «Зерно», СПК «Красная звезда», ООО «Агроинвест», СПК «Память Ильича, садоводческие товарищества);

- землями лесного фонда (Дмитриевское лесничество);

- землями водного фонда (р. Терешка, р. Березовка, р. Избалык, р. Маза р. Малая Терешка, р. Леплейка; озеро-родник в р.п. Радищево; пруды у сел Воскресеновка, Новая Дмитриевка, Адоевщина; 2 пруда у хутора Березовского.

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

1.1.14 Оценка природно-ресурсного потенциала

Полезные ископаемые

В муниципальном образовании Радищевское городское поселение на базе существующих значительных запасов мела и глин есть возможность организовать промышленный узел по производству цемента, керамзита, силикатного кирпича и кирпича глиняного обыкновенного, организовать добычу песчано-гравийной смеси и песка строительного.

Перспективным является месторождение песчано-гравийной смеси – сырья для бетона марки «400» вблизи с. Адоевщина, запасы которого в настоящее время не утверждены.

Земельные и почвенные ресурсы поселения могут обеспечить достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Природные рекреационные ресурсы: леса, охотничьи хозяйства, особо охраняемые природные территории, акватории и поймы рек, прибрежные зоны прудов позволяют развивать систему рекреации и туризма в границах проектируемого поселения.

Лесные ресурсы при рациональном использовании и применении современных технологий лесозаготовок благоприятствуют развитию деревообрабатывающей промышленности.

В муниципальном образовании отсутствуют предприятия 1−2 класса опасности и существует относительно небольшое количество загрязнителей в виде свалок. Таким образом, территория является весьма благоприятной с экологической точки зрения.

Инженерно-геологические условия. Для наземного строительства геологические условия в целом на рассматриваемой территории относительно благоприятные. Исключение составляют территории, сложенные аллювиальными, болотными накоплениями, встречающимися в толще четвертичных отложений. Эти грунты характеризуются слабыми прочностными и несущими свойствами.

Гидрогеологические условия. Поскольку наиболее высокой обеспеченностью пресными подземными водами характеризуется территория рабочего поселка Радищево, здесь возможна организация водоснабжения как за счет подземных вод, подаваемых по трубам II очереди Ульяновского группового трубопровода, а также при совместной эксплуатации из озера-родника, водоносный горизонт которого недостаточно защищен от поверхностного загрязнения. При этом особое внимание следует уделять вопросам охраны и предупреждения загрязнения подземных и поверхностных вод.

Почвы и растительность. Сельскохозяйственные земли на территории МО не представляют собой особой природоохранной ценности. В современных условиях бывшие сельскохозяйственные угодья зачастую зарастают сорными травами и захламляются населением. Территории, на которых предусматривается перспективная застройка, не являются ценными в сельскохозяйственном отношении. Однако регламент строительства должен предполагать сохранение плодородного слоя в соответствии с постановлением СМ РФ от 23.02.94. № 140 и перенос его на рекультивируемые участки.

Строительство предполагаемой к застройке территории с точки зрения охраны растительности и её местообитаний возможно, т.к. на ней отсутствуют растения, требующие особой охраны при соблюдении разработанного регламента строительства.

Регламент строительства на рассматриваемой территории с точки зрения охраны почв и растительности предусматривает следующее:

- выделение водоохранных зон вдоль рек, на которых строительство не  предусматривается, а сохраняются и воссоздаются закрытые древесно-кустарниковые ландшафты (Водный кодекс Российской Федерации);

- сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства (рекультивация земель, снятие, сохранение и рациональное использование плодородного слоя почвы);

- комплекс инженерных решений по предотвращению заболачивания почв;

- комплекс мер по защите древесной растительности от пожаров при строительстве (Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации).

В поселении отсутствуют предприятия 1−2 класса экологической опасности. Таким образом, территория является весьма благоприятной с экологической точки зрения.

1.2 Существующая градостроительная ситуация МО Радищевское городское поселение

1.2.1 Краткая историческая справка

Первые следы человека на территории поселения появились в период каменного века, около 120 тысяч лет назад. В конце VIII века на территорию края пришло племя булгар. В IХ−Х веках на Средней Волге завершилось создание государства, которое вошло в историю под названием Волжская Булгария. В начале VIII государство было покорено монголами и вошло в состав Золотой Орды, а в середине ХV века золотоордыский хан Улу-Мухаммед создал на территории Среднего Поволжья Казанское ханство, в состав которого вошла и территория Радищевского района, в том числе Радищевское городское поселение. В середине ХVI века царь Иван Грозный, разгромив сначала Казанское, а затем и Астраханское ханства, присоединяет Поволжье к Русскому государству. Особенно активное заселение территории района происходило после основания города − крепости Сызрань.

В 1691 году земли, на которых в настоящее время раскинулся                            р.п. Радищево, были переданы боярину Л. К. Нарышкину. В 1722 году царь Пётр I раздал большую часть земель Хвалынского уезда служилым людям из русских, а часть − татарским мурзам.

В 1793 году на территории районного центра проживало 22 помещика. В это же время обозначились село Дворянская Терешка, сельцо Аблязовка (Облязовка), деревни Ащеровка, Аполлоновка, Колюбаковка.

С первых лет заселения края крестьяне образовывали общества. Аблязовское общество было на барщине и раскладывало землю по тяглам. Тягло ( система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян. Землей в Аблязовке к 1808 году владели Мансуровы, Радищевы, Шубины, Соколовы, Городецкие и другие помещики. Сельцо Аблязовка получило такое название потому, что земли, на которых оно возникло, с 1777 года принадлежали  А.П. Радищеву (деду известного писателя А.Н. Радищева). Он перевел сюда 18 крестьянских семей и двух крестьян ( одиночек из              с. Верхнее Аблязово Кузнецкого уезда Пензенской губернии.

Ащеровское общество, которым владели помещики Ащеровы, Абутьковы, Боголиевы, Цимбалины и др., было также на барщине и делило земли до 1885 г. по тяглам.

Колюбаковское общество с 1761 г. по 1771 г. делило землю через 3 года, а с 1772 г. закрепило участки земли за каждой крестьянской семьей постоянно. Этими землей владели помещики Колюбаковы, Мышаковы и др.

На территории, занимаемой в настоящее время р.п. Радищево в 90-х годах XVII века было основано поселение с названием Дмитриево, которое в 60-х годах XIX века было переименовано в село Дворянская Терешка. В Дворянской Терешке землей владели помещики Романовы, Сумароковы, Ивачевы, Воецковы и др.

К 1800 году Дворянская Терешка, Аблязовка, Ащеровка, Аполлоновка и  Колюбаковка стали считаться одним населенным пунктом с названием Дворянская Терешка.

Советская власть на территории Дворянской Терешки была установлена мирным путем к концу января 1918 года. В селе были созданы Сельский совет и Волисполком. В это же время была проведена конфискация имущества, инвентаря, и скота у помещиков, а у кулаков ( излишки хлеба.

В октябре 1918 года село Дворянская Терешка было переименовано решением схода граждан в село Радищево.

В 1921 году в Радищево была организована сельскохозяйственная артель «Весна», а в 1929 году началась организация колхоза.

В 1935 году организован Радищевский район с центром в с. Радищево.

В советский период село Радищево застраивалось хаотично, небольшими кварталами. После восстановления Радищевского района как административной единицы в 1965 году, строительство получило заметный толчок. Из современных сооружений в Радищево раньше других появился кинотеатр.

В феврале 1978 года районный центр Радищево был переведён в группу рабочих посёлков.

В соответствии со статьей 17 Закона Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» от 24.06.2004 г., муниципальное образование «Радищевский район» наделено статусом муниципального района с административным центром рабочий поселок Радищево.

1.2.2 Историко-культурные ресурсы

Историко-культурное наследие муниципального образования Радищевское городское поселение сосредоточено в основном в р.п. Радищево. Рекреационные возможности поселения представлены памятниками археологии, истории и культуры.

Перечень памятников археологии, истории и культуры приведен в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 − Перечень памятников археологии МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Наименование | Местоположение | Датировка | Документ о постановке на гос. охрану и статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Курган «Радищево-1» | 1 км к востоку от р.п. Радищево | Первая половина II тысячелетия до н.э. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421, Распоряжение главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р Выявленный |
| 2 | Курганная группа «Новая Дмитриевка -1» (3 насыпи) | 2 км к северо-востоку от с. Новая Дмитриевка | Середина II тысячелетия до н.э. (?) | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421, Распоряжение главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р Выявленный |

Таблица 4 − Перечень памятников истории и архитектуры МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Памятники истории |
| 1 | с. Новая Дмитриевка, ул. Набережная | Дом, где родился и жил Герой Советского Союза А.Е. Фатьянов 1906–1942 гг. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421, Распоряжение главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р Выявленный |
| 2 | р.п. Радищево | Здание, где была провозглашена Советская власть в данной местности 1917 г. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421, Распоряжение главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р Выявленный |
| Памятники архитектуры |
| 3 | с. Адоевщина | Церковь (православный храм) XIX в. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421, Распоряжение главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р Выявленный |

Размещение памятников археологии, истории и архитектуры                  МО Радищевское городское поселение показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Размещение памятников археологии, истории и архитектуры

1.2.3 Современная планировочная организация территории

Муниципальное образование Радищевское городское поселение расположено в юго-западной части Радищевского района.

В 2008 г. на территории МО Радищевское городское поселение проживало 6489 человек. Плотность населения составляла около 18,8 чел./км2.

В соответствии со статьей 2 Закона Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» от 13.07.2005 г.                № 043-ЗО, МО Радищевское городское поселение наделено статусом городского поселения с административным центром в рабочем поселке Радищево. На территории МО расположены: рабочий поселок Радищево, село Адоевщина, деревня Белогоровка, село Богдановка, село Воскресеновка, село Новая Дмитриевка, село Рязановка, село Чауши.

Самым крупным населенным пунктом является рабочий поселок Радищево.

Межселитебная территория в настоящее время представляет собой в основном неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.

Планировочную структуру МО формирует система существующих дорог, связывающих населенные пункты поселения между собой. Ранее дороги в большинстве своём прокладывались параллельно водным артериям.

Важным организационно-планировочным фактором для муниципального образования Радищевское городское поселение является участок дороги регионального значения, проходящей от МО «Старокулаткинский район» через               р.п. Радищево ( с. Нижняя Маза ( с. Верхняя Маза ( п. Октябрьский и далее на северо-запад в направлении МО «Новоспасский район».

Южная часть территории МО занята лесами Соловчихинского лесхоза.

Одним из факторов планировочной организации МО «Радищевский район» является р. Терешка с притоками, пересекающая территорию поселения с запада на восток.

Рабочий поселок Радищево является административным центром муниципального образования Радищевское городское поселение, где размещены центральная районная больница, аптека, две средние общеобразовательные школы, два детских сада, дом культуры, кинотеатр, краеведческий музей, дополнительные офисы Новоспасского отделения сберегательного банка и «Россельхозбанка», филиал страховой компании «РосГосстрах ( Ульяновск», почтовое отделение.

Планировочная структура р.п. Радищево хаотична. Центральная часть застройки выражена мелкими кварталами и вытянутыми улицами с разреженной застройкой к окраинам. Улицы и переулки на своем протяжении имеют различную ширину. Застроен рабочий поселок большей своей частью одноэтажными жилыми домами усадебного типа. Административный и культурный центр сложились в центральной части поселка. Центр, однако, четко не выражен, фронтально вытянут.

Функциональное использование территории сложилось неблагоприятное: все промышленные, складские, сельскохозяйственные и другие зоны разбросаны по всей площади райцентра включая участки, прилегающие к центру. Особенно неблагоприятно расположены территории животноводческих ферм и ремонтных дворов.

Современная застройка представлена:

- малоэтажной индивидуальной застройкой (1(2 этажные деревянные и кирпичные дома);

- двухэтажными многоквартирными кирпичными домами.

Большая часть населения рабочего поселка проживает в жилых домах частной застройки.

Территория р.п. Радищево имеет достаточные свободные площади для развития промышленного строительства и размещения селитебных территорий.

На р.п. Радищево в настоящее время имеется генеральный план, разработанный в середине 70-х ( начале 80-х годов прошлого столетия. Свой потенциал он не исчерпал, но уровень благоустройства следует повысить и улучшить систему застройки на базе использования новых строительных материалов и отделочных конструкций.

Село Адоевщина расположено в северо-западной части Радищевского городского поселения в двенадцати километрах от центра поселения. Численность населения ( 725 человек.

В селе находятся: основная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библиотека, магазин. Население села Адоевщина также пользуется услугами учреждений социального и бытового обслуживания           р.п. Радищево.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома).

Общественно-деловая зона располагается в центральной части села, промзона прилегает к границе села в его юго-восточной части.

Населенный пункт имеет свободные площади для развития промышленного строительства и размещения селитебных территорий.

Село Богдановка расположено в северной части Радищевского городского поселения. Численность населения ( 15 человек.

Из учреждений социально-бытового обслуживания в селе имеется магазин.

Население села Богдановка пользуется услугами учреждений социального и бытового обслуживания с. Адоевщина и р.п. Радищево.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные дома).

В центральной части села располагается общественно-деловая зона, к границе села в центральной его части примыкает промзона.

Село Новая Дмитриевка расположено в юго-восточной части Радищевского городского поселения в восьми километрах от центра поселения. Численность населения ( 466 человек.

В селе находятся: средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библиотека, магазин. Население села Новая Дмитриевка пользуется услугами учреждений социального и бытового обслуживания р.п. Радищево.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома).

Общественно-деловая зона располагается в центральной части села вдоль автомобильной дороги Радищево ( Новая Дмитриевка. Промышленная зона находится к северо-востоку от села, за его границей.

Село Новая Дмитриевка имеет достаточные свободные площади для развития промышленного строительства и размещения селитебных территорий.

Село Воскресеновка расположено в юго-восточной части Радищевского городского поселения в семи километрах от центра поселения. Численность населения ( 179 человек.

Из учреждений социально-бытового обслуживания в селе имеется магазин. Население села пользуется услугами учреждений социального и бытового обслуживания с. Новая Дмитриевка и р.п. Радищево. Современная застройка с. Воскресеновка состоит в основном из малоэтажной индивидуальной застройки (1-этажные деревянные и кирпичные дома).

Общественно-деловой центр находится в центре села.

Населенный пункт имеет свободные площади для развития промышленного строительства и размещения селитебных территорий.

Село Рязановка расположено в юго-восточной части Радищевского городского поселения в десяти километрах от центра поселения. Численность населения ( 92 человека.

Из учреждений социально-бытового обслуживания в селе имеется магазин.

Население села пользуется услугами учреждений социального и бытового обслуживания с. Новая Дмитриевка и р.п. Радищево.

Современная застройка с. Рязановка состоит в основном из малоэтажной индивидуальной застройки (1-этажные деревянные и кирпичные дома). Общественно-деловой центр находится в центре села.

Населенный пункт имеет свободные площади для развития промышленного строительства и размещения селитебных территорий.

Деревня Белогоровка расположена в южной части Радищевского городского поселения в шести километрах от центра поселения. Численность населения ( 3 человека. Учреждений социально-бытового обслуживания в селе не имеется.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-этажные деревянные дома).

Село Чауши расположено в южной части Радищевского городского поселения в двенадцати километрах от центра поселения. Численность населения ( 79 человек.

Учреждений социально-бытового обслуживания в селе не имеется. Население села пользуется услугами учреждений социального и бытового обслуживания р.п. Радищево

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома).

Общественно-деловой центр находится в восточной части села, примыкая к его границе. Промзона находится к северо-востоку за границей села.

Схема современной планировочной организации территории                          МО Радищевское городское поселение приведена на рисунке 7.

1.2.4 Характеристика современного землепользования

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 января 2001 г., все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования − законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов (поселков, сельских населенных пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного,  природно-заповедного,  оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Земли сельскохозяйственного назначения ( это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Рисунок 7 - Схема современной планировочной организации территории

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения ( это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом РФ.

Земли населенных пунктов, к ним относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками не утилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения ( это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий ( к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий.

Земли лесного фонда ( это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда.

Земли водного фонда ( к ним относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса ( это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Общая характеристика целевого назначения земель муниципального образования Радищевское городское поселение

Общая площадь земель в МО Радищевское городское поселение Ульяновской области составляет 34529 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения ( 28377 га;

- земли населенных пунктов ( 1001 га, в том числе:

- р.п. Радищево – 509 га;

- с. Богдановка – 80 га;

- с. Адоевщина – 175 га;

- с. Чауши – 46 га;

- с. Белогоровка – 8 га;

- с. Новая Дмитриевка – 66 га;

- с. Воскресеновка – 63 га;

- с. Рязановка – 54 га.

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, энергетики, обороны и иного назначения ( 166 га.

- земли лесного фонда – 4780 га;

- земли водного фонда – 205 га.

Распределение земель по формам собственности на 01.01.2008 г.

Всего земель в Радищевском городском поселении 34529 га, из них:

- земель, находящихся в собственности Российской Федерации ( 4780 га, в том числе по категориям:

- земли лесного фонда – 4780 га.

- земель, находящихся в собственности муниципального поселения ( 29352 га, в том числе по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения ( 28377 га;

- земли населенных пунктов – 604 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения ( 166 га;

- земли водного фонда – 205 га;

- земель, находящихся в собственности физических лиц − 397 га, в том числе по категориям:

- земли населенных пунктов – 397 га.

1.3 Анализ возможностей территориального и экономического развития МО Радищевское сельское поселение  (существующее положение)

1.3.1 База экономического развития

В структуре производственной сферы МО Радищевское городское поселение преобладающая доля приходится на сельское хозяйство – 36,1 %, ЖКХ − 26 %, промышленность ( 17,4 %, связь – 5 % и транспорт – 4 %.

Число населения, занятого в отраслях производства приведено в    таблице 5.

Таблица 5 − Предприятия производственной и непроизводственной сферы,

число работников, занятых в отраслях производства

| № п/п | Наименование параметра | Численность работающих, чел. на 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Предприятия производственной и непроизводственной сферы на территории волости (поселка) – всего | 1682 |
| 1.1 | Предприятия производственной сферы – всего, | 660 |
|  | в т.ч. промышленности | 115 |
|  | строительства | – |
|  | транспорта | 27 |
|  | торговли | 19 |
|  | общепита | 4 |
|  | связи | 32 |
|  | прочих отраслей | 53 |
|  | жилищно-коммунального хозяйства | 172 |
|  | сельского хозяйства – всего | 238 |
|  | в. т.ч. фермерских хозяйств | 36 |
| 1.2 | Предприятия непроизводственной сферы – всего | 1022 |
|  | в т.ч. здравоохранения | 338 |
|  | физкультуры и спорта | – |
|  | социального обеспечения | 24 |
|  | образования | 272 |
|  | культура и искусство | 70 |
|  | науки и научного обслуживания | – |
|  | кредитования | 15 |
|  | финансирования | 26 |
|  | страхования | 22 |
|  | пенсионного обслуживания | 23 |
|  | прочих отраслей | 232 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Малые предприятия | 25 |
| 3 | Число лиц занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью | 170 |

Основной отраслью экономики городского поселения является сельскохозяйственное производство и переработка продукции сельского хозяйства. Кроме того, на территории городского поселения располагаются предприятия по производству гидрораспределителей; деревопереработке и производству изделий из дерева; заготовке и распиловке леса; производству и передаче электроэнергии, газа, пара и горячей воды.

Производственная инфраструктура МО Радищевское городское поселение представлена предприятиями следующего назначения:

- сельскохозяйственного;

- переработки сельскохозяйственной продукции;

- строительного комплекса;

- деревопереработки и производства изделий из дерева;

−  социально-бытового и коммунального обслуживания населения;

- коммунальной структуры (обслуживание свалок, полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, скотомогильников).

Всего в поселении находится 76 предприятий производственной и непроизводственной сферы, из них предприятий производственной сферы – 34 шт. и не производственной сферы – 42. Из предприятий производственной сферы: промышленных – 5 единиц, сельскохозяйственных – 15 единиц, в том числе 11 фермерских хозяйств. Количество малых предприятий в поселении – 9 и  частных предпринимателей ( 70.

Трудовые ресурсы представлены в количестве 4180 человек трудоспособного населения, в том числе занятых в экономике − 1877 человек. Уровень безработицы в поселении составляет приблизительно 3,48 %.

Промышленное производство

Наличие источников сырья в виде сельскохозяйственной продукции и рынков сбыта, удобное транспортное сообщение, все это благоприятствовало созданию на территории рабочего поселка промышленных предприятий, в том числе и по переработке сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения сформировалась четкая отраслевая специализация: р.п. Радищево ( промышленный и сельскохозяйственный центр и остальная часть поселения с развитым сельским хозяйством. Наличие благоприятных условий для производства, таких как близость источников сырья, повлияло на создание на территории рабочего поселка концентрированного набора промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В таблице 6 приведен перечень крупных и средних промышленных предприятий МО Радищевское городское поселение.

Таблица 6 − Перечень промышленных предприятий МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Название предприятия | Населённый пункт | Специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Гидравлик» | р.п. Радищево, ул. Заводская, д. 1 | производство гидрораспределите-лей, техническое обслуживание транспортных средств |
| 2 | ООО «Промкомбинат» | р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 11 | обработка древесины, лесозаготовка изготовление столярных изделий |
| 3 | НП ОЗЛ «Лесники» | р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 90 | обработка древесины, производство изделий из дерева, заготовка дров для населения, посадка леса |
| 4 | МУП «Поселенческое ЖКХ» | р.п. Радищево, пл. Радищева, д. 11 | производство и распределение тепловой энергии и воды, оказание услуг населении по вывозу ТБО и ЖБО, ремонт тепловых сетей |
| 5 | ООО «Универсал» | р.п. Радищево, ул. Мира, д. 2 | ремонт жилых помещений и зданий |
| 6 | МУП «Радищевский групповой водовод» | р.п. Радищево, ул. Кооперативная | подъем, транспортировка распре-деление воды, оказание коммунальных услуг населению и организациям, оказание платных услуг по подключению водопро-водов юридическим и физическим лицам |
| 7 | ОАО «Радищевское АТП» | р.п. Радищево, ул. Заводская, д. 4 | пассажирские перевозки |
| 8 | Дорожно-строитель-ный участок (ДРСУ) | р.п. Радищево, ул. Калинина, д.113 | ремонт и строительство дорожного полотна |

Сельскохозяйственное производство

Характеристика крупных и средних предприятий сельскохозяйственного профиля Радищевского городского поселения приведена в таблице 7.

Наличие предприятий агропромышленного комплекса на территории МО по состоянию на 01.01.2010 г. (по данным администрации МО Радищевское городское поселение поселения):

1 СПК «Нива» – зерновое направление. На балансе хозяйства в настоящее время имеются следующие сооружения:

- гараж;

зерносклад – 2.

Таблица 7 − Характеристика предприятий сельскохозяйственного профиля

МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Наименование хозяйств | Направление с/х деятельности | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СПК «Нива» | растениеводство | р.п. Радищево, ул. Интернациональная, д. 3 |
| 2 | ООО «Дворянское» | растениеводство, производство кормов для скота | р.п. Радищево, ул. Мира, д. 4 |
| 3 | ООО «Зерно» | растениеводство, заготовка кормов для скота | р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 73 |
| 4 | СПК «Красная Звезда» | животноводство, растениеводство, производство комбикормов для животных | с. Адоевщина |
| 5 | ООО «Агроинвест» | животноводство, растениеводство | с. Новая Дмитриевка |
| 6 | ООО «ДИКСС» |  | с. Новая Дмитриевка |

2 ООО «Дворянское» – зерновое направление. На балансе хозяйства в настоящее время находятся:

- гараж;

- зерносклад – 1;

- мельница.

3 ООО «Зерно» ( зерновое направление. На балансе хозяйства в настоящее время находятся:

- гараж;

- зерносклад – 2.

4 СПК «Красная звезда» ( животноводство и зерновое направление. На балансе хозяйства в настоящее время находятся:

- помещения для содержания крупного рогатого скота ( 2;

- гараж;

- зерносклад – 1.

5 ООО «Агроинвест» ( животноводство и зерновое направление. На балансе хозяйства в настоящее время находятся:

- помещения для содержания крупного рогатого скота;

- гараж;

- склад – 1.

Для поселения остро стоит вопрос привлечения инвестиционного капитала в развитие его промышленной составляющей.

В комплексной «Программе социально-экономического развития МО «Радищевский район» на 2005−2010 годы» дана интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылок развития поселения, в том числе и Радищевского городского поселения. Результаты анализа сильных и слабых сторон, угроз и преимуществ поселения приведены в таблице 8.

Таблица 8 − Результаты анализа сильных и слабых сторон, угроз и преимуществ Радищевского городского поселения

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Богатые природные ресурсы. | Неблагоприятный инвестиционный климат. |
| Благоприятные рекреационные территории | Отсталое сельское хозяйство. |
|  | Дефицит квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве. |
| Возможность развития туристического бизнеса. | Отсутствие комплексной программы стратегического развития муниципального образования. |
| Возможность интенсивного развития сельского хозяйства и производства экологически чистой продовольственной продукции. | Отсутствие мест культурного досуга и отдыха. |
| Возможность организации рыбоводческого и рыбоперерабатывающего комплекса |  |
| Возможность активизации пчеловодства. Возможность организации производства потребительских товаров на базе продукции пчеловодства. | Отсталое коммунальное хозяйство. Изношенность инженерных сетей и всей коммунальной инфраструктуры. |
|  | Отсутствие механизмов формирования гражданского общества. |
|  | Несовершенная нормативно-правовая база. |
|  | Неэффективная система управления хозяйственной деятельностью поселения и отсутствие системы подготовки кадров. |
| Угрозы | Преимущества |
| Потеря конкурентоспособности местных товаров вследствие пограничного расположения поселения и близости его к административным центрам соседних субъектов РФ. | Наличие благоприятных условий для развития промышленности строительных материалов и переработки продукции сельскохозяйственного производства. |
| Отток квалифицированных кадров в г. Ульяновск и близлежащие города. Демографический кризис. | Наличие благоприятных природных условий для развития туризма и активного отдыха. |
|  | Наличие благоприятных природных условий для интенсивного развития санаторно-курортного бизнеса. |

Градоэкономический анализ МО Радищевское городское поселение показал, что основные потенциальные перспективы его развития связаны:

- с развитием агропромышленного комплекса;

- с развитием сельскохозяйственного и перерабатывающего производства;

- с развитием пищевой промышленности;

- с развитием индустрии рекреационного отдыха;

- с развитием строительного комплекса;

- с развитием рекреационного туристического бизнеса.

Большее политическое, социальное и экономическое значение приобретает развитие малого предпринимательства, что является мощным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, формирования социальной стабильности, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты, обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

1.3.2 Население. Демографическая ситуация

На территории Радищевского городского поселения расположены один рабочий поселок и семь сельских населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является р.п. Радищево. Перечень населённых пунктов с указанием количества жителей, возрастного состава населения и плотность приведены в таблице 9.

Таблица 9 − Населенные пункты, расположенные в границах Радищевского городского поселения и состав населения

| № п/п | Наименования населенного пункта | Площадь земель, км2 | Плотность населения, чел./км2 | Расстояние до административного центра, км | Численность населения на 1 января 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | постоянного всего | дошкольного возраста (0– 6 лет) | школьного возраста (7– 13 лет) | школьного возраста (14–18 лет) | трудоспособного возраста | старше трудоспособного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | р.п. Радищево | 5,09 | 969 | 250 | 4930 | 247 | 293 | 222 | 3232 | 833 |
| 2 | с. Богдановка | 0,80 | 19 | 3,5 | 15 | 2 | – | – | 5 | 8 |
| 3 | с. Адоевщина | 1,75 | 414 | 12 | 725 | 29 | 21 | 57 | 459 | 159 |
| 4 | с. Чауши | 0,46 | 172 | 12 | 79 | – | 2 | 7 | 30 | 40 |
| 5 | с. Белогоровка | 0,08 | 38 | 6 | 3 | – | – | – | 2 | 1 |
| 6 | с. Новая Дмитриевка | 0,66 | 706 | 8 | 466 | 18 | 31 | 25 | 298 | 94 |
| 7 | с. Воскресеновка | 0,63 | 284 | 7 | 179 | 9 | 6 | 5 | 105 | 54 |
| 8 | с. Рязановка | 0,54 | 170 | 10 | 92 | 5 | 3 | 6 | 49 | 29 |
| ВСЕГО: | 10,01 | 648 | – | 6489 | 308 | 358 | 322 | 4180 | 1321 |

На 1 января 2008 года общая численность населения Радищевского городского поселения составляет 6489 человек. В р.п. Радищево проживает       76 % населения поселения, 24 % ( в сельских населенных пунктах. Группирование существующих населённых пунктов по количеству жителей приведено в таблице 10.

Наибольшее количество жителей Радищевского городского поселения проживает в населённых пунктах с численностью более тысячи. В населённых пунктах с численностью населения до 100 жителей проживает 3 % населения поселения.

Таблица 10 − Группирование населённых пунктов по количеству жителей

| Количество жителей в населённом пункте, чел. | Количество населённых пунктов | Общее количество жителей в них, чел. | Среднее количество населения в населённых пунктах, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| до 50 | 2 | 18 | 9 |
| 51−100 | 2 | 171 | 86 |
| 101−200 | 1 | 179 | 179 |
| 201−400 | – | – | – |
| 401−700 | 1 | 466 | 466 |
| 701−1000 | 1 | 725 | 725 |
| свыше 1000 | 1 | 4930 | 4930 |

В 2008 году в Радищевском городском поселении проживало 2985 мужчин и 3504 женщин. Из общей численности населения моложе трудоспособного возраста 15,2 %, трудоспособного возраста 64,4 % и старше трудоспособного 20,4 %. Плотность населения в среднем составляет 648 человек на км2.

Группирование населённых пунктов по количеству жителей приведено в таблице 10.

Как было отмечено выше, наибольшее количество жителей поселения проживает в р.п. Радищево. Размещение населения по территории поселения приведено на рисунке 8.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании Радищевское городское поселение близка к той, которая сложилась в Ульяновской области. До 2000 года число жителей в МО росло, затем стало уменьшаться. Тенденция сложившейся демографической ситуации в поселении приведена в таблице 11.

Динамика общей численности населения Радищевского сельского поселения показана на рисунке 9.

За последние 10 лет население поселения сократилось на 1293 человека. Показатель рождаемости в 2,3 раза ниже показателя смертности (коэффициент рождаемости равен 8,3, коэффициенте смертности – 19,1 на 1000 населения). Таким образом, наблюдается интенсивная убыль населения за счёт активной   смертности и оттока населения.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в основном зависит от социально-экономических и культурных факторов.

Динамика естественного движения населения показана на рисунке 10.

Рисунок 8 − Размещение населения по территории МО Радищевское городское поселение

Рисунок 9 − Динамика общей численности населения МО Радищевское городское поселение

Рисунок 10 − Динамика естественного движения населения МО Радищевское городское поселение

Таблица 11 − Оценка демографической ситуации в Радищевском городском поселении

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 7782 | 7937 | 7782 | 7705 | 7517 | 7228 | 6950 | 6619 | 6489 | 6489 |
|  | Статистика рождаемости и смертности |
| 4 | Число родившихся | чел. | 58 | 54 | 57 | 65 | 61 | 48 | 47 | 39 | 56 | 56 |
| 5 | Число умерших | чел. | 115 | 120 | 124 | 120 | 149 | 121 | 135 | 114 | 117 | 68 |
|  | Статистика миграции населения |
| 6 | Число прибывших | чел. | 173 | 132 | 98 | 113 | 67 | 51 | 86 | 110 | 70 | 17 |
| 7 | Число выбывших | чел. | 195 | 245 | 138 | 145 | 155 | 144 | 58 | 132 | 149 | 64 |

В МО Радищевское городское поселение проживает 988 человек моложе трудоспособного возраста, что составляет 15,2 % от общей численности населения и 1321 человек (20,4 %) ( старше трудоспособного.

Доля трудоспособного населения больше в более урбанизированной среде. Данные о динамике возрастной структуры населения отсутствуют. Распределение населения по основным возрастным группам в населенных пунктах МО Радищевское городское поселение показано на рисунке 11.

Из общей численности населения 46 % мужчин и 54 % – женщин.

В органах государственной службы занятости населения Радищевского городского поселения в 2008 г. состояло 1877 человек (29 % от общей численности населения и 45 % от трудоспособной части населения), что свидетельствует о том, что ситуация на рынке труда остается напряженной.

Миграционные процессы в МО Радищевское городское поселение на протяжении последних 10 лет не были стабильными. В годы «перестройки» миграционный прирост резко возрос, а в 2003 году миграция пошла на убыль. Следует отметить, что на протяжении последних 10 лет миграционный прирост был отрицательным, то есть число выбывших превышало число прибывших, что негативно сказывается на динамике общей численности населения.

Особенно значительным миграционный отток в Радищевском городском  поселении был в 2000 году.

По общим итогам миграции за 2007 г. в Радищевском городском поселении убыло на 79 человек больше, чем прибыло.

Динамика миграционных процессов в МО Радищевское городское поселение показана на рисунке 12.

Уровни естественного и миграционного прироста населения в                МО Радищевское городское поселение показаны на рисунке 13.

Этнический состав населения МО Радищевское городское поселение

Население муниципального образования представлено многочисленными народностями Поволжья: русские, чуваши, татары, мордва

Элементы этнического наследия, сохраняемые в Радищевском городском поселении, приведены в таблице 12.

Рисунок 11 − Распределение населения по основным возрастным группам в населенных пунктах МО Радищевское городское поселение

Рисунок 12 − Динамика миграционных процессов в МО Радищевское городское поселение

Рисунок 13 − Уровни естественного и миграционного прироста населения в МО Радищевское городское поселение

Таблица 12 − Этнические поселения, расположенные на территории

Радищевского городского поселения

| Населённый пункт | Этнический состав | Фольклорный коллектив или возможность создания коллектива | Возможность демонстрации национальных обычаев и праздников | Возможность демонстрации национальной кухни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Богдановка | татары | женская группа | имеется | имеется |

1.3.3 Жилищный фонд

Численность постоянного населения Радищевского городского поселения составляет 6489 человек, в том числе проживающего в р.п. Радищево − 4930 человек, в сельских населенных пунктах − 1559 человек.

Большая часть населения проживает в жилых домах частной застройки. Жилищный фонд составил на конец 2007 г. 173,117 тыс. м2.

Площадь жилищного фонда по населенным пунктам Радищевского городского поселения следующая:

- р.п. Радищево – 137767 м2;

- с. Н. Дмитриевка – 9450 м2;

- с. Воскресеновка – 5740 м2;

- с. Рязановка – 4900 м2;

- с. Адоевщина – 12750 м2;

- с. Чауши – 1350 м2;

- с. Богдановка – 1110 м2;

- с. Белогоровка – 50 м2.

Частных домов в поселении ( 1821 единица, квартир ( 2460.

Муниципальный жилой фонд насчитывает 10,28549 тыс. м2, количество квартир ( 195 единиц, домов – 167, численность проживающих в них – 651 человек.

Частный жилищный фонд насчитывает 162,83151 тыс. м2, количество квартир ( 2118 единиц, домов ( 1674, из них индивидуального типа ( 1357 домов с общим жилым фондом 63,0034 тыс. м2, численность проживающих – 6107 человек, из них проживающих в домах индивидуального типа – 1280 человек.

Обеспеченность жильем жителей муниципального образования составляет 26,7 м2 на человека, что выше среднероссийского (18 м2 на человека) и выше районного показателя (23 м2 на человека).

Уровень благоустройства жилищного фонда:

- обеспеченность водопроводом – 70 %;

- обеспеченность системой канализации – 40 %;

- обеспеченность центральным отоплением – 15 %;

- обеспеченность горячей водой – 15 %;

- газоснабжение – 70 %.

Анализ современного состояния градостроительной ситуации Радищевского городского поселения выявил ряд существенных проблем в жилищном комплексе поселения:

- низкий уровень инженерного обеспечения поселений;

- высокая степень изношенности инженерно-технических сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве при невозможности возложения издержек, связанных с восстановлением этих сетей, на население в связи с низким уровнем дохода значительной части населения;

- неудовлетворительное состояние существующего жилищного фонда;

- неспособность большого количества сельского населения за свой счёт улучшить жилищные условия или отремонтировать существующие дома  и квартиры;

- аварийное состояние большей части сельских домов культуры и спортивных сооружений поселения.

Недостаточное финансирование муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства привел к невозможности проведения капитальных и текущих ремонтов инженерных сетей и внутридомового оборудования, что в свою очередь сказывается на качестве услуг, оказываемых  предприятиями ЖКХ.

В настоящее время весь ведомственный жилищный фонд поселения передан в муниципальную собственность.

На перспективу в основном строительство жилья планируется в                      р.п. Радищево и в селах Новая Дмитриевка, Воскресеновка, Рязановка, Богдановка, Адоевщина.

1.3.4 Культурно-бытовое обслуживание населения

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания городских поселений является наличие системы обслуживания, при которой население имеет возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

Учреждения здравоохранения

В МО Радищевское городское поселение имеется центральная районная больница (ЦРБ) на 140 коек, аптека и аптечный пункт, которые размещаются в р.п. Радищево. Фельдшерско-акушерские пункты размещаются в с. Чауши,         с. Новая Дмитриевка и с. Адоевщина.

Основные показатели здравоохранения в Радищевском городском поселении приведены в таблице 13.

Таблица 13 − Показатели здравоохранения в МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фельдшерско-Акушерские Пункты (ФАПы) | ед. | 3 | 3 |
| 1.1 | Численность обслуживаемого ФАПами населения | чел. | 1632 | 1559 |
| 1.2 | Количество ставок медперсонала в ФАПах | ед. | 7 | 4 |
| 1.3 | Суммарная площадь помещений ФАПов | м2 | 243,8 | 252,8 |
| 2 | Аптеки и аптечные киоски (пункты) | ед. | 2 | 3 |
| 3 | Число случаев заболеваний | ед. | 431 | 484 |
| 3.1 | СПИДом | ед. | 6 | 2 |
| 3.2 | Наркоманией | ед. | 3 | 3 |
| 3.3 | Алкоголизмом | ед. | 103 | 100 |
| 3.4. | Новообразованиями | ед. | 105 | 102 |
| 3.5 | Активным туберкулезом | ед. | 12 | 9 |
| 3.6 | Детским церебральным параличом | ед. | 2 | 8 |
| 3.7 | Болезнями крови, кроветворных органов | ед. | 9 | 22 |
| 3.8 | Бронхиальной астмой | ед. | 51 | 64 |
| 3.9 | Сахарным диабетом | ед. | 112 | 123 |
| 3.10 | Эпилепсией и шизофренией | ед. | 26 | 51 |
| 4 | Число детей умерших в возрасте до 1 года | ед. | 2 | – |

На территории муниципального образования Радищевское городское поселение имеется четыре населенных пункта с общей численностью жителей 205 человек, которые лишены возможности получить медицинскую помощь непосредственно в своем населенном пункте.

Стандартным набором учреждений здравоохранения обладают: рабочий поселок Радищево, с. Адоевщина и с. Новая Дмитриевка.

Обеспеченность больничными койками в стационарах поселения составляет 9,9 коек на 1 тыс. жителей (при нормативной 13,5 коек на 1 тыс. жителей).

В соответствии с нормами, проектом генерального плана рекомендуется расширение медицинских стационаров.

Учреждения культуры

Стандартными учреждениями культуры и досуга являются клубные учреждения. Радиус их обслуживания не должен превышать 750 метров, следовательно, в сельской местности каждый населенный пункт должен иметь на своей территории клубное учреждение с соответствующей нормативу вместимостью.

Из объектов культурного назначения на территории муниципального образования Радищевское городское поселение имеются районный дом культуры и культурно-досуговый центр молодежи (КДЦМ «Спутник») в              р.п. Радищево, сельские дома культуры (СДК) имеются в с. Адоевщина,             с. Новая Дмитриевка и с. Чауши общей вместимостью 1530 мест.

Практически все клубные здания поселения требуют ремонта.

Норматив обеспеченности населения учреждениями культуры по их видам:

- в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек – 100–150 зрительских мест в клубах или домах культуры;

- в населенных пунктах с числом жителей 1000–3000 человек – 150 зрительских мест на 1 тысячу жителей.

Генеральным планом рекомендуется строительство сельского дома культуры в с. Воскресеновка с численностью населения 179 человек, услугам которого также могут пользоваться жители с. Рязановка (общая численность населения 92 человека).

В р.п. Радищево располагаются детская и центральная библиотеки. Библиотеки также имеются в с. Адоевщина и с. Новая Дмитриевка. Общий книжный фонд библиотек составляет 118307 томов, в том числе в детской библиотеке – 19380 томов.

Нормативными документами предусмотрено наличие одной библиотеки на населенный пункт с числом жителей от 500 до 3000 человек вместимостью 6–7,5 тысяч томов на тысячу жителей.

Обеспеченность МО «Радищевское городского поселения» библиотеками и библиотечным фондом соответствует нормативной.

Данные по состоянию учреждений культуры Радищевского городского поселения приведены в таблицах 14 и 15.

Таблица 14 − Состояние учреждений культуры МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | На 01.01.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дворцы, дома культуры: |  |  |
| 1.1 | Всего | ед. | 5 |
|  |  | число мест | 1530 |
| 1.2 | Суммарная площадь помещений | м2 | 2482 |
| 2 | Парки культуры и отдыха: всего | ед. | 4 |
| 3 | Число массовых универсальных библиотек: |  |  |
| 3.1 | всего | ед. | 4 |
| 3.2 | в том числе детские библиотеки | ед. | 1 |
| 3.3 | Суммарная площадь помещений массовых библиотек | м2 | 790 |
| 3.4 | Книжный фонд массовых библиотек |  |  |
| 3.4.1 | всего | ед. | 97357 |
| 3.4.2 | в том числе детских библиотек | ед. | 19230 |
| 3.5 | Численность работников массовых библиотек | чел. | 11 |

Стандартным набором учреждений культуры обладают: р. п. Радищево,    с. Адоевщина и с. Новая Дмитриевка.

По установленным нормам в населенных пунктах с числом жителей 3000–10000 человек должна находиться одна школа искусств.

Таблица 15 ( Перечень объектов культурного назначения МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Наименование учреждения | Место расположения | Число мест/кол-во томов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КДЦМ «Спутник» | р.п. Радищево, пл.50 лет ВЛКСМ, 13 | 150 |
| 2 | РДК | р.п. Радищево | 450 |
| 3 | СДК | с. Адоевщина | 120 |
| 4 | СДК | с. Новая Дмитриевка | 100 |
| 5 | СДК | с. Чауши | 30 |
| 6 | Центральная библиотека | р.п. Радищево | 74158 |
| 7 | Детская библиотека | р.п. Радищево | 19380 |
| 8 | Библиотека | с. Адоевщина | 11677 |
| 9 | Библиотека | с. Новая Дмитриевка | 13092 |
|  | Итого: |  | 850 / 118307 |

В муниципальном образовании Радищевское городское поселение в          р.п. Радищево находится детская школа искусств.

В р.п. Радищево так же имеется центр детского творчества и краеведческий музей.

Учреждения образования

В МО Радищевское городское поселение расположено 3 детских дошкольных учреждения общей вместимостью на 301 место. Количество детей дошкольного возраста составляет 308 человек, а число воспитанников ( только 166 человек, следовательно, охват детскими дошкольными учреждениями практически достаточный. Два детских учреждения расположены в                 р.п. Радищево и одни – в с. Новая Дмитриевка.

Размещение и наполняемость детских дошкольных учреждений             МО Радищевское городское поселение приведено в таблице 16.

Таблица 16 ( Размещение детских дошкольных учреждений МО Радищевское городское поселение и их наполняемость

| № п/п | Наименование учреждений | Населенный пункт | Проектная наполняемость | Численность воспитанников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад «Аленушка» | р.п. Радищево | 135 | 100 |
| 2 | Детский сад № 4 | р.п. Радищево | 70 | 41 |
| 3 | Детский сад | с. Новая Дмитриевка | 96 | 25 |
|  | Итого: |  | 301 | 166 |

Общеобразовательные учреждения имеются в каждом населенном пункте с числом жителей свыше 350 человек. На территории Радищевского городского поселения находится 4 общеобразовательные школы общей вместимостью 1604 места. Общеобразовательные учреждения имеются в каждом населенном пункте МО с числом жителей свыше 350 человек. В городском поселении насчитывается 680 детей школьного возраста, таким образом, количество мест в школах МО Радищевское городское поселение достаточно. Местоположение и наполняемость школ приведены в таблице 17.

Показатели в сфере образования МО Радищевское городское поселение приведены в таблице 18.

Таблица 17 ( Местоположение, проектная и фактическая наполняемость школ МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Наименование учреждений | Населенный пункт | Проектная наполняемость, чел. | Фактическая наполняемость, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | р.п. Радищево | 640 | 350 |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | р.п. Радищево | 540 | 196 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа | с. Новая Дмитриевка | 264 | 52 |
| 4 | Начальная общеобразовательная школа | с. Адоевщина | 160 | 14 |
|  | Итого: |  | 1604 | 612 |

Таблица 18 − Показатели в сфере образования МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | На 01.01.2007 г. | На 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (муниципальные) | ед. | 3 | 3 |
| 1.1 | Число мест | ед. | 285 | 339 |
| 1.2 | Число учащихся | чел. | 171 | 200 |
| 1.3 | Число педагогических работников | чел. | 27 | 28 |
| 1.4 | Средняя обеспеченность местами из расчета на кол-во детей дошкольного возраста (308) | число мест | 0,9 | 1,1 |
| 1.5 | Суммарная площадь земельного участка ДДУ | м2 | 10934 | 10934 |
| 1.6 | Суммарная площадь помещений | м2 | 2369 | 2369 |
| 2 | Школы общеобразовательные дневные (муниципальные) | ед. | 4 | 4 |
| 2.1 | Число мест | ед. | 1749 | 1749 |
| 2.2 | Число учащихся | чел. | 880 | 624 |
| 2.3 | Число педагогических работников | чел. | 85 | 79 |
| 2.4 | Средняя обеспеченность местами из расчета на кол-во детей школьного возраста (680) | число мест | 2,6 | 2,6 |
| 2.5 | Удельный вес учащихся в дневных учреждениях общего образования, занимающихся во вторую смену, к общему числу учащихся | % | 0,05 | 13,2 |
| 2.6 | Суммарная площадь земельного участка | м2 | 39100 | 39100 |
| 2.7 | Суммарная площадь помещений | м2 | 13905 | 13905 |
| 3 | Профессионально-технические училища | ед. | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Число мест | ед. | 210 | 396 |
| 3.2 | Число учащихся | чел. | 207 | 191 |
| 3.3 | Число педагогических работников | чел. | 18 | 20 |
| 3.4 | Суммарная площадь земельного участка | м2 | 27931 | 27931 |
| 3.5 | Суммарная площадь помещений | м2 | 1966,7 | 1966,7 |

В р.п. Радищево работает учреждение начального профессионального   образования «Областное государственное общеобразовательное учреждение начального профессионального образования ПУ № 36», рассчитанное на 200 учащихся. На сегодняшний день обучается 200 учащихся. Учащиеся получают следующие специальности: механизатор широкого профиля, водитель категории В, водитель категории С, повар.

При всех положительных факторах в системе обучения имеет место и отрицательный – несбалансированность рынка труда и рынка профессионального образования.

Учреждения физической культуры и спорта

Стандартными учреждениями физкультуры и спорта являются залы для физкультурно-оздоровительных занятий и плоскостные спортивные сооружения.

По нормативам обеспеченности населения учреждениями физкультуры и спорта предусматривается:

- спортивных залов ( 3,5 тыс. м2 на 10 тыс. человек;

- плоскостных сооружений ( 19494 м2 на 10 тыс. человек.

В р.п. Радищево имеется детско-юношеский клуб физической подготовки, 5 спортивных залов и плоскостных сооружений, один стадион. Действуют       19 спортивных секций, которых посещают 361 ребенок.

Общая площадь спортивных залов МО Радищевское городское поселение более, чем вдвое меньше нормативной и составляет 1044 м2 (1,6 тыс. м2 на       10 тыс. человек).

Общая площадь стадионов и хоккейных коробок в Радищевском городском поселении 10738 м2, что практически соответствует нормам и составляет 16548 м2 на 10 тыс. человек.

Характеристика спортивных сооружений в МО Радищевское городское поселение приведена в таблице 19.

Существующее состояние социальной инфраструктуры муниципального образования Радищевское городское поселение оценивалось в соответствии с действующими нормативами, разработанными Правительством Российской Федерации: Правительство РФ. Распоряжение от 03.07.1996 г. № 1063-р. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 г. № 942-р.) «Социальные нормативы и нормы», разделы «Здравоохранение», «Социальная защита населения», «Физическая культура и спорт», «Культура».

Таблица 19 ( Характеристика спортивных сооружений МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Место расположения | Спортивные сооружения, их площадь в м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Спортивный зал | Спортивная площадка | Хоккейная коробка | Ледовое поле | Стадион |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Радищевская средняя общеобразовательная школа № 1 (р.п. Радищево) | 162 (9×18) | 1800 (30×60) | 800 (20×40) | ( | ( |
| 2 | Радищевская средняя общеобразовательная школа № 2 (р.п. Радищево) | 432 (18×24) | 800 (20×40) | ( | 800 (20×40) | ( |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа (с. Новая Дмитриевка) | 288 (24×12) | 4050 (90×45) | ( | 800 (20×40) | ( |
| 4 | Начальная общеобразовательная школа (с. Адоевщина) | 162 (9×18) | 288 (12×24) | ( | ( | ( |
| 5 | Центральная площадь (р.п. Радищево) | ( | ( | ( | 1500 (30×50) | ( |
| 6 | Центральный парк (р.п. Радищево) | ( | ( | ( | ( | 3000 (100×30) |
|  | ИТОГО: | 1044 | 6938 | 800 | 3100 | 3000 |

Анализ обеспеченности стандартным набором спортивных сооружений по населенным пунктам показал, что в населенных пунктах с числом жителей менее 450 человек спортивных сооружений нет. Спортивных сооружений стандартного типа недостаточно также в населенных пунктах с числом жителей от 500 до 1000 (сёла Адоевщина и Новая Дмитриевка).

Обеспеченность учреждениями торговли и прочими учреждениями обслуживания

В настоящее время сфера торговли и быта приватизирована, и управлять процессом ее развития довольно сложно. Новые нормативы на эту сферу не разработаны. В этой ситуации в малых населенных пунктах поселения особенно важным является само наличие объекта обслуживания.

По данным, предоставленным администрацией муниципального образования Радищевское городское поселение, продовольственные магазины имеются во всех населенных пунктах с численностью населения выше 100 человек. В населенных пунктах с числом жителей более 500 человек имеются промтоварные магазины, отделения связи, операционные кассы банка, административные здания, учреждения общественного питания (кафе, столовые).

В настоящее время в муниципальном образовании Радищевское городское поселение продовольственные и промтоварные магазины имеются во всех населенных пунктах, кроме с. Белогоровка, в котором проживают только 3 человека.

В поселении находятся 28 предприятий торговли (магазинов и торговых павильонов):

– в р.п. Радищево −  22 единицы;

– в с. Воскресеновка − 1 единица;

– в с. Адоевщина − 1 единица;

– в с. Чауши − 1 единица;

– в с. Новая Дмитриевка − 3 единицы.

Наибольшим разнообразием объектов социальной инфраструктуры отличается р.п. Радищево. Здесь, помимо предприятий торговли, имеется рынок, четыре предприятия общественного питания (три кафе и столовая), участок электросвязи, отделение почтовой связи, филиал Новоспасского отделения Сбербанка (ул. Советская, 17), отделение Россельхозбанка, автостанция, ветстанция, гостиница, Радищевский филиал страховой компании «РосГосстрах-Ульяновск» (ул. Свердлова, 15).

Отделения почтовой связи также имеются в селах Адоевщина, Новая Дмитриевка, Чауши.

Отделение Сбербанка располагается, кроме райцентра, в селе Новая Дмитриевка.

Столовые находятся в селах Адоевщина и Новая Дмитриевка.

На территории административного центра поселения ( р.п. Радищево находятся комитет социальной защиты населения и органы управления ( администрация района и поселения.

Перечень торговых предприятий, отделений почтовой связи и сбербанка с указанием адреса приведены в приложении Б.

Обеспеченность населенных пунктов МО Радищевское городское поселение объектами социальной инфраструктуры показана на рисунке 14.

Анализ обеспеченности населения МО Радищевское городское поселение учреждениями торговли и прочими учреждениями обслуживания, показал недостаточное количество пунктов общественного питания.

1.3.5 Градообразующая база

Проектируемая территория в структуре Ульяновской области находится в непосредственной близости с Новоспасским и Старокулаткинским районами Ульяновской области, по своему градостроительному, территориальному и транспортному потенциалу является территорией, привлекательной для инвестирования в строительство объектов производственно-складского назначения с классом опасности не выше IV–V.

В эту категорию могут быть включены следующие производства:

- предприятия по ремонту дорожных машин, автомобилей;

- производства по лесопилению, изготовлению фанеры, деталей деревянных стандартных жилых домов;

- молоко- и маслозаводы;

- овоще- и фруктохранилища;

- промышленные установки для низкотемпературного охлаждения и хранения пищевых продуктов.

Генеральным планом допускается расширение перечня размещаемых объектов производственно-коммунального назначения в пределах определенного класса опасности и планировочных ограничений.

1.3.6 Состояние транспортной инфраструктуры

1.3.6.1 Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одним из базовых элементов транспортной системы МО Радищевское городское поселение.

Все населенные пункты Радищевского городского поселения связаны между собой автомобильными дорогами, которые частично имеют твёрдое покрытие. По территории поселения проходят автодороги областного, районного и межселенного значения общей протяжённостью 44,3 км. Протяженность межпоселковых автомобильных дорог равна 36,6 км. Дорога областного значения «Солдатская Ташла − Кузоватово – Новоспасское − Радищево − Старая Кулатка − граница области» в пределах Радищевского городского поселения имеет протяженность 12 км.

Рисунок 14 − Обеспеченность населенных пунктов МО Радищевское городское поселение объектами социальной инфраструктуры

На территории муниципального образования имеются автомобильные дороги общего пользования общей протяженностью 44,3 км, из них:

- с асфальтовым покрытием ( 32,3 км;

- со щебеночным покрытием – 7,4 км;

- с грунтовым покрытием ( 4,6 км.

Центральная дорога в р.п. Радищево находится в неудовлетворительном  эксплуатационном состоянии, что характеризуется наличием выбоин и размывов. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности.

Автодороги районного значения «Радищево – Воскресеновка – Новая Дмитриевка – граница поселения» и «Адоевщина – граница поселения – Дмитриевка» требуют реконструкции. Нуждаются в капитальном ремонте и межпоселковые дороги.

На автомобильной дороге областного значения «Солдатская Ташла − Кузоватово – Новоспасское − Радищево − Старая Кулатка − граница области» интенсивность движения составляет от 500 до 2000 автомобилей в сутки, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.

По имеющимся прогнозным данным на всех указанных выше автомобильных дорогах интенсивность движения в ближайшие годы будет возрастать.

Автотранспортным обслуживанием населения р.п. Радищево и Радищевского городского поселения занимается автотранспортное предприятие ОАО «Радищевское АТП», находящееся в р.п. Радищево.

Пассажирскими и грузовыми перевозками также занимаются индивидуальные предприниматели.

Данные по транспортному обслуживанию, сеть маршрутов и распорядок движения пассажирского транспорта приведены соответственно в таблицах 20 и 21.

Таблица 20 − Транспортное обслуживание

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | На 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Удаленность административного центра поселения от Ульяновска | км | 250 |
| 2 | Удаленность р.п. Радищево от ближайшей ж/д станции | км | 42 |
| 3 | Количество автобусных маршрутов | ед. | 12 |

Таблица 21 − Сеть маршрутов и распорядок движения пассажирского транспорта

| № п/п | № маршр. | Направление движения | Марка автобуса | Протяженность маршрута, км | Дни выполнения рейса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 514 | Радищево – Ульяновск (через Новоспасское и Сызрань) | ПАЗ 32053, Икарус 256 | 240 | понедельник, пятница, суббота, воскресенье |

Продолжение таблицы 21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 662 | Радищево – Ульяновск (через Кузоватово) | КАВЗ 4235, ПАЗ 32053 | 208 | понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье |
| 3 | 308 | Радищево – Гремячий (через Октябрьский) | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 52,6 | среда |
| 4 | 308 | Радищево – Гремячий (через Соловчиху) | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 32,5 | понедельник, вторник, среда |
| 5 | 310 | Радищево – Новая Дмитриевка | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 11,0 | понедельник, вторник, среда |
| 6 | 302 | Радищево – Мордовская Карагужа | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 57 | пятница |
| 7 | 320 | Радищево – Вязовка (через Средниково, Ореховку, ст. Рябина) | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 59,7 | понедельник, среда, пятница |
| 8 | 321 | Радищево – Волчанка (через Калиновку) | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 58,9 | понедельник, пятница |
| 9 | 347 | Радищево – Паньшино (через Средниково, Ореховку, ст. Рябина, Калиновку, Волчанку) | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 81,7 | среда |
| 10 | 346 | Радищево – Вишневый (через Средниково, Ореховку, ст. Рябина, Кубра с заездом в Калиновку) | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 63,9 | вторник |
| 11 | 309 | Радищево – Адоевщина | Икарус 256 | 12,8 | понедельник, вторник, среда, пятница, суббота |
| 12 |  | по р.п. Радищево | ПАЗ 672, ПАЗ 3205, ПАЗ 32053, КАВЗ | 20,0 | понедельник, вторник, среда, пятница |

Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями составляет 98,6 автомобилей на 1000 жителей.

Важной составной частью благоустройства дорог является дорожный сервис, представляющий собой систему предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дорогам, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

К предприятиям и сооружениям дорожного сервиса, предназначенным для обслуживания и создания комфортных условий участникам дорожного движения и обслуживания автотранспортных средств, относятся: площадки отдыха; стоянки и остановочные площадки; гостиницы, мотели и кемпинги; пункты питания; предприятия торговли, автозаправочные станции; станции технического обслуживания; пункты мойки автомобилей и шиномонтажа и другие объекты придорожного сервиса, расположенные на региональных и местных автомобильных дорогах на расстоянии не далее 100 метров от  них.

В МО Радищевское городское поселение имеется сеть таких объектов, расположенные вдоль автомобильной дороги Солдатская Ташла ( Старая Кулатка. Схема размещения объектов придорожного сервиса на территории МО Радищевское городское поселение приведена в таблице 22.

Таблица 22 − Схема размещения объектов придорожного сервиса на территории МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Юридический адрес | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Автозаправочная станция, 162 км автомобильной дороги с. Солдатская Ташла – р.п. Старая Кулатка | 433910, г. Ульяновская обл., р.п. Радищево, ул. Заводская, д. 2 | ЧП Бирюков Ю.А. |
| 2 | Автозаправочная станция, 162 км автомобильной дороги Солдатская Ташла – р.п. Старая Кулатка | 432601, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 91 | ЗАО «Ульяновск-нефтепродукт») |

Схема размещения существующей транспортной инфраструктуры на территории МО Радищевское городское поселение показана на рисунке 15.

Рабочий поселок Радищево расположен на расстоянии 42 км от железнодорожной магистрали, что отрицательно влияет на его производственное развитие.

Недостаточность транспортных связей обусловлена:

– отсутствием пристаней и причалов;

– отсутствием аэродрома;

– удалённостью от областного аэропорта;

– удаленностью от областного центра;

– невысоким качеством дорог вследствие их физического износа;

– отсутствием качественных дорог между населенными пунктами.

1.3.7 Состояние инженерной инфраструктуры

Схемы водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, а также телефонной связи и системы водоотведения МО Радищевское городское поселение и его населенных пунктов показаны ниже на рисунках 16–22.

Рисунок 15 − Схема размещения существующей транспортной инфраструктуры

Рисунок 16 − Схема водоснабжения МО Радищевское городское поселение

Рисунок 17 − Схема газоснабжения МО Радищевское городское поселение

Рисунок 18 – Схема сетей газоснабжения и водоотведения р.п. Радищево

Рисунок 19 - Схема сетей водоснабжения и теплоснабжения р.п. Радищево

Рисунок 20 - Схема электрических сетей р.п. Радищево

Рисунок 21 - Схема сетей электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и телефонной связи с. Новая Дмитриевка, с. Рязановка, с. Воскресеновка

Рисунок 22 - Размещение электрических сетей МО Радищевское городское поселение

1.3.7.1 Водоснабжение

Водоснабжение основных населенных пунктов Радищевского городского поселения осуществляется от Ульяновского группового водопровода второй очереди.

Вторая очередь Ульяновского водопровода (протяженность 75,711 км.) состоит из:

- Старокулаткинского трубного водозабора, состоящего из семи скважин глубиной до 80 м;

- насосной станции II (НС II) подъёма в р.п. Старая Кулатка, которая включает в себя две ёмкости объёмом по 1000 м3 каждая;

- насосной станции III (НС III) подъёма в р.п. Радищево, которая включает в себя две ёмкости по 60 м3.

Забор воды второй очереди Ульяновского водопровода осуществляется из Старокулаткинского водозабора, размещенного на территории Терёшкинского месторождения подземных вод (НС I). Протяженность водовода от НС I до НС II, расположенной в р.п. Старая Кулатка составляет 3,188 км. Протяжённость водопровода от НС II до НС III в р.п. Радищево составляет 21,583 км. Водопровод от НС III до с. Богдановка составляет 6,9 км. Отводы до                     р.п. Радищево – 4,0 км.

Рабочий поселок Радищево снабжается питьевой водой из группового водопровода второй очереди, дополнительно водозабор осуществляется из озера-родника, который находится в западной части поселка. Санитарная зона этого водоисточника не соответствует санитарным нормам, поэтому происходит загрязнение водоносного горизонта. При реконструкции водопровода необходимо предусмотреть обеспечение санитарно-защитной зоны открытого водоема. В районе водозабора расположена насосная станция и водонапорная башня. От группового водопровода также осуществляется водоснабжение сел Богдановка, Воскресеновка, Новая Дмитриевка.

Водоснабжение сел Адоевщина и Рязановка осуществляется от подземных водозаборов за счёт скважин меловых водоносных горизонтов.

Населенные пункты Чауши и Белогоровка снабжаются водой от локальных источников (колодцы, колонки и т.д.).

Схема водоснабжения МО Радищевское городское поселение приведена на рисунке 16.

Обеспеченность жилищного фонда Радищевского городского поселения водопроводом составляет 75 %.

Линейные сооружения второй очередей Ульяновского группового водопровода, обслуживающее Радищевское городское поселение в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Количество и качество отбираемой воды крайне низкое вследствие подверженности коррозии трубопроводной системы, что грозит возникновением инфекционных заболеваний. Из общего объёма поднятой из водоносных горизонтов воды всего 45 % доходит до потребителя, что резко повышает стоимость услуги.

Одновременно с этим в населённых пунктах поселения постоянно наблюдаются перебои в подаче воды. Количество и качество отбираемой воды крайне низкое вследствие ветхости водопровода, что грозит возникновением инфекционных заболеваний.

На все водопроводные сети, построенные в 1972−1976 годы, отсутствует техническая документация. Согласно областной целевой программе «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» все водопроводные сети в МО Радищевское городское поселение нуждаются в реконструкции.

На настоящее время произведена реконструкция части II очереди Ульяновского группового водопровода: водопровода от насосной станции II подъёма до насосной станции III  подъёма  протяженностью 20 км; от НС III до

НС в р.п. Радищево протяженностью 1,5 км; участок водопровода протяженностью 0,85 км от НС в р.п. Радищево в сторону развязки на                 с. Богдановка и п. Октябрьский. Реконструирован также участок водопровода протяженностью 1,5 км от развязки в направлении п. Октябрьский. Запроектирован водопровод от насосной станции в р.п. Радищево в сторону        с. Новая Дмитриевка через с. Воскресеновка и с. Рязановка.

1.3.7.2 Канализация

На настоящее время системы канализации в МО Радищевское городское поселение не имеется. Разрабатывается проект канализационных сетей и очистных сооружений в р.п. Радищево производительностью 720 м3/сут.

1.3.7.3 Газоснабжение

Схема распределения газа в МО Радищевское городское поселение по давлению двухступенчатая (газопроводы среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

По проектируемой территории проходит газопровод среднего давления от автоматизированной газораспределительной станции (ГРС) № 23, которая находится в с. Нижняя Маза (Октябрьское сельское поселение) до газораспределительного пункта (ГРП), который находится в р.п. Радищево. От ГРП до потребителей газ доставляется по газопроводам низкого давления.

Объём потребления газа составляет 1,044 млн. м3/год, он расходуется на коммунально-бытовые нужды. Удельный вес газа в топливном балансе поселения составляет около 75 %. Радищевское городское поселение принимает участие в Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 г.». На средства, выделенные для её реализации, в 2007 г. построен газопровод на участке Дмитриевка – Адоевщина протяжённостью 3 км. Работы по газификации Радищевского городского поселения не закончены. Газификации подлежат села Богдановка и Чауши.

В таблице 23 приведены данные по проектируемым и строящимся газопроводам МО Радищевское городское поселение.

Таблица 23 − Данные по газопроводам МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Участок газопровода | Протяженность, км | Диаметр, мм | Населенный пункт | Потребление, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие газопроводы |
| 1 | Верхняя Маза − Нижняя Маза − Радищево | 14,2 | 325 | р.п. Радищево | 11319 |
| 2 | Радищево – Рязановка | 6,5 | 160 | с. Воскресеновка с. Н. Дмитриевка с. Рязановка | 157 109 |
| Строящиеся газопроводы |
| 3 | Дмитриевка − Адоевщина | 8,4 | 110 | с. Адоевщина | 1141 |
| Проектируемые газопроводы |
| 4 | Рязановка − Мордовская Карагужа | 17 | 110 | – | – |

1.3.7.4 Теплоснабжение

Часть жилищного фонда и промышленных предприятий Радищевского городского поселения обеспечена центральным отоплением. Обслуживает поселение МУП «Поселенческое ЖКХ». Производительность источников теплоснабжения составляет 14,32 Гкал/ч. Центральным отоплением обеспечено 15 % жилищного фонда. Сведения о котельных Радищевского городского поселения приведены в таблице 24.

Таблица 24 − Сведения о котельных Радищевского городского поселения

| № п/п | Местонахождение котельной | Вид основного топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р.п. Радищево |  |  |  |
| 1.1 | Квартальная котельная № 1 | газ | 12,8 |  |
| 1.2 | Котельная № 2, ул. Заводская | газ | 0,21 |  |
| 1.3 | Детский сад «Аленушка» | газ | 0,21 |  |
| 1.4 | Школа № 2 | газ | 0,18 | РОНО |
| 1.5 | Детский сад № 4 | газ | 0,21 | РОНО |
| 2 | с. Адоевщина |  |  |  |
| 2.1 | Школа | газ | 0,14 | РОНО |
| 3 | с. Новая Дмитриевка |  |  |  |
| 3.1 | Школа | газ | 0,18 | РОНО |
| 3.2 | Детский сад | газ | 0,24 | РОНО |
| 3.3 | КДЦМ | газ | 0,15 |  |
| ВСЕГО: |  | 14,32 |  |

Расход тепла на коммунально-бытовые нужды в поселении составляют 10,067 млн. Гкал/год.

Индивидуальная застройка имеет преимущественно собственные источники теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечены: часть жилой застройки и объекты соцкультбыта в р.п. Радищево, в селах Адоевщина и Новая Дмитриевка.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям с использованием трубопроводов различных диаметров.

Все котельные вырабатывают теплоноситель ( воду с параметрами       85−65 °С. В котельных в качестве топлива используется газ.

Оборудование котельных (котлоагрегаты и контрольно-измерительная аппаратура) в настоящее время морально устарели и требуют замены. Существующие теплосети требуют капитального ремонта, а часть – замены.

Проблемами источников теплоснабжения радищевского городского поселения являются: высокий физический и моральный износ  централизованных котельных; высокий физический износ (до 70 %) наружных теплосетей, при котором потери тепла достигают 30 % от всей произведенной тепловой энергии при нормативном показателе, равном 9 %; высокая себестоимость тепловой энергии.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных необходимо заменить современным, высокоэффективным, автоматизированным.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

1.3.7.5 Электроснабжение

Потребность Радищевского городского поселения в электроэнергии составляет 0,4 млн. кВт-ч/год. Электроснабжение территории поселения осуществляется по воздушным линиям мощностью 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Общая протяженность воздушных линий электропередач в                        МО Радищевское городское поселение составляет 154 км, в т.ч.: напряжением 110 кВ ( 41 км; напряжением 35 кВ ( 34 км; напряжением 10 кВ ( 79 км.

- Энергосистема поселения в целом и схемы электроснабжения отдельных потребителей обладают достаточно высокой степенью надежности: большая часть подстанций оборудована двумя трансформаторами и имеет несколько источников питания: высоковольтные линии (напряжением 110 кВ) являются, в основном, двухцепными.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- энергосектор (для собственного потребления);

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Воздушная линия мощностью 110 кВ проходит по следующей схеме:            р.п. Старая Кулатка – р.п. Радищево – п. Октябрьский и далее с. Коптевка Новоспасского района.

От подстанции (ПС) 110/35/10 кВ в р.п. Радищево электроэнергия до потребителей поселения передается по воздушным линиям мощностью 35 кВ до трансформаторных подстанций (ТП) 35/10/04 кВ в селах Адоевщина и Богдановка. От ПС 110/35/10 кВ в р.п. Радищево электроэнергия мощностью 10 кВ доводится до потребителей в поселения: с. Чауши, с. Богдановка,                      с. Рязановка, с. Воскресеновка и с. Новая Дмитриевка.

Расположение подстанций (ПС) на территории МО Радищевское городское поселение приведено в таблице 25.

Таблица 25 ( Расположение подстанций (ПС) на территории поселения

| № п/п | Наименование ПС | Расположение ПС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110/35/10/0,4 кВ | р.п. Радищево |
| 2 | 35/10/0,4 кВ | с. Богдановка |
| 3 | 35/10/0,4 кВ | с. Адоевщина |
| 4 | 10/0,4 кВ | с. Воскресеновка |
| 5 | 10/0,4 кВ | с. Рязановка |
| 6 | 10/0,4 кВ | с. Новая Дмитриевка |
| 7 | 10/0,4 кВ | с. Богдановка |
| 8 | 10/0,4 кВ | с. Чауши |

Электроэнергией обеспечены все населенные пункты МО Радищевское городское поселение.

Часть существующих электросетей находится в изношенном состоянии и требует капитального ремонта и замены.

Существующие электрические сети поселения находятся на балансе и в эксплуатации Филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» Ульяновских распределительных сетей «Южного производственного подразделения», который находится в р.п. Новоспасское.

1.3.7.6 Связь и информационные технологии

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

На территории МО Радищевское городское поселение, в р.п. Радищево, работает цифровая АТС, которая имеет возможность предоставления широкого спектра дополнительных услуг абонентам. В селах Адоевщина и Новая Дмитриевка работают координатные АТС.

На территории МО Радищевское городское поселение зарегистрировано 1928 телефонных аппаратов сети общего пользования, из них: 1588 – домашних (73 телефонных номера на 100 семей) и 332 – предприятий, организаций и учреждений.

Наиболее динамично развивается сотовая радиотелефонная связь, доля которой в общем объеме услуг связи составляет около 40 %. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи жителям поселения предоставляют наиболее крупные операторы сотовой связи по количеству абонентов на территории Ульяновской области. На территории поселения, в р.п. Радищево, установлены и действуют  4 базовые станции сотовой связи операторов:  ЗАО «Ульяновск – GSM», ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн GSM», ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Телевизионным вещанием охвачено всё население муниципального образования.

1.3.7.7 Состояние пожарной охраны МО Радищевское городское поселение

В МО Радищевское городское поселение, в р.п. Радищево, для обеспечения противопожарной защиты населения, жилищного фонда, надворных построек и объектов экономики имеется пожарная часть, укомплектованная четырьмя пожарными машинами и необходимым противопожарным инвентарем. Штат пожарных и водителей, который возглавляет начальник пожарной части, составляет 34 человека. Дежурство осуществляется круглосуточно.

Профилактическую работу по минимизации пожарной опасности в населенных пунктах Радищевского городского поселения рекомендуется возложить на начальника пожарной части.

1.4 Объекты с особым режимом использования территории

МО Радищевское городское поселение

1.4.1 Ритуальное обслуживание населения

На территории МО Радищевское городское поселение имеется 6 кладбищ общей площадью 7,58 га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м.

Размещение кладбищ с указанием их санитарно-защитных зон на территории МО Радищевское городское поселение приведено на рисунке 23.

Данные по расположению кладбищ в поселении и их площади приведены в таблице 26.

Рисунок 23 - Размещение кладбищ и захоронений биологических отходов с указанием их санитарно-защитных зон на территории МО Радищевское городское поселение

Таблица 26 − Расположение и площади кладбищ в МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Место расположения кладбищ | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Радищево | 2,5 |  |
| 2 | с. Адоевщина | 2,2 |  |
| 3 | с. Чауши | 0,55 |  |
| 4 | с. Богдановка | 0,98 |  |
| 5 | с. Воскресеновка | − | относится к с. Новая Дмитриевка |
| 6 | с. Новая Дмитриевка | 1,3 |  |
| 7 | с. Рязановка | 0,05 |  |
|  | Итого: | 7,58 |  |

1.4.2 Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Согласно статье 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 01.01.2005 г. № 89-ФЗ c изменениями от 08.11.2007 г., отходы производства и потребления ( это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Количество мусоросборных точек у жилых домов, магазинов, рынков в Радищевском городском поселении составляет 45 единиц.

Твердые бытовые отходы (ТБО) вывозятся на санкционированную свалку твердых бытовых отходов вблизи бывшего с. Однодворцы общей площадью 4 га.

Ежегодный объём твёрдых бытовых отходов составляет 1,6 тыс. м3, в т.ч. количество утилизируемых твёрдых бытовых отходов, поступающих на свалки, 313,7 тыс. тонн.

В МО Радищевское городское поселение имеются две небольшие несанкционированные свалки (у р.п. Радищево площадью 1,8 га и у                         с. Воскресеновка площадью 0,5 га), на которых накапливаются бытовые отходы и мусор. Общая площадь свалок составляет 2,3 га.

Анализ состояния несанкционированных свалок (полигонов) твердых бытовых и производственных отходов не удовлетворяют ни строительным, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям. Несанкционированные свалки необходимо ликвидировать путем вывоза отходов на проектируемый полигон ТБО или отправить на переработку.

Предприятия по переработке твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании отсутствуют.

Данные объекты размещения отходов необходимо ликвидировать с проведением рекультивацией нарушенной территории. Эти вопросы должны решаться при разработке Генеральной схемы очистки территории                       МО Радищевское городское поселение.

В связи с резким снижением объема сельскохозяйственного производства склады минеральных удобрений ядохимикатов и иных химических препаратов на территории поселения в настоящее время отсутствуют.

Схема размещения свалок ТБО показана выше на рисунке 23.

1.4.3 Захоронение биологических отходов

На территории МО Радищевское городское поселение имеется 3 скотомогильника. Характеристики мест захоронения биологических отходов и их состояние приведены в таблице 27, а копии ветеринарно-санитарных карточек ( в приложении В.

Один скотомогильник, находящийся в р.п. Радищево, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Следует привести его территорию в соответствие с Ветеринарно-санитарными правилами (ВСП) для дальнейшего использования.

Согласно ВСП сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469, утвержденным 04.12.1995 г., в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статье 6.8 ВСП сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы.

Расположение мест захоронения биологических отходов на территории МО Радищевское городское поселение показано выше на рисунке 23.

Таблица 27 ( Объекты утилизации биологических отходов (скотомогильники)

| Населенный пункт / пользователи | Расстояние до, км | Тип объекта захоронения | Соответствие с Ветеринарно-санитарными правилам (ВСП), дата последнего освидетельствования | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенного пункта | пастбища | водоема | дороги |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| р.п. Радищево / р.п. Радищево, д. Богдановка | 2 | 2 | 2 | 1 | скотомогильник, 50 м3 | не соответствует ВСП, 15.04.2008 г. | очистить территорию, привести в соответствие с Правилами |
| с. Новая Дмитриевка | 2 | 0,5 | 4 | 2,5 | скотомогильник | соответствует ВСП, 6.10.2007 г. | замечаний нет |
| с. Адоевщина / с. Адоевщина, п. Чауши | 3 | 0,5 | 2 | 3 | скотомогильник, 38 м3 | соответствует ВСП, 6.10.2007 г. | замечаний нет, соответствует требованиям |

2 концепция комплексного развития муниципального образования Радищевское городское поселение РАДИЩЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Сценарии развития экономической и градостроительной систем    МО Радищевское городское поселение

Рассматривая многофакторную ситуацию развития событий экономической и градостроительной систем, в генеральном плане предлагается три сценария развития экономики и жизнедеятельности муниципального образования:

- инерционный сценарий функционирования МО;

- стабилизационный сценарий развития МО;

- оптимистический сценарий развития МО.

Методически рассмотрение сценариев развития событий целесообразно проводить по подсистемам с учетом комплексного прогноза развития системы. Во временном отношении приняты три срока прогноза для экономической и градостроительной систем:

- среднесрочный прогноз            3 года	2008–2010 гг.

- долгосрочный прогноз 	      10 лет	2008–2018 гг.

- отдалённая перспектива           20 лет 	2008–2030 гг.

В соответствии со сроками реализации имитационной модели развития МО Радищевское городское поселение в соответствии со временем прогноза ставятся конкретные цели и определяются задачи на заданный временной   период. Сроки прогнозов приняты с 2008 г. и корреспондируются с принятой «Программой социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» на 2005–2010 годы».

Проведем анализ развития экономики и жизнедеятельности по предлагаемым сценариям.

Инерционный сценарий предполагает сохранение наметившихся тенденций, развития современных социальных и экономических показателей с консервацией существующих проблем. Сроки прогнозов приняты, начиная с 2008 г.

Вероятность развития инерционного сценария вполне реальна и представляет явную угрозу для динамического и устойчивого развития всех структурных элементов развития системы поселения, особенно если не будут приняты решительные меры по изменению сложившейся демографической и хозяйственной ситуации.

В этом случае:

- демографическая составляющая социальной подсистемы обречена на интенсивный регресс и вымирание населения (прогноз численности населения приведен далее в п. 2.3.1);

- сохранение существующих проблем в социальной сфере поселения приведёт к дополнительному оттоку населения;

- сохраняющиеся тенденции развития хозяйственной деятельности не позволят выйти поселению на должный уровень экономического развития;

- сценарий не предусматривает осуществления каких-либо крупных инвестиционных проектов в экономической системе. Это приведет к снижению валового регионального продукта (ВРП);

- сохранится низкий инвестиционный потенциал и высокий инвестиционный риск, что исключит приток инвестиций и вызовет отток работоспособного населения, в т.ч. молодежи;

- сохранится высокий процент износа основных фондов и жилищного фонда, что приведет к снижению уровня жизни и дополнительному оттоку молодежи;

- продолжится захламление и загрязнение земель твердыми отходами производства, потребления и жизнедеятельности населения, что снизит экологическую и санитарно-гигиеническую привлекательность территории.

В целом, инерционный сценарий развития пространственной подсистемы поселения закрепит его планировочный каркас, включая и ряд негативных его проявлений, связанных с интенсивными негативными воздействиями на окружающую природную среду.

Стабилизационный сценарий предполагает сочетание в себе отдельных элементов инерционного и оптимистического вариантов и выступает как наиболее реалистичный, исходя из позиций оценки сложившегося в последние годы состояния развития социальных и экономических процессов в Радищевском городском поселении, но он не приведет к существенным сдвигам в качестве жизни населения муниципального образования и не обеспечит решительного улучшения инженерного и бытового обустройства, что не приведет к значительному расширению поселения и значимой его урбанизации.

Кроме того, развитие данного сценария не позволит достичь положительного прироста численности населения МО Радищевское городское поселение, хотя его убыль значительно снизится.

Оптимистический сценарий предполагает коренной перелом в социальных и экономических вопросах, способность градостроительной системы к быстрому преодолению кризисных явлений, выход на новые (в соответствии с мировыми требованиями) параметры развития с точки зрения качества жизни.

Реализация данного сценария развития градостроительной системы МО возможна лишь при условии качественных изменений в управленческих технологиях, создание привлекательного инвестиционного климата, выхода поселения на глобальную конкурентоспособность, широкого включения в глобальные рынки страны и зарубежного мира, прежде всего Поволжского Федерального округа (ПФО). Эта возможность обосновывается наличием автодороги областного значения «Солдатская Ташла − Кузоватово – Новоспасское − Радищево − Старая Кулатка − граница области» и при условии формирования планировочной оси в виде высококачественной асфальтированной дороги, пересекающей Радищевское городское поселение и район с запада на восток, соединив тем самым центр поселения с железной дорогой федерального значения «Ростов – Сызрань – Самара», находящейся на расстоянии 42 км от р.п. Радищево.

Несмотря на консервативность демографических показателей, оптимистический сценарий развития предусматривает их заметное улучшение, обеспечив положительный прирост населения и одновременно улучшение градостроительной ситуации МО.

Прежде всего, он предполагает рост численности населения не только за счет прироста мигрантов, но и за счёт его воспроизводства. Последний может быть достигнут при коренном переломе в основных показателях естественного движения населения, в частности, росте рождаемости и сокращении смертности до уровня, способного обеспечить положительный прирост. Оптимистический сценарий предусматривает коренные сдвиги в экономической подсистеме МО Радищевское городское поселение:

- резкий рост валового регионального продукта и основных его структурных элементов;

- осуществление в регионе крупных национальных проектов, касающихся туристического бизнеса и переработки сельскохозяйственной продукции;

- привлечение крупных отечественных и зарубежных инвестиций в муниципальное образование;

- полное техническое, технологическое и экологическое перевооружение сфер сельскохозяйственного производства  и услуг.

Одна из базовых отраслей промышленного комплекса области – пищевая промышленность имеет все предпосылки для укрепления своих позиций в экономике поселения, она может рассчитывать на лидирующее положение, которое необходимо для переработки продукции интенсивно развивающегося сельского хозяйства.

Остальные традиционные отрасли промышленного комплекса и при оптимистическом сценарии не обладают необходимыми предпосылками для интенсивного развития.

Таким образом, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность и туристический бизнес будут базовыми в перспективном развитии экономики поселения, которые определят его экономическое положение в территориальном развитии Ульяновской области.

Оптимистический сценарий приведет к радикальным сдвигам и в развитии аграрного сектора в экономике региона. В 2 раза увеличится поголовье крупного рогатого скота. Производство зерна возрастет на 30 %, мяса – в 2 раза, молока – в 2 раза.

Важное место при данном сценарии займут меры по внедрения энергосберегающих технологий в производственных процессах.

Серьезным мероприятием планировочного характера при оптимистическом сценарии развития станет обеспечение надежной транспортной связи между всеми населенными пунктами региона.

Только оптимистический вариант развития позволит поселению превратиться в крупный центр инноваций в области сельскохозяйственного производства и рекреационно-туристической деятельности.

Этот сценарий развития позволит довести инженерное обеспечение территории Радищевского городского поселения до уровня развитых регионов, что позволит развить экономическую и социальную инфраструктуры до уровня, достаточного для создания качества жизни населения, принятого для Российской Федерации на планируемый период.

2.2 Градостроительное решение развития территории.

Проектные решения

Основной целью генерального плана МО Радищевское городское поселение является определение основных направлений производственного и градостроительного развития для разработки дальнейших стадий проектирования.

Определяющим планировочным решением является формирование социально-экономической ситуации в поселении и принцип развития многофункциональной территории с определением территориальной емкости каждой из функциональных зон.

Проектное решение представляет собой создание многофункциональной территории, как самодостаточного сбалансированного территориального объекта, состоящего из семи населенных пунктов (с. Белогоровка с численностью населения – 3 человека развитию не подлежит) со своими общественно-деловыми центрами и единым административным центром.

Предложения по перспективному и первоочередному развитию территории поселения включают условия функционального регулирования землепользования, усиливают значение местного самоуправления, способствуют разработке собственных муниципальных программ с учетом интересов городского поселения, развивают условия для повышения качества жизни и трудовой занятости населения.

Важнейшими принципами градостроительного решения приняты следующие:

- подразделение функциональной организации территории на производственно-складскую, производственно-коммунальную, сели-тебную и ландшафтно-рекреационную, с выделением приоритетов и взаимного баланса;

- формирование оптимальной транспортной организации территории на основе функционального зонирования и с учетом влияния имеющейся транспортной и планируемой производственной инфраструктур;

- взаимодействие и правовая увязка множества хозяйственных, социально-культурных правил, юридических норм, земельных границ, границ аренды, границ муниципальной собственности и владений, зон хозяйственного и транспортного тяготения и т.п.;

- сохранение приоритетов градостроительной ориентации селитебных территорий, как самостоятельных (самодостаточных) зон с максимальным использованием естественной среды обитания (водоемов, рельефа, лесных массивов);

- создание комфортных условий проживания с учетом дальнейшего развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом предполагается освоение и развитие территории муниципального образования за счет увеличения территорий р.п. Радищево, сел Новая Дмитриевка, Адоевщина, Богдановка и Воскресеновка. Возможность интенсивного развития селитебных территорий в населенных пунктах поселения в настоящий момент позволяет предложить руководству поселения создать программу по комплексному развитию рассматриваемой территории с обоснованием мест размещения инвестиционных площадок.

Перечень земельных участков, предполагаемых для расширения с учётом увеличения численности населения, повышения качества жизни и увеличение объемов производства приведен в таблице 28.

В генеральном плане определена градостроительная возможность использования муниципальных земель без нарушения экологического равновесия, с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных территорий существующих и проектируемых объектов производственно-коммунального и иного назначения.

При условии попадания в зону застройки древних захоронений, селищ и курганов проектирование должно осуществляться после получения заключения специалистов по археологии.

Таблица 28 ( Перечень земельных участков, предполагаемых для расширения населенных пунктов

МО Радищевское городское поселение

| № п/п | Населенный пункт | Расположение от населенного пункта | Площадь перспективной застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | индивидуальная жилая | общественно-деловая | производственная | рекреационная | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | р.п. Радищево | северо-восток | 8,13 | 3,3 | 3,75 | 2,73 | 17,91 |
|  |  | юг | 64,06 | 6,01 | − | 7,24 | 77,31 |
|  |  | запад и юго-запад | 69,67 | 6,21 | 24,62 | 9,32 | 109,82 |
|  |  | всего | 141,86 | 15,52 | 28,37 | 19,29 | 205,04 |
| 2 | с. Адоевщина | юг | 19,88 | − | − | − | 19,88 |
|  |  | юго-восток | 31,26 | 1,74 | − | − | 33 |
|  |  | всего | 51,14 | 1,74 | − | − | 52,88 |
| 3 | c. Богдановка | северо-запад | 22,5 | 2,75 | − | − | 25,25 |
|  |  | юго-восток | 20,06 | − | − | − | 20,06 |
|  |  | всего | 42,56 | − | − | − | 45,31 |
| 3 | c. Воскресеновка | северо-запад | 28,77 | 3,72 | − | − | 32,49 |
| 4 | c. Новая Дмитриевка | север | 31,92 | 1,26 | − | − | 33,18 |
|  |  | юго-восток | 25,05 | 1,28 | − | − | 26,33 |
|  |  | всего | 56,97 | 2,54 | − | − | 59,51 |
| 5 | c. Рязановка | юго-восток | 26,53 | 1,3 | − | − | 27,83 |
| ИТОГО |  | 347,83 | 27,57 | 28,37 | 19,29 | 423,06 |

2.2.1 Планировочные решения и функциональное зонирование

Архитектурно-планировочная организация селитебных зон существующих поселений предполагает сохранение сложившейся застройки с ее частичной реконструкцией и освоением новых территорий.

Поэтапное освоение территории предполагает первоочередное размещение селитебных, производственно-складских, логистических, производственно-коммунальных, общественно-деловых зон с учетом развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Основными элементами функционально-планировочной системы являются:

- планировочные центры и подцентры различного значения (административные, социальные, промышленные, сельскохозяйствен-ные, рекреационно-туристические);

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения (производственные, территории инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, рекреационные, зоны туристического бизнеса и зоны курортного назначения);

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации, включающие территории, подлежащие благоустрой-ству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций; объекты, необходимые для обеспечения функционирования объектов транспортной инфраструктуры; объекты для регулирования, контроля и обеспечения безопасности дорожного движения; объекты для технического обслуживания транспортных средств, объекты, предназначенные для отдыха и бытового обслуживания водителей и пассажиров);

- зоны ограничений градостроительной деятельности (территории ООПТ и территории со сложными инженерно-геологическими условиями).

В соответствии со статусом в хозяйственно-отраслевой, социальной рекреационно-туристической системах населенные пункты подразделены на центры и подцентры соответствующей специализации.

На территории поселения выделены зоны:

- интенсивного хозяйственного развития (территории сельскохозяйственного производства с плодородными черноземными землями, административный центр МО);

- ограниченного хозяйственного освоения (территории ООПТ, и территории добычи нерудного сырья);

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

Формирование групповых систем населенных мест, как более высокой ступени организации системы расселения, объединит городское поселение и населенные пункты в единый поселенческий комплекс.

Рабочий поселок Радищево

Значение рабочего поселка Радищево, как административного центра муниципального образования, отражено в генеральном плане.

Генеральным планом МО Радищевское городское поселение предполагается развитие с расширением границ в западной и юго-западной части рабочего поселка Радищево. Зона перспективной жилой застройки в этой части поселка будет располагаться в основном на территории, находящейся между автодорогой районного значения «Радищево − Адоевщина» и дорогой областного значения «Старая Кулатка – Радищево». Площадь проектируемой зоны индивидуальной жилой застройки 696700 м2, площадь общественно-деловой зоны ( 62100 м2, площадь производственной зоны – 246200 м2, рекреационная зона – 93200 м2.

В общественно-деловой зоне предлагается разместить торгово-развлекательный комплекс, учреждения здравоохранения, детские учреждения и объекты образования, на землях, относящихся ранее к землям сельскохозяйственного назначения.

Также заложено развитие северо-восточной части территории, примыкающей к автодороге районного значения «Радищево − Адоевщина» с правой стоны от дороги с площадью жилой застройки 81300 м2. Площадь предполагаемой производственной зоны составляет 37500 м2, общественно-деловой застройки – 33000 м2, рекреационной зоны – 27300 м2.

В южной части р.п. Радищево предполагаемая зона перспективной застройки делится на жилую, общественно-деловую и рекреационную площадью 640600 м2, 60100 м2 и 72400 м2 соответственно. Застройка пройдет вдоль автодороги областного значения  «Старая Кулатка ( Радищево ( Новоспасское».

Проектом предлагается развитие существующей общественно-деловой зоны муниципального образования, включающего административные, общественные учреждения, торговые предприятия, учреждения культурного обслуживания населения, спортивные сооружения. Общественный центр муниципального образования, располагаясь в условиях равной доступности населения, имеет удобные связи со всеми жилыми кварталами и при организации системы зеленых насаждений общего пользования – скверов и бульваров включает в себя рекреационную зону.

Общая площадь жилой застройки ( 1418600 м2 (141,86 га).

Общая площадь общественно-деловой застройки ( 155200 м2 (15,52 га).

Общая площадь производственной застройки ( 283700 м2 (28,37 га).

Общая площадь рекреационной застройки ( 192900 м2 (19,29 га).

Общая площадь застройки всего ( 2050400 м2 (205,04 га).

Село Воскресеновка

Генеральным планом предусматривается развитие существующей усадебной застройки с общественно-деловой зоной площадью 37200 м2 (3,72 га) и индивидуальной жилой застройкой площадью 287700 м2 (28,77 га) в северо-западной части территории села справа от автодороги районного значения «Новая Дмитриевка ( Радищево» в направлении р.п. Радищево. Освоение селитебной территории осуществляется за счет усадебной коттеджной застройки.

Общая площадь застройки ( 324900 м2 (32,49 га).

Село Новая Дмитриевка

Генеральным планом предусматривается развитие существующей усадебной застройки с общественно-деловой зоной в северной части территории села, с выделением общественно-деловой зоны, площадью 12600 м2 и индивидуальной жилой застройки площадью 319200 м2.

Также заложено развитие юго-восточной части территории, примыкающей к автодороге районного значения, проходящей в направлении Саратовской области с площадью жилой застройки 250500 м2. Предполагаемая производственная зона имеет площадь 12800 м2.

Освоение селитебной территории осуществляется за счет усадебной коттеджной застройки.

Общая площадь жилой застройки ( 569700 м2 (56,97 га).

Общая площадь общественно-деловой застройки ( 25400 м2 (2,54 га).

Общая площадь застройки ( 595100 м2 (59,51 га).

Село Рязановка

Генеральным планом предусматривается развитие существующей усадебной застройки в юго-западном направлении до границ со Старокулаткинским районом Ульяновской области с площадью жилой застройки – 265300 м2 (26,53 га) и общественно-деловой зоны – 13000 м2 (1,3 га).

Освоение селитебной территории осуществляется за счет усадебной коттеджной застройки.

Общая площадь застройки ( 278300 м2 (27,83 га).

Село Адоевщина

Генеральным планом предусматривается развитие существующей усадебной застройки с жилищной застройкой площадью 511400 м2 (51,14 га) на восточной  и юго-восточной части территории села по обе стороны от автодороги районного значения «Адоевщина ( Радищево», с выделением общественно-деловой зоны на юго-востоке площадью 17400 м2 (1,74 га).

Освоение селитебной территории осуществляется за счет усадебной коттеджной застройки.

Общая площадь застройки ( 52,88 га (528800 м2).

Село Богдановка

Генеральным планом предусматривается развитие существующей усадебной застройки с общественно-деловой зоной в северо-западной части территории села, перспективной площадью 225000 м2 и 27500 м2 соответственно.

Также заложено развитие юго-восточной части территории с площадью жилой зоны 200600 м2. Освоение селитебной территории осуществляется за счет усадебной коттеджной застройки.

Общая площадь жилой застройки ( 425600 м2 (42,56 га).

Общая площадь общественно-деловой застройки ( 27500 м2 (2,75 га).

Общая площадь застройки ( 45,31 га (453100 м2).

Фрагменты генеральных планов населенных пунктов МО Радищевское городское поселение приведены на рисунках 24–26.

2.3 Основная социально-демографическая концепция развития

МО Радищевское городское поселение

2.3.1 Прогноз численности населения

- В генеральном плане рассмотрены сценарии возможного развития демографической ситуации в МО Радищевское городское поселение.

- Сценарий 1

- Прогноз численности населения сформирован по годовой численности с учетом естественного движения населения и миграционного прироста (убыли) при сохранении ситуации, сложившейся в 1999–2007 годах.

- По данному сценарию при среднем показателе убыли населения – 121 человек в год, к 2015 году численность населения МО Радищевское городское поселение уменьшится на 847 человек (13,1 %) и составит 5642 человека. К расчетному сроку численность населения сократится на 2662 человека (41 %), число жителей составит 3827 человек.

- Сценарий 2

- Воспроизводство населения осуществляется только за счет естественного прироста при сохраняющейся тенденции миграционной убыли (51 человек в год). Расчет произведен с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.

- По этому варианту численность населения МО Радищевское городское поселение к 2015 году сократится на 245 человек (3,8 %) и составит 6244 человека. Анализ половозрастной структуры свидетельствует, что в 2015 году существенно увеличится доля жителей, входящих в пенсионный возраст. Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. Доля населения в возрасте 80 лет и старше незначительно уменьшится, то есть уровень смертности в последующие годы останется высоким.

- Рисунок 24 – Фрагмент генерального плана МО Радищевское городское поселение, р.п. Радищево

- Рисунок 25 – Фрагмент генерального плана МО Радищевское городское поселение, с. Адоевщина

- Рисунок 26 – Фрагмент генерального плана МО Радищевское городское поселение, с. Воскресеновка, с. Новая Дмитриевка, с. Рязановка

- Благодаря накопленному демографическому потенциалу, заложенному до 1990 года, в 2015 году доля женщин репродуктивного возраста (20–29 лет) увеличится, что несколько повысит показатели рождаемости в городском поселении. В последующие годы в детородный возраст вступит малочисленное поколение детей, рожденных в 90-х годах. Согласно данному варианту на расчетный срок (2030 г.) население МО Радищевское городское поселение сократится приблизительно на 770 человек (11,9 %) и составит 5719 человек.

- Для преодоления процесса депопуляции необходимо увеличение среднегодового коэффициента рождаемости с 9,7 промилле до 15,4 промилле (100 человек в год) и уменьшению среднегодового коэффициента смертности с 16,2 до 13,0 промилле (84 человека в год). Важным мероприятием по преодолению демографического кризиса остается миграционная политика. Без притока внешних мигрантов в планируемый период сокращение численности населения поселения неизбежно.

- Сценарий 3

- Расчет численности населения выполнен с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в радищевском городском поселении, при сохраняющейся тенденции естественной убыли населения (70 человек в год).

- По данному сценарию численность населения МО Радищевское городское поселение в 2015 году уменьшится на 588 человек (9,1 %) и составит 5901 человек, а к 2030 году сократится на 1848 человек (28,5 %) и составит 4641 человек.

- Необходимо сокращение миграционного оттока населения с 23 промилле (151 человек в год) до 17,6 промилле (114 человек в год) и сохранение среднегодового количества прибывших (100 человек в год).

- Сценарий 4

- Данный вариант учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий не только по естественному воспроизводству, но и мероприятия, направленные на сокращение миграционного оттока населения. Для стабилизации численности населения на расчетный период в МО Радищевское городское поселение естественный прирост должен составить не менее чем 16 человек в год, а миграционная убыль необходимо сократить до 14 человек в год. При это общий прирост составит 2 человека в год, что позволит поддерживать демографическую ситуацию в поселении стабильной. В этом случае численность населения в муниципальном образовании к 2015 году составит 6503 человека, а на расчетный срок (2030 г.) − 6533 человека. Этот вариант принят в качестве основного (оптимистического).

- Прогноз численности населения МО Радищевское городское поселение для вышеперечисленных сценариев показан на рисунке 27.

Рисунок 27 − Прогноз численности населения МО Радищевское городское поселение

2.3.2 Система расселения и трудовые ресурсы

Основой разработки генеральных планов вообще и Радищевского городского поселения в частности является население – его современная и прогнозируемая численность, состав, квалификация и т.п.

Особое внимание при этом необходимо обращать на достоверность информации о современной ситуации (объем и характер миграций, наличие легального и нелегального населения) и на прогноз численности населения на планируемые периоды (2015(2030 гг.).

Анализ тенденций состояния численности населения МО Радищевское городское поселение показывает, что естественный прирост населения за период с 2002 по 2007 гг. снижается, как за счет низкой рождаемости, так и за счет высокой смертности. Одновременно в последние годы не происходит значительного  уменьшения оттока населения в другие регионы (см. рисунок 11).

На фоне этих показателей за последнее десятилетие численность населения уменьшается. За последние 10 лет численность населения сократилась примерно на 1293 человека (16,6 %).

Анализ динамики численности населения Радищевского городского поселения показывает, что смертность превышает рождаемость в 2,3 раза. Приток населения из других регионов незначительно увеличивается, одновременно увеличивается и отток населения, и как следствие миграционный прирост остается стабильно отрицательным. Таким образом, отмечается значительное падение численности населения.

Проведённый анализ динамики населения показывает, что миграционная политика в Радищевском городском поселении в целом требует пересмотра в сторону увеличения прироста численности трудоспособного населения. Одновременно необходимо повысить качество жизни населения, что повысит рождаемость, снизит смертность и сделает поселение более привлекательным для мигрантов.

Мировой опыт убедительно показал, что регулирование расселения возможно лишь при проведении целеустремленной миграционной политики в пределах субъекта федерации или России в целом. Однако новейшие тенденции формирования населения во всем мире определили необходимость разработки новых концепций и идей прироста населения с учетом природных, производственных, культурных и инженерных факторов.

Изменение общественных потребностей и социальных ценностей и стремление каждой семьи иметь отдельную квартиру приводит ко все большему развитию крупных жилых комплексов, сочетающих одноквартирные и многоквартирные дома, размещаемых недалеко от транспортных магистралей.

При оценке условий и масштабов проектируемого роста населения и соответственно, жилищного фонда и производственных мощностей, необходимо учитывать благоприятные природные и климатические условия среднего Поволжья для жизни человека.

Учитывая это при оценке условий и масштабов роста населения по оптимистическому сценарию и, соответственно, наращивания производственных мощностей, необходимо изыскать территории для застройки и определить конструктивные решения жилых домов и общественных зданий.

Согласно проекту «Схема территориального планирования Ульяновской области», выполненному ФГУП Институтом Урбанистики (г. Санкт-Петербург), Радищевский район, в том числе и Радищевское городское поселение в системе межселенного обслуживания относится к Новоспасской группе районов с центром межрайонного обслуживания в р.п. Новоспасское.

Планировочную структуру муниципального образования Радищевское городское поселение формирует система существующих дорог, связывающих поселения и населенные пункты между собой. Ранее дороги в большинстве своём прокладывались параллельно водным артериям и связывали поселения в поперечном направлении (с запада на восток).

Рабочий поселок Радищево в системе межселенного обслуживания является центром обслуживания муниципального образования «Радищевский район». В планировочной структуре Ульяновской области Радищевское городское поселение расположено на второстепенной планировочной оси в направлении «Старая Кулатка – Радищево – Новоспасское».

Важным фактором планировочной организации МО Радищевское городское поселение является р. Терешка с притоками, пересекающая южную часть территории поселения с запада на восток.

Анализ существующей организационно-планировочной структуры МО позволяет утверждать, что основой (стержнем) планировочной структуры должна стать сеть высококачественных автодорог, которые свяжут поселения, а при резком увеличении автомобилизации позволят активизировать межселенное сообщение. Особое внимание следует обратить на создание южной автомагистрали Адоевщина ( Радищево ( Новая Дмитриевка ( граница поселения ( Вязовка. Эта магистраль свяжет побережье Саратовского водохранилища ( жемчужину Радищевского МО с городским поселением, что обеспечит устойчивый приток туристов и отдыхающих.

При новой концепции организационно-планировочной структуры, где качественные дороги становятся стержнем организации развития поселения в местах пересечения дорог север − юг и запад − восток, необходимо создавать наиболее значимые хозяйственные объекты и объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие в будущем дальнейшее развитие поселения.

Южная часть территории МО занята лесами Соловчихинского лесничества. Расположение лесных массивов на территории МО Радищевское городское поселение приведено ранее на рисунке 5.

Экологический каркас МО «Радищевского городского поселения» рассматривается как природная составляющая пространственной организации расселения. Построение этого каркаса основываем на подходе, суть которого заключается в естественной поляризации биосферы и техносферы на территории МО, что позволяет сбалансировать техногенную, демографическую и экологическую функции. На территории МО Радищевское городское поселение до настоящего времени сформировался положительный естественный баланс урбанизированных образований и природной среды, предоставленной естественным ландшафтом (сельскохозяйственными угодьями, лесными массивами и водными объектами).

Анализируя вышеизложенное, отметим, что экологический каркас пространственной организации расселения в МО весьма благоприятен. Это состояние предопределяет возможность использования его в качестве индикатора экологически чистой территории, которая должна быть в этом состоянии сохранена и использована для целей развития рекреационного бизнеса.

Схемы функционального зонирования Радищевского городского поселения и жилых агломераций (их экологический раздел) играют основную роль в формировании экологического каркаса, на более низком территориальном уровне, чем Радищевский район и Ульяновская область в целом.

В концепции устойчивого развития муниципальных образований, провозглашенной ООН, понятие среды обитания не ограничивается экологическими аспектами взаимодействия человека и природы. Поселение рассматривают как целостный антропоприродный комплекс, где обществом должны быть обеспечены и сохранены для потомков оптимальные условия существования. Не в ущерб экологической составляющей усилена привлекательность среды обитания за счет упорядочения хозяйственно-экономической деятельности и расширения различного вида услуг и рекреационных возможностей.

Приток населения в крупные населенные пункты поселения связан с их притягательностью, которая заключается в том, что крупные населенные пункты являются центрами трудовой деятельности. Многофункциональные поселения обеспечивают многообразие средств существования и предоставляют возможность выбора рабочих мест. Одновременно открывается широкий спектр культурных и социальных услуг. Объединение разнообразных мест приложения труда и удовлетворение социально-бытовых потребностей очень важны для человека ХХI века.

Таким образом, для обеспечения инвестиционной привлекательности Радищевского городского поселения необходимо осуществить реализацию крупных функциональных зон пространственного развития территории, для чего необходимо:

- осуществить закрепление и интенсивное развитие планировочного каркаса поселения, который показан на рисунке 28;

− создать природно-рекреационные зоны на благоприятных территориях с учётом правового регулирования земельных отношений и сохранения экологического баланса территории с учётом сложившегося экологического каркаса муниципального образования;

- в части инженерного обеспечения территории достигнуть показателей развития передовых российских регионов;

Рисунок 28 – Планировочный каркас МО Радищевское городское поселение

- развить современную транспортную систему поселения с целью обеспечения транспортных потоков север-юг, восток-запад с созданием терминальных комплексов и промежуточных туристических баз в местах пересечения магистралей;

- обеспечить нормативное качество питьевой воды.

Основные направления развития системы культурно-бытового       обслуживания

Система обслуживания является важным элементом триады «экономическая база – система расселения – система обслуживания», составляющего каркас градостроительной деятельности на территории Радищевского городского поселения. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил поселения и формирует социальную составляющую системы расселения.

Для Радищевского поселения предлагается четырёхуровневая структура обслуживания:

− 1 уровень – областной;

− 2 уровень – районный;

− 3 уровень – местный;

− 4 уровень – поселенческий.

В таблице 29 представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания населения поселения.

Таблица 29 − Характеристика системы культурно-бытового обслуживания населения МО Радищевское городское поселение

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | р.п. Радищево | Административный центр района. Промышленный центр района (места приложения труда) | управление; образование и воспитание; здравоохранение; потребительский рынок; культура; объекты туристического обслуживания |
| Местный | с. Адоевщина | Рекреационно-туристические центры районного значения | культура; объекты туристического обслуживания |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда. Производство сельскохозяйственной продукции | − |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания следующим образом:

− административные;

− образовательные и воспитательные;

− здравоохранения и социального обеспечения;

− спорта;

− культуры;

− торговли, общественного питания, бытового   обслуживания;

− коммунального обслуживания.

Для каждого уровня обслуживания проектом предусматриваются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания указывают, какая численность населения и какие нормативы должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания в каждом конкретном случае.

Основные направления формирования системы культурно-бытового обслуживания сельских населенных пунктов

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания поселения является создание такой системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты по оказанию услуг повседневного спроса должны размещаться, как правило, в центре поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку определяет уровень защищенности населения в сфере услуг. К объектам этого ряда относятся детские сады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Для этого необходимо разработать проект унифицированного здания, включающего в себя объекты комплексного обслуживания населения (магазин, здравпункт, аптечный пункт, почта, телеграф, телефон, пункт банковского обслуживания).

Следующим уровнем в организации системы обслуживания предполагается формирование центров социального притяжения на базе центра поселения со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами. Там, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и др.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Уникальные объекты эпизодического использования (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больницы, хоспис и прочие учреждения) концентрируются в областном центре – г. Ульяновске.

Наиболее крупными подцентрами рекреационного развития  намечаются следующие населенные пункты Радищевского городского поселения:                  р.п. Радищево и хутор Берёзовский.

Прочие населенные пункты, являющиеся рядовыми поселениями, будут иметь центр комплексного обслуживания, который будет удовлетворять требования повседневного спроса.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП-30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966 г. № 1063-Р, с изменениями от 14 июля 2001 г.

Развитие туризма и отдыха

В основу рекреационно-туристических маршрутов, которые необходимо детально проработать и утвердить на уровне Ульяновской области, могут быть положены объекты исторического наследия территории Радищевского городского поселения.

Центр, регулирующий туристические потоки и принимающий туристов в первые 1–2 дня, целесообразно разместить в р.п. Радищево, где должны быть созданы все условия для цивилизованного отдыха. Объекты, обеспечивающие высокий уровень отдыха, могут быть созданы на коммерческой основе в виде высококлассных гостиниц, кемпингов с развитой туристической инфраструктурой.

В целом, проектное предложение планировочной организации территории и ресурсов поселения приведены на рисунке 29.

Рисунок 29 − Проектное предложение планировочной организации МО Радищевское городское поселение

2.4 Развитие производственного комплекса

МО Радищевское городское поселение

2.4.1 Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

В развитии транспортной сети Радищевского городского поселения приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети автодорог. В Радищевском районе работает целевая программа «Содержание и ремонт автодорог общественного пользования, внутрипоселенных дорог и тротуаров с асфальтовым покрытием и мостов на них». Целевой программой предусматривается объём финансирования в 4 млн. руб., что позволит отремонтировать центральную дорогу в р.п. Радищево. Предусматривается увеличение протяженности дорог, что увеличит рост грузооборота. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов. При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения области. По мере реконструкции существующих, ввода в эксплуатацию новых автодорог, предполагается соответствующее развитие автобусных перевозок с приоритетностью транспорта общего пользования.

Областной целевой программой «Развитие схемы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009−2015 годах» в 2014 году предусматривается реконструкция автомобильной дороги «Солдатская Ташла ( Кузоватово ( Новоспасское – Радищево – Старая Кулатка ( граница области».

Особое внимание следует обратить на создание южной автомагистрали Адоевщина ( Радищево ( Новая Дмитриевка – Вязовка. Эта магистраль свяжет побережье Саратовского водохранилища ( жемчужину Радищевского района с населёнными пунктами Радищевского городского поселения, что обеспечит устойчивый приток туристов и отдыхающих.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Радищевское городское поселение планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта соответствующей потребностям экономики и населения радищевского городского поселения;

- организации и обеспечения силами собственных промышленных предприятий ремонта транспортной инфраструктуры;

- создание транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в населенных пунктах муниципального образования, что приведет к повышению мобильности и деловой активности населения;

- содействия привлечению инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры поселения и развитие конкуренции среди транспортных предприятий различных форм собственности.

Как было отмечено ранее, важной составной частью благоустройства дорог является дорожный сервис. Исходя из анализа существующего состояния сети объектов дорожного сервиса и интенсивности движения автотранспорта по автомобильным дорогам, перспективными для развития придорожного сервиса являются следующие автомобильные дороги:

  - регионального значения:

- Солдатская Ташла − Кузоватово − Новоспасское − Радищево – Старая Кулатка − граница области;

- местного значения:

- Адоевщина − Радищево − Новая Дмитриевка.

Местоположение новых площадок отдыха и остановочных площадок требует уточнения на стадии проектирования с учетом максимально эффективного использования окружающего ландшафта и соблюдения природоохранных требований.

Организация движения транспорта и пешеходов

Организация движения транспорта запроектирована в соответствии с действующими нормативами.

В проекте предусмотрено движение общественного транспорта (автобусное движение и маршрутное такси), обеспечивающие необходимые маршруты по основным пассажиропотокам населения в пределах Радищевского городского поселения.

Схема развития транспортной инфраструктуры МО Радищевское городское поселение приведена на рисунке 30.

    - Развитие промышленного комплекса

Ресурсный потенциал Радищевского городского поселения в целом благоприятен. Достаточные запасы песчано-гравийных материалов, мела, глины, песка, опоки для производства строительных материалов, наличие лесов; удобное географическое положение; наличие территорий, пригодных для размещения жилья и строительства новых объектов производства, могут служить благоприятной предпосылкой для устойчивого развития экономики поселения.

Ресурсы строительных материалов

Проектируемая территория обладает значительными минерально-сырьевыми ресурсами, к которым относятся глина, мел, диатомиты, опоки для цементной промышленности, кирпичного производства и др.

К перспективным для разработки в Радищевском городском поселении относятся месторождения мела для производства извести, мела комового и известняковой муки: Белогоровское ( I, Белогоровское ( II, Богдановское ( II.

Рисунок 30 − Схема развития транспортной инфраструктуры МО Радищевское городское поселение

Для производства воздушной строительной извести и белого портланд-цемента перспективным является мел Чаушинского месторождения.

На территории поселения расположено 6 месторождений песка кварцевого глинистого, щебня марок «400», «600», Мрз 25 для строительства дорог. Наибольшими запасами обладают месторождения Адоевщина, Однодворцы, Адоевское ( I, Адоевское ( II.

Месторождение Адоевское обладает большим запасом глин для буровых растворов.

В качестве ресурсного потенциала следует принимать во внимание наличие большое количество высококвалифицированных рабочих кадров, которые работают не по специальности в других регионах.

Структурную перестройку промышленности поселения предполагается проводить в направлениях:

- прекращения спада (там, где он продолжается) и постепенного восстановления докризисных объемов производства (т.е. уровня 1990 г.);

- снижения уровня общей безработицы и создания условий для полного  обеспечения занятости населения;

- выпуска конкурентоспособной продукции, ориентированной на замещение продукции, ввозимой из других территорий для обеспечения потребностей внутрирайонного рынка и имеющей устойчивый платежеспособный спрос и завоевания устойчивых позиций на рынке Ульяновской области и смежных регионов;

- содействия развитию малого и среднего бизнеса в местной промышленности и в области туристической деятельности;

- совершенствования нормативно-правовой базы поселения в направлении формирования политики перевода промышленного производства на экологически чистые технологии и выпуск продукции, позволяющей реинвестировать средства в экономику поселения;

- участия в создании финансово-промышленных региональных и межрегиональных корпораций;

- создания инновационных центров на базе промышленных предприятий поселения, учреждений высшего образования г. Ульяновска и учреждений среднего   образования поселения в наиболее приоритетных направлениях и социально значимых секторах экономики поселения;

- создания и развития информационной инфраструктуры, обеспечивающей использование перспективных научных разработок в промышленном производстве;

- развития энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- увеличения глубины переработки сырья, комплексной переработки отходов;

- добросовестной конкуренции предприятий различных форм собственности;

- приоритете развития производства на местном сырье и комплектующих;

- обеспечения инвестирования рекреационно-туристической деятельности, формируемого на конкурсной основе;

- рационального сочетания ремонта, модернизации, реконструкции и приобретения нового экологичного оборудования в существующих производствах и создание новых экологически чистых производств;

- предпочтение использованию и модернизации отечественного оборудования, доведенного до уровня нормативных выбросов и сбросов по ISO 9000.

Предприятия промышленности, вне зависимости от форм собственности и профиля работы, должны проходить проверку конкурентоспособности продукции и соответствия уровню качества выпускаемой продукции при организации производства по стандартам серии ISO 9000. По результатам аттестации предприятия предполагается разбить на три группы.

К первой относятся экономически устойчивые предприятия, обладающие современными экологически чистыми технологиями и производящие конкурентоспособную продукцию. Таким предприятиям для сохранения и расширения производства предполагается создать преференции с помощью муниципального, областного и федерального государственных  заказов.

Предприятия второй группы, имеющие нечеткие перспективы развития, составляют собственные программы (бизнес-планы) выхода из кризиса и защищают их в администрации поселения. Для осуществления программ, признанных перспективными, администрация поселения содействует выделению кредитов и создает другие благоприятные условия для их реализации.

Предприятия третьей группы, потенциально неконкурентоспособные, подвергаются реструктуризации. Передача собственности производится исключительно на конкурсной основе. Приоритетные направления поддержки (в том числе исходя из возможностей муниципального заказа) определяются в зависимости от местных условий.

В МО Радищевское городское поселение при осуществлении функционального зонирования территории генеральным планом рекомендуется:

- строительство кирпичного завода в р.п. Радищево, так как в районе  имеются большие ресурсы сырья;

- организовать производство сувениров и тары для мелкой расфасовки мёда с использованием глин из ближайших месторождений, имеющихся на территории района, на базе Радищевского предприятия ООО «Промкомбинат», расположенного в р.п. Радищево.

2.4.3 Развитие агропромышленного комплекса

В составе программы функционального зонирования предусматривается интенсивное развитие в поселении агропромышленного комплекса. По преобладающему характеру сельскохозяйственной специализации в Ульяновской области Радищевский район и, в частности, Радищевское городское поселение относится к зоне зерноводства, разведения подсолнечника, мясомолочного  животноводства.  В  Радищевском  районе   выведена  молочно-

мясная порода коров (Бестужевская), которая приспособлена к местным климатическим условиям и кормам и отличается хорошей продуктивностью.

На территориях, неиспользуемых в настоящее время, рекомендуется организовать выращивание рапса и подсолнечника с возможностью переработки их на биотопливо и растительное масло. Производство растительного масла и биотоплива организовать в промзоне в р.п. Радищево.

Климатические условия поселения предопределяют активное развитие садоводства, включая в себя выращивание садовых культур – смородины, черешни, вишни, абрикосов, малины. Целесообразно разведение садовой клубники. Все эти культуры могут частично реализовываться в естественном виде, а большая часть должна подлежать заморозке или сушке, что позволит реализовывать их круглый год. Для решения этих вопросов необходимо создание морозильных комплексов и сушильных установок.

В силу значительной пересечённости ландшафта Радищевского городского поселения, в местах, непригодных для размещения посевных площадей, рекомендуется разведение садовых культур и эффективных медоносов, вблизи которых следует разместить пасеки для получения товарного меда. Центр растениеводства рекомендуется расположить в р.п. Радищево, а центры животноводства ( в р.п. Радищево и с. Новая Дмитриевка.

При реорганизации сельскохозяйственного производства государственная собственность в АПК должна иметь доминирующее место в направлениях хозяйствования, которые выполняют стратегически значимые функции и обеспечивают развитие инфраструктуры, связанной с обслуживанием АПК: информационное, экологическое, экспериментальное, выведение новых сортов культур и пород животных, производство семян высших репродукций, выращивание высокопродуктивного скота.

Настоящим генеральным планом рекомендуется интенсифицировать развитие птицеводства с комплексной переработкой продукции и подготовкой её к товарной транспортировке путём глубокой заморозки, для чего необходимо осуществить строительство птицефабрики в р.п. Радищево.

Схемой территориального планирования Ульяновской области для включения в программу господдержки предлагаются крупные сельскохозяйственные предприятия животноводства в р.п. Радищево и с. Новая Дмитриевка, растениеводства ( в р.п. Радищево.

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий может заключаться в следующем:

  - в развитии растениеводства (техническом переоснащении и освоении новых т технологий; повышении уровня эффективного использования земель путём внесения удобрений, применения новейших приёмов агротехники, направленных на использование элитных семян и перспективных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, основывающихся на базе восстановления плодородия и поливного земледелия, обеспечении потребности в дизельном топливе);

  - в создании условий для ускоренного развития высокопродуктивного животноводства (дальнейшего развития племенной базы и техническом переоснащении отрасли; в интенсификации кормовой базы для разведения крупного рогатого скота, свиней и птицы, что возможно путём реструктуризации предприятий кормопроизводства; это может быть решено созданием  производственно-коммерческих предприятий, действующих как сезонно, так и круглогодично);

  - в обеспечении производства продукции животноводства и птицеводства (производство молока, мяса, яиц);

  - в содействии развитию перерабатывающей и пищевой промышленности (ее техническом перевооружении, обеспечении закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, поддержке формирования агропродовольственных рынков);

  - в развитии малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Учитывая необходимость в резком подъёме продуктивности сельскохозяйственного производства, должна быть поставлена задача в 1,5–2 раза увеличить продуктивность посевных площадей и в 2 раза увеличить продуктивность мясомолочного животноводства.

Генеральным планом рекомендуется восстановить существующую мелиоративную систему с целью развития овощеводства, семеноводства, и интенсивного кормопроизводства (выращивание зелёной массы для откорма скота).

Для успешной реализации предлагаемых мероприятий необходимо, в первую очередь, изучить рынок сбыта готовой производственной продукции, выпускаемой предприятиями сельскохозяйственного производства Радищевского городского поселения. Эти исследования должны охватить территорию Радищевского района и Ульяновской области.

Реализацию продукции сельскохозяйственного производства считаем целесообразным организовать через сеть оптовых рынков и сеть коопторга, размещённых в р.п. Радищево. Эти оптовые рынки должны иметь сеть коммерческих связей в крупных городах: Самаре, Сызрани, Ульяновске и др.

Для удовлетворения потребностей в кормах личных подворий и фермерских хозяйств поселения при интенсивном развитии животноводства необходимо сориентировать имеющиеся предприятия комбикормовой промышленности и кормопроизводства на значительное повышение качества и количества производимой товарной продукции. При этом необходимо предусмотреть возможность реализации излишков продукции за пределы района.

Фермерство и личные подсобные хозяйства необходимо поощрять и административно стимулировать:

- там, где коллективное производство социально недееспособно, либо неприемлемо для работников, не располагающих собственными ресурсами и необходимыми навыками в данной области хозяйствования;

- в отраслях (овощеводство, огородничество, разведение птицы, репродуктивное свиноводство и др.), которые наименее болезненно реагируют на негативные последствия нерационального земледелия, нарушение севооборота, недовнесение удобрений, отсутствие поливных технологий;

- на территориях, где в значительной степени сказывается слабость систем транспортного, технического и коммерческого обслуживания;

- в зонах со значительным весом финансово недееспособных коллективных хозяйств.

Организация рыбоведческого хозяйства

На территории Радищевского городского поселения имеются 2 рыбопродуктивных пруда у хутора Березовский (см. рисунок 2), которые предусмотрены для ведения рыбного хозяйства. Частично пруды зарыблены. Водятся в них окунь, карп, карась, щука, ерш, язь, елец, сазан.

На этих прудах имеется возможность организации коммерческой рыбалки, для чего необходимо обустроить территории рыбоведческих баз с туристической инфраструктурой. Для привлечения отдыхающих на озёрную рыбалку необходимо предусмотреть проведение широкой рекламной акции рекреационной привлекательности данного вида отдыха и создания привлекательной инфраструктуры как для отечественных, так и для зарубежных туристов.

С целью повышения продуктивности рыбоводства необходимо: произвести очистку этих прудов, выполнить благоустройство береговой полосы, закупить мальков высокопродуктивных пород рыб (карп, толстолобик и др.) и обеспечить высокотехнологичную систему рыборазведения.

Продукцией этого производства является свежая прудовая, вяленая и копчёная рыба. Переработка продукции должна производиться на предприятиях, максимально приближенных к территории добычи. Для этого необходимо создать централизованный пункт приёма и переработки рыбы, оснащённый морозильной установкой, которая может использоваться и для заморозки ягод (в разных камерах).

Маркетинговые исследования показали: рыбная продукция пользуется большим спросом у населения. Рыба, выращенная в прудах Радищевского поселения, является экологически чистым продуктом, что крайне важно при реализации.

Масштабы реализации продукции: областной, региональный и общероссийский рынок.

Маркетинговые исследования показывают, что потребность на данный вид продукции ежегодно растет. Основными покупателями является как население со средним уровнем дохода, так и обеспеченные люди. Имеется возможность реализации продукции в пределах поселения и района, а также реализация данного вида продукции (по договоренности) предпринимателям. Потребность в финансовых средствах на организацию рыбоведческого хозяйства и расшифровка расходов приведены в таблицах 30 и 31.

Таблица 30 − Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия

| № п/п | Статьи затрат | Всего, млн руб. | В том числе по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год |
| 1 | Капитальные вложения, всего | 11,55 | 7,75 | 3,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | приобретение сырья | 6,75 | 4,75 | 2,0 |
|  | оборудование | 0,5 | 0,5 | – |
|  | прочие затраты | 4,3 | 2,5 | 1,8 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,5 | 0,5 | – |
| 3 | Приобретение оборотных средств | 1,85 | 1,85 | – |
| 4 | Итого (стр. 1+2+3) | 13,9 | 10,1 | 3,8 |

Таблица 31 − Расшифровка расходов по реализации мероприятия

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление проектно–сметной документации | 0,5 |
| 2 | Приобретение мальков | 6,75 |
| 3 | Организация доставки | 0,25 |
| 4 | Организация охраны | 1,6 |
| 5 | Организация подкормки | 4,3 |
| 6 | Обустройство мест рыбалки | 0,5 |
|  | Итого: | 13,9 |

2.4.4 Развитие инженерной инфраструктуры

2.4.4.1 Система водоснабжения

Перспективное развитие системы водоснабжения МО Радищевское городское поселение предусмотрено в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» на 2005−2010 годы и подпрограммы «Социальное развитие и благоустройство территории Радищевского района с 2005−2010 гг.».

Для обеспечения населения Радищевского городского поселения доброкачественной питьевой водой необходимо:

  - полное освоение разведанных месторождений подземных вод;

  - строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;

  - реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

Согласно Программе социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» на 2005−2010 годы» до 2010 года планируется реконструкция участка Ульяновского группового водопровода и расчистка озера-родника в р.п. Радищево.

Для обеспечения городского поселения качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения р.п. Радищево и сельских населенных пунктов, включая строительство нового водозабора с очисткой и обеззараживанием, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов.

Генеральным планом рекомендуется внедрение на станциях водоподготовки (в том числе на водозаборах крупных предприятий) технологии обеззараживания воды без использования жидкого хлора (использование ультрафиолета)

Генеральным планом рекомендуется строительство нового водозабора с очисткой и обеззараживанием в р.п. Радищево.

Так как водные горизонты поселения значительно загрязнены в силу наличия природных и техногенных факторов, необходимо предусмотреть меры по установке на водозаборных станциях новейшего очистного оборудования со строительством нового водозабора с очисткой и обеззараживанием, с расширением существующих и строительством дополнительных очистных сооружений с внедрением новых методов очистки с целью  доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы водоснабжения в сельской местности.

Согласно ОЦП «Обеспечение населения муниципального образования «Радищевский район» доброкачественной питьевой водой в 2006−2008 годы» требуется реконструкция и проектирование водопроводных сетей практически во всех населенных пунктах МО Радищевское городское поселение:                  р.п. Радищево, села Новая Дмитриевка, Богдановка, Адоевщина, Рязановка, Чауши. Имеется техническая документация на реконструкцию.

Необходимо строительство запроектированного водопровода от насосной станции в р.п. Радищево в сторону села Новая Дмитриевка через села Воскресеновка и Рязановка.

На настоящее время произведена реконструкция части II очереди Ульяновского группового водопровода: водопровода от насосной станции (НС) II подъёма до насосной станции III подъёма протяженностью 20 км; от НС III до НС в р.п. Радищево протяженностью 1,5 км; участок водопровода протяженностью 0,85 км от НС в р.п. Радищево в сторону развязки на                   с. Богдановка и п. Октябрьский.

В р.п. Радищево предусмотрена реконструкция действующего группового водопровода, очистка  озера-родника, что снизит стоимость воды на 25−30 % за счет исключения ее доочистки. Необходимо обеспечить санитарно-защитную зону при реконструкции озера-родника.

В настоящее время от Ульяновского группового водопровода второй очереди проложена ветка р.п. Старая Кулатка – Радищево протяжённостью        25 км. Работы ещё не закончены. Необходимо построить 2 резервуара ёмкостью по 1000 м3 каждый, насосную станцию подкачки и водонапорную башню ёмкостью 200 м3.

Имеется рабочий проект по реконструкции второй очереди этого водопровода со следующими характеристиками:

- Источник водоснабжения: существующие водозаборные скважины –       7 штук.

- Общий расход – 3,0–4,4 м3/сут.

- Регулируемые емкости: проектируемые резервуары емкостью 1000 м3 – 2 шт.; существующие резервуары емкостью 1000 м3 – 3 шт., емкостью 500 м3 – 2 шт., емкостью 300 м3 – 1 шт., емкостью 100 м3 – 2 шт., емкостью 50 м3 – 2 шт., емкостью 40 м3 – 1 шт., емкостью 25 м3 – 2 шт.

- Водопровод протяженностью всего 38475 м, в т.ч.:

а) стальные трубы ГОСТ 10704 – 91, всего 451 м:

− диаметр 325×7,0 мм – 171,5 м;

− диаметр 219×6,0 мм – 15,5 м;

− диаметр 108×4,0 мм – 163 м;

− диаметр 219×7,0 мм – 101 м;

б) полиэтиленовые питьевые трубы ГОСТ 18599-2001, всего 38024 м, в т.ч.:

− ПЭ80 SDR9 – 225×25,2 мм – 10974 м;

− ПЭ80 SDR13,9 – 225×16,6 мм – 11861 м;

− ПЭ80 SDR21 – 110×12,3 мм – 612 м;

− ПЭ80 SDR9 – 110×12,3 мм – 24 м;

− ПЭ80 SDR13,6 – 110×8,1 мм – 10772 м;

− ПЭ80 SDR21 – 110×5,3 мм – 3795 м;

− ПЭ80 SDR13,6 – 63×4,7 мм – 21 м;

− ПЭ80 SDR21 – 63×4,7 мм – 15 м.

5. Насосная станция III подъема у р.п. Радищево: насос «ЦНС 60-99», Q=50 м3/ч, Н=100 м, электродвигатель «4А-180М-2» мощностью N=30 кВт – 3 шт.; электродвигатель «4А-160М-2» мощностью N=18,5 кВт – 3 шт.; трубы стальные ГОСТ 10704-91-44 м, в т.ч.:

− диаметр 325×7,0 мм – 14 м;

− диаметр 219×6,0 мм – 8 м;

− диаметр 108×4,0 мм – 15 м;

− диаметр 57×3,0 мм – 7 м.

6. Футляры из стальных труб ГОСТ 10704-91-575 м, в т.ч.:

− диаметр 1220×10 – 84 м;

− диаметр 426×12 – 60 м;

− диаметр 325×7,0 – 264 м.

7. Сооружения на трубопроводах: колодцы железобетонные (всего) 148 шт., в т.ч.:

− диаметр 1,0 м – 55 шт.;

− диаметр 1,5 м – 72 шт.;

− диаметр 2,0 м – 21 шт.;

− задвижки – 142 шт.

На всех промышленных предприятиях предусматривается внедрение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии с целью сокращения водопотребления на единицу производимой продукции и снижения количества стоков.

Обеспечение населения городского поселения питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества позволяет улучшить здоровье населения и оздоровить социально-экономическую обстановку в населенных пунктах, а также позволит более эффективно использовать природные источники питьевой воды.

2.4.4.2 Система водоотведения

Жилищно-коммунальное хозяйство в поселении физически и морально изношено и требует кардинальной модернизации, обновления и проектирования.

С целью сокращения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство канализационных сетей в р.п. Радищево;

- проектирование и строительство очистных сооружений, в том числе сооружений биологической очистки в р.п. Радищево;

- строительство нового водозабора с очисткой и обеззараживанием в         р.п. Радищево;

- строительство новых канализационных сетей и современных канализационных очистных сооружений в опорном узле системы расселения (р.п. Радищево) и территории новой жилищной застройки;

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий;

- расширение существующих со строительством дополнительных очистных сооружений.

В настоящее время разрабатывается проект канализационных сетей и очистных сооружений для рабочего поселка Радищево производительностью   720 м3 в сутки.

Строительство очистных сооружений в р.п. Радищево реализуется согласно программе социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» на 2005−2010 годы.

При проектировании планируемой рекреационно-туристической инфраструктуры рекомендуется предусмотреть строительство очистных сооружений ливнестока с механической очисткой и очистных сооружений с биологической очисткой.

4.4.3 Теплоснабжение

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать на основании утвержденных схем теплоснабжения. В районах одно- и двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу общественных и жилых зданий.

В рассматриваемых населенных пунктах поселения плотность населения менее 20 чел./га.

Утвержденная схема теплоснабжения в МО Радищевское городское поселение отсутствует.

Настоящим проектом предусматривается теплоснабжение многоквартирной жилой застройки и объектов коммунально-бытового назначения от локальных или групповых котельных (отдельно стоящих или пристроенных), работающих на газовом топливе.

Теплоснабжение проектируемой малоэтажной (коттеджной) застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла на природном газе.

Современные котельные, предназначенные для теплоснабжения производственных, административных зданий и объектов жилищно-коммунального сектора, представляют собой высокоэффективные автоматизированные, экологичные системы теплоснабжения.

Оборудование котельных (котлоагрегаты и контрольно-измерительная аппаратура) в настоящее время морально устарели и требуют замены. Существующие теплосети требуют капитального ремонта, а часть – замены.

Проблемами источников теплоснабжения радищевского городского поселения являются: высокий физический и моральный износ  централизованных котельных; высокий физический износ (до 70 %) наружных теплосетей, при котором потери тепла достигают 30 % от всей произведенной тепловой энергии при нормативном показателе, равном 9 %; высокая себестоимость тепловой энергии.

Таким образом, анализ современного состояния теплообеспеченности городского поселения выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями);

- замена всего изношенного, морально устаревшего и вышедшего из строя оборудования в котельных на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

- использование автономных энергетических комплексов, предназначенных для  производства тепловой энергии;

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт применения локальных газовых котельных модульной сборки полной заводской готовности;

- для поселения на перспективу, одним из направлений, обеспечивающим возможность значительного снижения расходов органического топлива на нужды теплоснабжения населённых пунктов (особенно в сельской местности) и защиту окружающей среды, является использование возобновляемых источников энергии − солнечной, а также тепловых насосов;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей;

- установка в тепловых пунктах существующих потребителей теплосчётчиков;

- изменение структуры в топливном балансе поселения в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), который обеспечит более благоприятные условия для охраны окружающей среды.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

В поселении в перспективе планируется установить автономные источники теплоснабжения (мини-котельные).

В перспективе в р.п. Радищево планируется закрытие квартальной котельной № 1 и строительство двух блочных котельных.

Планируется реконструкция существующих котельных и инженерных сетей, обеспечивающих теплоснабжением социальную инфраструктуру и многоквартирную жилую застройку в населенных пунктах городского поселения при условии подвода газа.

2.4.4.4 Газоснабжение

Основной целью Программы в области развития газификации сельской местности является повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Строительство и реконструкция газопроводов − это только часть Программы газификации Ульяновской области.

Улучшение качества жизни населения благодаря подключению населенных пунктов и домохозяйств к системе газоснабжения возможно только при активном участии региональных и местных органов власти, которые должны выполнять взятые обязательства.

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию региона и муниципальные органы власти. Эти работы должны осуществляться за счет бюджета разного уровня и средств населения. В то же время причины отставания подготовки потребителей к приему газа связаны и с денежными затратами. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или муниципальных властей.

Однако для населения это дорогостоящее мероприятие, которое сегодня обойдется семье не в одну тысячу рублей, что для многих является недоступным. Поэтому для строительства внутрипоселковых газопроводов необходимо изыскивать средства из местных бюджетов, обеспечивать социальную поддержку газификации малообеспеченной части населения, включая предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов, дотаций и т.д.

Согласно Программе социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» на 2005–2010 гг.» и схемы территориального планирования муниципального образования «Радищевский район» предусматривается дальнейшее развитие системы газоснабжения. Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и новую жилую застройку, предприятия, отопительные котельные (проектируемые и существующие). Программа газификации области предполагает газификацию всех обитаемых населённых пунктов поселения.

При проектировании туристической базы на хуторе Березовский схемой территориального планирования предусматривается газоснабжение этого объекта и отопление от газовой котельной. Предусматривается строительство новых газораспределительных станций. Расстояние от ГРП до населенных пунктов по длине трубы следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Данные по строящимся и проектируемым газопроводам приведены выше в п. 1.3.7.3 в таблице 24.

Таким образом, при осуществлении территориального планирования       МО Радищевское городское поселение учтена необходимость создания условий для развития системы газоснабжения:

- газоснабжение туристической базы на хуторе Березовский и отопление его от газовой  котельной;

- завершение строительства газопровода на участке Дмитриевка – Гремячий − Адоевщина;

- строительство межпоселкового газопровода на участке Рязановка – граница поселения − Мордовская Карагужа;

- газификация сел Богдановка и Чауши;

- газификация села Адоевщина.

Пролонгированной областной  целевой программой «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2006(2008 годах» предусматривается газификация всех обитаемых населенных пунктов              МО Радищевское городское поселение.

Федеральной целевой программой «Сокращение  различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002–2010 годы и до 2015 года)» предусмотрено строительство в р.п. Радищево локальных источников  тепла с разгрузкой квартальных котельных и сокращением радиусов тепловых сетей:

- локальной котельной для двух шестнадцатиквартирных жилых домов;

- локальной котельной для детского сада № 4 по ул. Кооперативной;

- локальной котельной для четырех шестнадцатиквартирных жилых домов по ул. Кооперативной;

- локальной котельной для шестнадцатиквартирного и восемнадцати-квартирного жилых домов по ул. Кооперативной;

- локальной котельной для двух шестнадцатиквартирных жилых домов по ул. Свердлова;

- локальной котельной для четырех восьмиквартирных жилых домов.

2.4.4.5 Электроснабжение

Развитие энергетического комплекса радищевского городского поселения связано:

- с повышением уровня жизни населения за счет внедрения новых энергоэффективных технологий производства;

- с повышением надежности энергетического обеспечения потребителей;

- со снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за счет внедрения новых технологий и энергосберегающего оборудования;

- со снижением доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ;

- с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по оптимизации электроснабжения.

За весь срок эксплуатации электротехническое оборудование электроподстанций в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. Для обеспечения электроэнергией существующих и планируемых потребителей поселения с высокой степенью надёжности и минимальными потерями в сетях в отношении схемы электроснабжения предусматривается ряд преобразовательных мероприятий, в ходе которых планируется:

- реконструкция уже существующих подстанций;

- восстановление воздушных линий электропередач (ЛЭП);

- дальнейшее развитие распределительных сетей мощностью 10 кВ с учетом нового строительства.

Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий является важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В коммунальной электроэнергетике основное внимание будет направлено на обеспечение устойчивого функционирования источников и систем электроснабжения.

При расширении поселения, в зависимости от степени развития (строительство жилья, рекреационно-туристических и санаторно-курортных объектов), в составе проектной документации необходимо предусмотреть прокладку новых электрических сетей и устройство новых трансформаторных подстанций.

Электроснабжение новых проектируемых объектов возможно осуществлять от существующих сетей электроснабжения, так как мощности существующего электрооборудования и сетей достаточно для обеспечения электроэнергией строящихся и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Электроснабжение проектируемой жилой, общественной и промышленной застройки предлагается от существующей электроподстанции ПС 110 кВ/35 кВ/10 кВ, расположенной в р.п. Радищево, по питающим линиям 10 кВ и 0,4 кВ.

2.4.4.6 Развитие информационных технологий и связи

- В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной сети в жилом секторе определяется по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по два телефона. Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, гостиничного и оздоровительного комплексов определяется ориентировочно по аналогии с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала.

- Развитие сферы связи ( один из важнейших факторов развития экономики городского поселения, роста деловой и интеллектуальной активности населения.

- На территории Ульяновской области Ульяновским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

- Территориальное планирование МО Радищевское городское поселение в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации;

- создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления МО Радищевское городское поселение;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории МО «Радищевский район», в том числе и на территории Радищевского городского поселения.

- Планируется перевод телефонных станций на цифровое оборудование, что позволит значительно улучшить качество телефонной связи.

Генеральным планом рекомендуется увеличить количество телефонных номеров в 1,4−1,5 раза из расчета на каждую семью один телефонный номер.

Для развития системы связи необходимо установить ещё несколько вышек сотовой связи, что позволит почти полностью покрыть территорию поселения устойчивой сотовой связью.

2.4.4.7 Территории с особым режимом использования

Ритуальное обслуживание населения

На территории Радищевского городского поселения общее количество кладбищ составляет 6 шт. общей площадью 7,58 га. Согласно санитарно–гигиеническим нормам потребность в увеличении границ участков, занятых кладбищами, со временем возрастет, что потребует выделения новых территорий для организации кладбищ. Для этих целей необходимо предусмотреть расширение существующих или отведение новых территорий площадью 3,7 га, из них:

- кладбище в с р.п. Радищево ( расширение на 1,5 га;

- кладбище в с. Адоевщина ( расширение на 1 га;

- кладбище в с. Чауши ( расширение на 0,2 га;

- кладбище в с. Богдановка ( расширение на 0,5 га;

- кладбище в с. Новая Дмитриевка ( расширение на 0,5 га.

Размещение кладбищ и зон санитарных разрывов на территории               МО Радищевское городское поселение приведено выше на рисунке 24.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Несанкционированные свалки ТБО во всех населенных пунктах               МО Радищевское городское поселение необходимо ликвидировать с проведением рекультивации нарушенной территории.

Провести инженерно-геологическое обследование территории размещения свалки ТБО в р.п. Радищево с целью выявления ее негативного влияния на объекты окружающей среды и экологическую безопасность населения. По результатам исследования определить возможность или невозможность существования данной свалки. Если инженерно-геологические и социально-экономические условия территории благоприятны для размещения объекта складирования ТБО, то обеспечить соответствующие мероприятия по контролю и предотвращению водной, воздушной и почвенной миграции вредных веществ в объекты окружающей среды и оборудовать территорию полигона согласно Санитарным правилам (СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов). Класс опасности проектируемого полигона – I, размер санитарно-защитной зоны − 1000 м.

На проектируемом полигоне ТБО в р.п. Радищево предусмотреть строительство мусоросортировочных станций, обеспечить систему мониторинга состояния окружающей природной среды на территории размещения отходов;

Решение этих вопросов необходимо предусмотреть при разработке Генеральной схемы очистки территории МО Радищевское городское поселение, согласно действующим нормативным документам.

Захоронение биологических отходов

На территории Радищевского городского поселения имеется 3 действующих скотомогильника (р.п. Радищево, с. Адоевщина, с. Новая Дмитриевка), один из которых (р.п. Радищево) не соответствует санитарно-ветеринарным правилам.

Необходимо разработать проекты обустройства и восстановления существующих мест захоронения биологических отходов, в первую очередь, скотомогильника, расположенного в р.п. Радищево.

Схемой территориального планирования Ульяновской области и генеральным планом МО Радищевское городское поселение рекомендуется строительство биотермической ямы (яма Беккари) в                    р.п. Радищево. Класс санитарной вредности – II, санитарно-защитная зона 500 м.

2.5 Развитие жилищного строительства

2.5.1 Типология нового жилищного строительства

Усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства – жилые зоны с участками до 1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1–3 этажа на одну семью общей площадью 100–150 м2 и более. Территория застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

Коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные  индивидуальными жилыми домами в 1−3 этажа на одну семью общей площадью 100–150 м2 и более. Территория застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

Блокированная – застройка средней этажности (2–3 этажа) со стенами преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком около 0,01 га.

Секционная застройка – застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2–3 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Для новой жилой застройки населенных пунктов предлагается следующая типология жилищного фонда:

Преимущественный тип застройки – малоэтажная индивидуальная застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупнённых расчётов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120–150 м2 общей площади.

Классификация территорий малоэтажной застройки приведена в таблице 32.

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Таблица 32 –  Классификация территорий малоэтажной застройки домами с приквартирными участками

| Тип территории | Степень градостроитель-ной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1−3) | Площади приквартирных участков, м2 (не менее) [1] | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на свобод-ных тер-риториях | на застро-енных тер-риториях |  |  |
| Отдельные жилые образования в структуре р.п. Радищево | Свободные от застройки территории, в том числе резервные | 1. Дома коттеджного типа 2. Блокированные дома | 200 100 | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых | Выборочное применение объектов повседневного обслуживания, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях города. Применение встроенных и встроенно-пристроенных объектов |
| Жилые образования сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1. Усадебные дома 2. Дома коттеджного типа 3. Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 | Ведение развитого ЛПХ [2], товарного сельскохозяйственного производства, садовод-ство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченно-го ЛПХ [3], садоводст-во, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслужи-вания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. В городах – комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с обще-городским центром; применение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов |
| [1] Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. [2] Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. [3] Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. [4] На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |

2.5.2 Перспективы жилищного строительства

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Ульяновской области, в том числе на территории МО Радищевское городское поселение является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

При условии попадания в зону застройки древних захоронений, селищ и курганов проектирование должно осуществляться после заключения специалистов по археологии.

Разработана и действует областная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области в 2007( 2010 годах», областная целевая программа «Переселение граждан Ульяновской области из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005−2010 годах».

На территории МО Радищевское городское поселение действует комплексная Программа социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» на 2005−2010 годы и Подпрограмма «Социальное развитие и благоустройство территории Радищевского района на 2005(2010 годы».

В целях улучшения жилищных условий сельских граждан Программа предусматривает использование средств, выделяемых из федерального бюджета на безвозвратной основе на условиях долевого финансирования в виде субсидий сельским гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Согласно Программе предлагается привлечение инвесторов для освоения неиспользуемых свободных участков на территории поселения под строительство миникварталов жилых комплексов на ориентировочных участках застройки.

Перечень земельных участков, предполагаемых для размещения новых жилых домов с учётом увеличения численности населения и повышения качества жизни приведен в разрабатываемом генеральном плане поселения в      п. 2.2. в таблице 30.

Планируемые площадки жилищного строительства приведены в таблице 33. Средняя площадь для каждого участка под жилищное строительство для     р.п. Радищево принята в соответствии с таблицей 34 равной 0,02 га, для домов коттеджного типа в сельских населенных пунктах – 0,1 га, общая жилая площадь каждой застройки – 70 м2, обеспеченность жилищным фондом – 27 м2/чел.

Таблица 33 – Планируемые площадки жилищного строительства

| № пп | Населенный пункт | Расположение участка | Кол-во усадеб | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая, га | участка, га | общая жилая, тыс. м2 | кол-во человек |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п. Радищево | северо-восток | 406 | 8,13 | 0,02 | 28,42 | 1052 |
|  | (дома коттеджного | юг | 3203 | 64,06 | 0,02 | 224,21 | 8304 |
|  | типа) | запад и юго-запад | 3483 | 69,67 | 0,02 | 243,81 | 9030 |
|  |  | всего | 7092 | 141,86 |  | 496,44 | 18386 |
| 2 | с. Адоевщина | юг | 198 | 19,88 | 0,1 | 13,86 | 513 |
|  |  | юго-восток | 312 | 31,26 | 0,1 | 21,84 | 808 |
|  |  | всего | 510 | 51,14 |  | 35,7 | 1321 |
| 3 | c. Богдановка | северо-запад | 225 | 22,5 | 0,1 | 15,75 | 583 |
|  |  | юго-восток | 200 | 20,06 | 0,1 | 14 | 518 |
|  |  | всего | 425 | 42,56 |  | 29,75 | 1101 |
| 4 | c. Воскресеновка | северо-запад | 287 | 28,77 | 0,1 | 20,09 | 744 |
| 5 | c. Н. Дмитриевка | север | 319 | 31,92 | 0,1 | 22,33 | 827 |
|  |  | юго-восток | 250 | 25,05 | 0,1 | 17,5 | 648 |
|  |  | всего | 569 | 56,97 |  | 39,83 | 1475 |
| 6 | c. Рязановка | юго-восток | 265 | 26,53 | 0,1 | 18,55 | 687 |
| Всего | 9148 | 347,83 |  | 640,36 | 23714 |

2.6 Развитие системы культуры и бытового обслуживания

МО Радищевское городское поселение

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

В результате анализа выявлено:

- обеспеченность больничными койками в стационарах и амбулаторно-поликлиническими учреждениями значительно отстает от нормативной (9,9 коек на 1 тыс. жителей при нормативной 13,5);

- в населенных пунктах с числом жителей свыше 500 человек                    (с. Адоевщина, с. Новая Дмитриевка) емкость клубных учреждений соответствует нормативной, но не все относительно крупные населенные пункты имеют клубные учреждения (с. Воскресеновка с числом жителей 179 человек). Практически все сельские дома культуры находятся в аварийном состоянии;

- по количеству томов обеспеченность библиотеками превышает нормативную;

- обеспеченность объектами спорта намного ниже нормативной;

- обеспеченность объектами образования выше нормативной.

Стандартным набором учреждений здравоохранения Радищевского городского поселения обладает рабочий поселок Радищево, села Адоевщина и Новая Дмитриевка. Имеется четыре населенных пункта с общей численностью жителей 205 человек, которые лишены возможности получить медицинскую помощь непосредственно в своем населенном пункте.

Спортивные сооружения стандартного типа отсутствуют в населенных пунктах с числом жителей от 500 до 1000 (села Адоевщина и Новая Дмитриевка).

Генеральным планом предусмотрено:

- в сфере здравоохранения:

- доведение до нормативного уровня ёмкости учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов их доступности;

- расширение медицинского стационара в р.п. Радищево в 1,4−       1,5 раза (довести реальную обеспеченность 9,9 коек на 1 тыс. жителей, до нормативной 13,5);

- использование новых направлений обслуживания населения таких, как дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

- в  сфере физкультуры и спорта:

- ремонт имеющихся спортивных сооружений и расширение сети спортивно-оздоровительных комплексов, включающих в себя спортивные залы, стадионы и хоккейные площадки;

- увеличить количество спортивных залов и сооружений в поселении в 2 раза;

- построить спортивные сооружения стандартного типа в населенных пунктах с числом жителей от 500 до 1000                     (с. Адоевщина и с. Новая Дмитриевка).

- в сфере культуры:

- строительство объектов культуры в населенных пунктах на площадках, где планируется комплексное освоение территории;

- строительство сельского дома культуры на 100 мест в                      с. Воскресеновка;

- ремонт домов культуры в р.п. Радищево и в селах Новая Дмитриевка и Адоевщина;

- в сфере образования:

- доведение обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*, с учетом областной программы «Школьный автобус»;

- проведение реконструкции общеобразовательных школ под социокультурные центры в составе: среднеобщеобразовательная школа, детский сад, спортивный зал, зрительный зал.

Уникальные объекты эпизодического спроса (музей, кинотеатр, больница, цент социальной поддержки населения и т.д.) концентрируются в районном центре р.п. Радищево.

Во всех проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные региональными и муниципальными целевыми программами:

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2005−2010 годы.

- Областная целевая программа развития туризма в Ульяновской области на 2005−2010 годы.

Мероприятия в сфере здравоохранения: развитие системы амбулаторно-поликлинических учреждений в соответствии с федеральными нормативами.

Мероприятия в  сфере физкультуры и спорта: строительство объектов физкультуры и спорта на площадках, планируемых под массовое жилищное строительство.

Мероприятия в сфере культуры:

- реконструкция общеобразовательных школ под социокультурные центры в составе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный зал, зрительный зал;

- ремонт существующих Домов культуры в населенных пунктах:             р.п. Радищево, с. Адоевщина, с. Новая Дмитриевка.

Мероприятия в  сфере образования: реконструкция всех существующих объектов образования.

2.7 Развитие туризма и отдыха

По планам администрации МО «Радищевский район» и Радищевское городское поселение планируется инвестиционный проект ( строительство капитальной туристической базы на хуторе «Березовский».

МО Радищевское городское поселение входит в состав кластера рекреационного туризма (туристическая база – хутор «Березовский»).

Учитывая привлекательность рекреационно-туристического потенциала поселения, считаем возможным рекомендовать более интенсивное развитие системы туристических баз и целевых туристических маршрутов межрегионального и регионального уровней.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристической системы включает в себя историко-культурный, природный и рекреационный потенциалы рассматриваемых территорий и населенных пунктов.

Существующие объекты историко-культурного наследия никаким образом не отвечают современным требованиям, предъявляемым к экспозиционным объектам. Поэтому возникает потребность в создании новых экспозиционных зон и объектов на базе имеющегося историко-культурного наследия.

Историко-культурные объекты, удобное транспортно-географическое положение позволяют сформировать рекреационно-туристическую систему поселения, ориентированную как на внутренний, так и на внешний приток туристов. Создание системы экологического отдыха и туризма должно базироваться на имеющихся объектах, являющихся элементами обеспечения оздоровления и отдыха. Для этого предусматривается строительство туристической базы на хуторе Берёзовский.

Целесообразно развить рекреационно-туристическую деятельность, которая включает в себя:

- монопрофильные зоны областного и районного значения;

- маршрутно-опорные центры;

- маршрутно-транзитные пункты;

- экскурсионно-туристические маршруты, которые должны иметь межрегиональный статус.

Монопрофильные зоны включают в себя либо пешие маршруты, либо прогулочные маршруты на катерах. Автобусный маршрут проходит через Новую Дмитриевку – в Радищево, где должна быть расположена база отдыха.

Маршрутно-опорные центры и маршрутно-опорные пункты, предназначенные для обслуживания туристов, должны иметь высокий уровень обслуживания и набор услуг международного класса (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения) (р.п. Радищево, хутор Березовский).

Маршрутно-транзитными точками станут наиболее значимые населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и  культуры (р.п. Радищево, хутор Берёзовский). На территориях таких населенных пунктов должна быть развита система, как кратковременного, так и длительного качественного обслуживания.

При проектировании маршрутов все указанные туристические зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные пункты, отдельно стоящие объекты и рекреационные природные территории должны быть объединены системой транспортно-экскурсионных связей межрегионального, областного и районного значения.

Действующие на данной территории туристические маршруты должны включаться в общую систему и должны развиваться по уровню обслуживания в дальнейшем.

Наряду с рекреационно-познавательным видом туризма возможна организация локальных форм отдыха, куда включаются охота, рыбная ловля сбор грибов, ягод, лекарственных растений.

Центр управления потоком туристов рекомендуется расположить в центре поселения – р.п. Радищево.

Центр, регулирующий туристические потоки и принимающий туристов в первые 1–2 дня, целесообразно разместить в р.п. Радищево, где должны быть созданы все условия для цивилизованного отдыха. Объекты, обеспечивающие высокий уровень отдыха, могут быть созданы на коммерческой основе в виде высококлассных гостиниц, кемпингов с развитой туристической инфраструктурой. В центрах обслуживания туристов необходимо предусмотреть строительство объектов общественного питания из расчета 65 м2 на 1000 приезжего населения и гостиницу.

Схема развития рекреационно-туристической инфраструктуры показана на рисунке 31.

Строительство туристической базы

Строительство капитальной туристической базы предполагается осуществить на хуторе «Березовский». Имеется проект данной туристической базы.  В связи  со  стремлением  повысить  статус  Радищевского  поселения  как

центра экологического туризма, этот проект следует пересмотреть с позиции улучшения комфортности и улучшения системы обслуживания.

Проектом следует предусмотреть инвестиции на создание полного комплекса туристической инфраструктуры: очистку двух прудов, закладку сада, строительство  конюшни и приобретение лошадей. Эта инфраструктура позволит организовать дальние конные туристические маршруты и локальные лечебно-реабилитационные  маршруты.

Проектом должно быть предусмотрено строительство здания туристической базы с подведением всех инженерных коммуникаций (газ, вода, канализация, электроснабжение). Согласно проекту в главном корпусе должны находиться  гостиничные номера, обеденный зал, зал для проведения культурно-массовых мероприятий, медпункт и др. в соответствии с требованиями нормативных документов. Одновременно проектом должны быть предусмотрены бани, сауны, конюшни, детские аттракционы, обустройство туристической тропы (с прокладкой конных маршрутов) и т. п.

Ориентировочная дата реализации проекта − 2012 год.

Рисунок 31 - Схема развития рекреационно-туристической инфраструктуры

Предоставляемые туристической базой услуги могут быть предложены в виде: организация отдыха, туризма, конного туризма, рыбалки, охоты, сбора ягод, грибов, лекарственных трав, посещение бани, сауны, детского отдыха (карусели, качели), спортивных игр, таких как волейбол, футбол; в зимнее время – катание на лыжах, коньках, снегоходах. Возможно устройство полигона для зимнего и летнего пейнтбола.

Проектом должна быть предусмотрена организация: полноценного отдыха для жителей поселения и гостей с использованием элементов экстрима (баня с купанием в родниковом бассейне); прогулок по обустроенным туристическим тропам; рыбной ловли в двух прудах, расположенных на турбазе; охоты, сбора ягод, грибов, лекарственных трав в расположенном вблизи лесном массиве.

На территории, планируемой под строительство базы, имеются, кроме прудов,  родники.

Расстояние до лесного массива не превышает 1 км, в 300 м проходит автомобильная трасса областного значения.

Проект рассчитывает реализацию услуг для жителей поселения и гостей из близлежащих территорий. Предполагается проводить приём отдыхающих до 100 человек в смену. Планируемый минимальный поток туристов и отдыхающих −1200 человек в год.

Маркетинг услуг показывает: близлежащий центр отдыха расположен не менее чем за 100 км и не каждый житель района имеет возможность выехать на долгое время с территории района, поэтому расположенная вблизи туристическая база позволит привлечь их к полноценному отдыху.

Кроме того, будет создано более 50 новых рабочих мест. Обслуживание и поставка экологически чистой сельскохозяйственной продукции значительно увеличат финансовые поступления в бюджет поселения.

Для создания объекта «Туристическая база на хуторе Берёзовский» необходимо составить проект, включающий в себя этапы, приведённые в таблице 34. Сумма финансирования проектных работ предположительно будет составлять около 1,5 млн. руб. Расшифровка расходов по реализации мероприятия и источники средств его финансирования приведены в таблицах 35 и 36.

Таблица 34 − Потребность в финансовых средствах для реализации строительства туристической базы

| № п/п | Статьи затрат | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
| 1 | Капитальные вложения, всего | 23,8 | 4,5 | 12,1 | 5,3 | 1,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы | 17,1 | 2,5 | 12,1 | 2,5 | − |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |
|  | прочие затраты |  |  |  |  |  |
| 2 | НИОКР | 0,1 | 0,1 | − | − | − |
| 3 | Приобретение оборотных средств | 4,55 | 1,9 | 2,65 | − | − |
| 4 | Итого (стр.1+2+3) | 28,45 | 6,5 | 14,75 | 5,3 | 1,9 |

Таблица 35 − Расшифровка расходов по реализации мероприятия

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость, млн. руб. | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство туристической базы | 25,8 | 2009 | 2011 |
|  | а) главный корпус базы б) коммуникации (газ, вода, свет) в) обустройство и зарыбливание двух прудов г) закладка садов д) строительство объектов оздоровления и отдыха (баня, сауна, аттракционы) | 14,6 2,8 0,5 1,5 6,4 | 2009 2009 2009 2009 2009 | 2011 2011 2011 2011 2011 |
| 2 | Устройство туристической тропы | 2,65 | 2009 | 2011 |
|  | а) разработка тропы б) обустройство тропы | 0,5 2,15 | 2009 2009 | 2010 2010 |

Таблица 36 − Источники средств  финансирования мероприятия

| № п/п | Наименование | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | − | − | − | − | − |
| 2 | Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего: | 9,1 | 2,9 | 4,7 | 1,5 | − |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 7,9 | 2,4 | 4,2 | 1,3 | − |
| 2.2 | Средства бюджета региона на безвозвратной основе | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | − |
| 2.3 | Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе | − | − | − | − | − |
| 3 | Средства фондов и других источников на безвозвратной основе | 19,25 | 5,05 | 9,4 | 3,0 | 1,9 |
| Итого | 28,45 | 7,95 | 14,1 | 4,5 | 1,9 |

3 Природно-экологические условия развития территории. Мероприятия по охране окружающей среды

Основные экологические проблемы Ульяновской области (в том числе и Радищевского городского поселения) и мероприятия в области охраны окружающей среды определены в областной целевой программе «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007(2010 годы», принятой законом Ульяновской области № 101-ЗО от 31.07.2007 г.

Основной целью программы являются: оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности территории муниципальных образований и населения, сохранение и восстановление природных экосистем.

Мероприятия по охране окружающей среды Радищевского городского поселения рассмотрены по следующим направлениям:

- охрана водных ресурсов;

- охрана растительного и животного мира, особо охраняемые природные территории.

Охрана водных ресурсов

Цель мероприятий в рамках данного раздела – снижение объема загрязненных стоков, поступающих в реки, защита от подтопления и затопления территорий паводковыми водами.

Мероприятия по охране водных ресурсов на территории Радищевского городского поселения включают:

- облесение водоохранных зон в МО «Радищевский район», в т.ч. в Радищевском городском поселении;

- залужение водоохранных зон в МО «Радищевский район», в т.ч. в Радищевском городском поселении;

- обустройство родников МО «Радищевский район», в т.ч. 4 родника в Радищевском городском поселении (у с. Богдановка и у р.п. Радищево);

- обустройство скважин в МО «Радищевский район», в т.ч. 5 скважин в Радищевском городском поселении (у п. Адоевщина, с. Богдановка и р.п. Радищево).

Особо охраняемые природные территории

Мероприятия по охране животного и растительного мира направлены на сохранение окружающей среды и ресурса, обеспечивающего развитие и биоразнообразие природы.

Особое внимание уделяется анализу численности редких и исчезающих птиц, животных, растений и территорий их обитания.

Природоохранные мероприятия по данному направлению включает в себя выявление, резервирование и дальнейшее выделение территорий и ландшафтов с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ульяновской области.

Охрана растительного и животного мира в особо охраняемых природных территориях представлена следующими мероприятиями:

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, улиц и рекреационных зон;

- озеленение жилых зон;

- озеленение и благоустройство берегов водоемов;

- создание лесопарков;

- восстановление, защита и охрана лесов;

- создание парков;

- строительство птицезащитных устройств на линиях электропередач;

- благоустройство памятника природы местного значения «Урочище Баканов овраг» МО Радищевское городское поселение.

Более подробно информация об экологическом и санитарно-гигиеническом состоянии территории проектирования и мероприятия областного и поселенческого значения по защите окружающей среды приведены в томе IV (Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»).

4 Основные технико-экономические показатели  генерального плана муниципального образования Радищевское городское поселение радищевского района Ульяновской области

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.08 г. | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га / м2/чел. | 34529 | 34529 |
|  | - территории жилых зон, в т.ч.: | га / % | 494 / 1,4 | 842 / 2,4 |
|  | - многоэтажная застройка | га / % | - | - |
|  | - 4-5 этажная застройка | га / % | 102 / 0,3 | 102 / 0,3 |
|  | - малоэтажная застройка, в т.ч.: | га / % | 392 / 1,1 | 740 / 2,1 |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га / % | 0,132 / 0 | 0,132 / 0 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га / % | 392 / 1,1 | 740 / 2,1 |
|  | - общественно-деловых зон | га / % | 128 / 0,4 | 156 / 0,5 |
|  | - производственных зон | га / % | 26 / 0,1 | 54 / 0,2 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га / % | 2 / 0 | 2 / 0 |
|  | - рекреационных зон | га / % | - | 19 / 0,1 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га / % | 28377 / 82 | 27954 / 81 |
|  | - зон специального назначения | га / % | 10 | 10 |
|  | - режимных зон | га / % | 4985 / 14,4 | 4985 / 14,4 |
|  | - иных зон | га / % | - | - |
| 1.2 | Из общей площади городского поселения территории общего пользования, из них: | га / % | 360,8 / 1 | 360,8 / 1 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га / % | 25,8 | 25,8 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 298 | 298 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 37 | 37 |
| 1.3 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | 1036 / 3 | 1036 / 3 |
| 1.4 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения | га / % | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель городского поселения | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га / % | 4780 | 4780 |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | га / % | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | га / % | 29352 | 29352 |
|  | - земли частной собственности | га / % | 397 | 397 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 6489 | 6533 |
|  | в том числе собственно рабочего поселка | чел. | 4940 | 4965 |
| 2.2 | Показатели естественного движения: |  |  |  |
|  | - среднегодовой прирост | чел./год | 56 | 100 |
|  | - среднегодовая убыль | чел./год | 68 | 84 |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | - среднегодовой прирост | чел./год | 100 | 100 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - среднегодовая убыль | чел./год | 151 | 114 |
| 2.4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | чел. / % | 762 / 11,7 | 1500 / 23 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59, женщины 16– 54 лет) | чел. / % | 3232 / 49,8 | 3963 / 61 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел. / % | 833 / 38,5 | 1070 / 16 |
| 2.5 | Численность занятого населения – всего, из них: | чел. | 1877 | 3100 |
|  | - в материальной (производственной) сфере, в том числе: | чел. / % от численности занятого населения | 393 | 1800 |
|  | - промышленность |  | 115 | 250 |
|  | - строительство |  | - | 50 |
|  | - сельское хозяйство |  | 278 | 890 |
|  | - наука |  | − | 10 |
|  | - прочие |  | 462 | 600 |
|  | - в обслуживающей (непроизводственной) сфере |  | 1022 | 1300 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей ( всего | единиц | 1800 | 1860 |
|  | в том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | единиц | - | - |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | чел. | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общ. жил. площ. | 173,117 | 180 |
|  | в том числе: - государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | 10,28549 / 6 | 10,28549 / 5,7 |
|  | - частной собственности |  | 162,83151 / 94 | 169,7 / 94,3 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | - | - |
|  | - 4–5-этажных домах |  | - | - |
|  | - в малоэтажных домах, в том числе: |  | 173,117 | 180 |
|  | - в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками |  | 110,1136 / 63,6 | 110,1136 / 61,2 |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками |  | 63,0034 / 36,4 | 70 / 38,8 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | Нет свед. | Нет свед. |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд |  | Нет свед. | Нет свед. |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда – всего, в том числе: | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | Нет свед. | Нет свед. |
|  | - государственной и муниципальной собственности |  | Нет свед. | Нет свед. |
|  | - частной собственности |  | Нет свед. | Нет свед. |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | Нет свед. | Нет свед. |
|  | - техническому состоянию |  | Нет свед. | Нет свед. |
|  | - реконструкции |  | Нет свед. | Нет свед. |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | Нет свед. | Нет свед. |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. жил. площ. | Нет свед. | Нет свед. |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общ. жил. площ. | 7 | 7 |
|  | - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему нового стро-ительства | - | - |
|  | - за счет средств населения |  | 7 | 7 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе: | тыс. м2 общ. жил. площ. |  |  |
|  | - малоэтажное, из них | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему нового стро-ительства | 7 | 7 |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 7 | 7 |
|  | - 4–5-этажное |  | - | - |
|  | - многоэтажное |  | - | - |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему нового стро-ительства |  |  |
|  | - на свободных территориях |  | 7 | 7 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки |  | Нет свед. | Нет свед. |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 75 | 100 |
|  | - канализацией |  | 40 | 50 |
|  | - электроплитами |  | - | - |
|  | - газовыми плитами |  | 97 | 100 |
|  | - центральным отоплением |  | 10 | 50 |
|  | - горячей водой |  | 15 | 50 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,8 | 27 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего / на 1000 чел. | 301 / 46,4 | 301 / 46 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест всего / на 1000 чел. | 1604 / 247 | 1604 / 246 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 191 | 396 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5 | Больницы | коек всего / на 1000 чел. | 140 / 9,9 | 210 / 13,5 |
| 4.6 | Поликлиники | посещений в смену | - | - |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | шт. всего / на1000 чел. | 33 / 5 | 40 / 6 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства | шт. всего / на1000 чел. | 12 / 1,85 | 13 / 2 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения | шт. всего / на1000 чел. | 6 / 0,92 | 12 / 1,8 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | шт. всего / на1000 чел. | − | 1 / 0,15 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения | шт. всего / на1000 чел. | 1 / 0,15 | 1 / 0,15 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | шт. всего / на1000 чел. | 6 / 0,9 | 7 / 1,1 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | шт. всего / на1000 чел. | 5 / 0,8 | 7 / 1,1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |  |  |
|  | - электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | - |
|  | - метрополитен |  | - | - |
|  | - скоростной трамвай |  | - | - |
|  | - трамвай |  | - | - |
|  | - троллейбус | км | - | - |
|  | - автобус | км | 23 | 23 |
|  | - водный транспорт | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего | км | 44,3 | 44,3 |
|  | в том числе: - магистральных дорог скоростного движения | км | - | - |
|  | - магистральных дорог регулируемого движения | км | - | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | км | - | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | - | - |
|  | – магистральных улиц районного значения | км | - | - |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 44,3 | 44,3 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 32,3 | 44,3 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | км/км2 | 0,13 | 0,13 |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | нет. свед. | нет. свед. |
|  | - в пределах центральных районов городского поселения | км/км2 | нет. свед. | нет. свед. |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 15 | 15 |
| 5.8 | Аэропорты, в том числе: | единиц | нет. свед. | нет. свед. |
|  | - международного значения | единиц | нет. свед. | нет. свед. |
|  | - федерального значения | единиц | нет. свед. | нет. свед. |
|  | - местного значения | единиц | нет. свед. | нет. свед. |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет. свед. | нет. свед. |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление ( всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | 0,9 | 1,16 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,86 | 1,06 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,045 | 0,1 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | 20 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | нет свед. | 1,2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут. | нет свед. | - |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 140 | 180 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 133 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 75,711 | 75,711 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод ( всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | - | 0,72 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | - | 0,72 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | - | 0,72 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | нет свед. |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт-ч/год | 0,4 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды |  | - | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 0,4 | 0,5 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 62 | 92 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | 62 | 77 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1 | 1 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 154 | 160 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 10,067 | 12 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | 8,9 | 10 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 13,01 | 13,01 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 1,31 | 1,6 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 27,1 | 30 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 75 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа – всего, в том числе: | млн. м3/год | 1,044 | 2 |
|  | ( на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 1,044 | 1,5 |
|  | ( на производственные нужды | млн. м3/год | - | 0,5 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | газопровод | газопровод |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 50,7 | 60 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 20 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь | га | 2,2 | 2,2 |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | 1 | 1 |
|  | - намыв и подсыпка | млн. м3 | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | единицы | - | - |
|  | - рекультивация территории свалки | единицы | 2 | - |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 313,7 | 313,7 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ тыс. т в год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы |  | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции |  | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | 6 |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | 2,3 | - |
|  | в том числе стихийных | га | 0,5 | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | единицы | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 7,58 | 9,49 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единицы | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 0,2 | 0,2 |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн м3/год | 2 / 2,3 | 2 / 2,3 |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 2,3 | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 дБ | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 10 | 10 |
| 8.8 | Защита почв и недр | единицы | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | единицы | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | тыс. руб. / год | нет свед. | нет свед. |

Список используемой литературы

- Агроклиматические ресурсы Ульяновской области. 2-е издание. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968.

- Археологическая карта России, Ульяновская область. РАН ИА, М.

- Благовещенский В.Ф. Ботаническое ресурсоведение. (Полезные растения  мира). – Ульяновск: Симбирская книга, 1994.

- Благовещенский В.В., Раков Н.С., Шустов В.С. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1989.

- Бураков С.О., Волкова П.И., Золотов А.И. и др. Географическое краеведение. Ульяновская область. Издательство «Корпорация технологий продвижения», г. Ульяновск, 2007 – 240 с.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 – ФЗ            (с изменениями от 03.06.2006).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации в новой редакции (№ 190 от 4.12.2006).

- Дедков А.П. Экзогенное рельефообразование в Казанско-Ульяновском Приволжье. – Казань: Издательство КГУ, 1970.

- Дедков А.П. Природные условия Ульяновской области ( Казань: Издательство КГУ, 1978.

- Демографический ежегодник Ульяновской области. Статистический сборник. – Ульяновск: Госкомстат России. Ульяновский комитет статистики. – 2003. – 123 с.

- Закон Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008−2009 годы»

- Земельный кодекc РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001), Одобрен Советом Федерации 10.10.2001.

- Инструкция о порядки разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утвержден 29.10.2002 № 150).

- Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 № 200 - ФЗ.

- Масленников А.В., Мордвинов А.Н., Раков Н.С. Растительный мир  Ульяновской области. – Ульяновск, 1998–1999 гг.

- Методика подготовки документов и материалов, необходимых для разработки схемы территориального планирования муниципального района и генерального плана городского округа, поселения. Составили: Яновский Л.М., Муромцев Б.В., Ракова М.В. Воронеж: 2005, 43 с.

- Постановление правительства Российской Федерации от 23 марта 2008 г. «О порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации».

- Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территорий в районах планировки. – М.: Стройиздат, 1982.

- СанПиН 2.21/2.1.1. 1200 – 03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Новая редакция.

- СНиП 2.06.15–85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

- СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 11–01–95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения в составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- СНиП 11–01–96. Основные положения создания и введения государственного градостроительного кадастра Российской Федерации.

- Об особо охраняемых природных территориях. Федеральный закон РФ от 1995 г.

- Об охране окружающей среды. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ.

Также были использованы:

- Демографический ежегодник Ульяновской области Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2007 год;

- Паспорт муниципального образования Радищевское городское поселение, 2008 год;

- Сельские населенные пункты Ульяновской области и численность проживающего в них населения. Статистический сборник Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2008 год;

- Социальное и экономическое положение муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в 2006 году. Статистический сборник Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2007 год;

- Социальный паспорт муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, 2007 год.

Приложение А

Месторождения нерудных полезных ископаемых

МО Радищевское городское поселение

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Приложение Б

Перечень предприятий бытового обслуживания населения

МО Радищевское городское поселение

1

2

3

Приложение В

Продолжение приложения В

Продолжение приложения В